ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОСУДЫ И АППАРАТЫ. 
ДНИЩА И КРЫШКИ СФЕРИЧЕСКИЕ НЕОТБОРТОВАННЫЕ

НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ

ГОСТ 25221-82

(СТ СЭВ 3028-81)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством химического и нефтяного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И. Рачков, канд. техн. наук (руководитель темы); В.Г. Морозов

ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения

Член Коллегии А.М. Васильев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 апреля 1982 г. № 1618

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СОСУДЫ И АППАРАТЫ. ДНИЩА И КРЫШКИ СФЕРИЧЕСКИЕ НЕОТБОРТОВАННЫЕ Нормы и методы расчета на прочность Vessels and apparatuses. Spherical non-sided heads and bottoms. Norms and methods of strength calculation | ГОСТ 25221-82 (СТ СЭВ 3028-81) |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 апреля 1982 г. № 1618 срок введения установлен

с 01.07 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сферические неотбортованные днища и крышки сосудов и аппаратов, применяемых в химической, нефтеперерабатывающей и смежных отраслях промышленности, отвечающих требованиям ГОСТ 24306-80, и устанавливает нормы и методы расчета на прочность и устойчивость днищ и крышек с различным конструктивным исполнением элементов приварки, используемых в условиях статических нагрузок.

Стандарт действителен при соблюдении требований ГОСТ 14249-80.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3028-81.

# 1. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ФОРМУЛ

1.1. Расчетные формулы следует применять при s1 - c/R ( 0,1 и 0,85 D ( R ( D.

Для днищ (черт. 1-3), нагруженных внутренним избыточным давлением, расчетные формулы следует применять при дополнительном условии s1 - c/R ( 0,002.

1.2. Расчетные формулы, приведенные в разд. 3, применяют при условии, что расчетные температуры не превышают значений, при которых учитывается ползучесть материалов, т.е. при таких температурах, когда допускаемое напряжение определяют по ГОСТ 14249-80 только по пределу текучести или временному сопротивлению (пределу прочности).

Черт. 1

Черт. 2

Черт. 3

Примечание. Черт. 1-6 не определяют конструкцию.

Если нет точных данных, то формулы применяют при условии, что расчетная температура стенки днища или крышки из углеродистой стали не превышает 380 °С, из низколегированной - 420 °С, а из аустенитной - 525 °С.

1.3. Расчетные формулы применяют при условии выполнения угловых швов с двусторонним сплошным проваром.

1.4. Расчетные формулы не учитывают нагружение колец дополнительными нагрузками, например опорными элементами.

1.5. Расчет укрепления отверстий - по ГОСТ 24755-81.

# 2. СФЕРИЧЕСКИЕ НЕОТБОРТОВАННЫЕ ДНИЩА И КРЫШКИ, НАГРУЖЕННЫЕ ВНУТРЕННИМ ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

2.1. Толщину стенок крышек и днищ определяют методом последовательных приближений. Предварительно толщину стенки следует определять по формуле

,	(1)

а затем по формуле

,	(2)

Расчет проводят до тех пор, пока разница между полученным значением  и принятым s1, при определении коэффициента ( по формуле (7) не будет превышать 5 %.

В качестве расчетной толщины стенки днища или крышки принимают большее из двух значений, определяемых по формулам (1) и (2).

Исполнительная толщина стенки

s ( s1R + c.	(3)

2.2. Допускаемое избыточное давление

[p] = min {[p1]; [p2]},	(4)

где [p1] - допускаемое избыточное давление из условия прочности краевой зоны

[p1] = ;	(5)

[p2] - допускаемое избыточное давление из условия прочности центральной зоны

[p2] = .	(6)

2.3. Коэффициент ( определяют по формуле

( = 0,5 + .	(7)

2.3.1. При заданных геометрических размерах днищ тригонометрические функции определяют по формулам:

cos ( = ;

tg ( = .

2.3.2. Отношение допускаемых напряжений:

(K = ;

( = ;

(2 = .

2.3.3. Величины AK, M, [M] определяют по табл. 1.

Таблица 1

| Расчетные модели | M | [M] | AK |
| --- | --- | --- | --- |
| Черт. 1-3 | - | - | - |
| Черт. 4 |  |  | bh |
| Черт. 5 | 0 | - | (b + s2) h |
| Черт. 6 |  |  | (b - d) h |

Предварительно размеры кольца b и h подбирают из условий:

для моделей по черт. 4, 5

AK ;

»	»	» черт. 6 М < [М];

»	»	» черт. 4 необходимо, чтобы e1 имело минимальное значение.

При наружном давлении на крышку (черт. 6) в формуле при определении М давление р следует принимать со знаком минус.

Если прокладка лежит на всей привалочной поверхности, в формуле при определении М для крышки (черт. 6) е3 = 0.

Черт. 4

Черт. 5

Черт. 6

# 3. СФЕРИЧЕСКИЕ НЕОТБОРТОВАННЫЕ ДНИЩА И КРЫШКИ, НАГРУЖЕННЫЕ НАРУЖНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

3.1. Толщину стенки сферического сегмента днища или крышки предварительно определяют по формулам (1) и (2) с последующей проверкой по формуле (8).

3.2. Допускаемое наружное давление определяют по формуле

[p] = ,	(8)

где [p]p - допускаемое наружное давление из условия прочности в центральной зоне

[p]p = ;	(9)

[p]E - допускаемое наружное давление из условия устойчивости в пределах упругости

[p]E = .	(10)

3.3. Коэффициент K определяют по табл. 2 в зависимости от параметра R/s1 - c.

Таблица 2

| Расчетные модели | Значение коэффициента K при отношении R / s1 - c |
| --- | --- |
|  | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 и выше |
| Днище (черт. 1-5) | 0,33 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Крышка (черт. 6) | 0,46 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,12 |

3.4. Условные обозначения, применяемые в расчетных формулах, даны в справочном приложении.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

b - ширина кольца, мм;

c - сумма прибавок к расчетной толщине стенки, мм;

d - диаметр отверстия под болт (шпильку), мм;

e1 - расстояние от точки пересечения средней линии стенки сферического сегмента с кольцом до горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести кольца, мм;

e2 - расстояние от окружности расположения болтов до внутреннего диаметра кольца, мм;

e3 - расстояние от окружности расположения болтов до линии действия реакции прокладки, мм;

h - высота кольца, мм;

K - коэффициент;

ny - коэффициент запаса устойчивости;

p - расчетное внутреннее избыточное или наружное давление, МПа;

[p] - допускаемое внутреннее избыточное или наружное давление, МПа;

s - исполнительная толщина стенки обечайки, мм;

s1 - исполнительная толщина стенки сферического сегмента, мм;

s2 - исполнительная толщина стенки выступающей части обечайки, мм;

s1R - расчетная толщина сферического сегмента, мм;

AK - площадь поперечного сечения кольца, мм2;

D - внутренний диаметр обечайки, мм;

E - модуль продольной упругости материала сферического сегмента при расчетной температуре, МПа;

М - расчетный момент, действующий на кольце, Н(мм;

[M] - допускаемый момент для кольца, Н(мм;

R - радиус кривизны сферического сегмента по внутренней поверхности, мм;

Fp - реакция прокладки, H;

( - коэффициент;

[(]1, [(]2 - допускаемое напряжение для материала цилиндрических обечаек соответственно толщиной s и s2 при расчетной температуре, МПа;

[(]1 - допускаемое напряжение для материала сферического сегмента при расчетной температуре, МПа;

[(]K - допускаемое напряжение для материала кольца при расчетной температуре, МПа;

(K - отношение допускаемого напряжения кольца к допускаемому напряжению сферического сегмента при расчетной температуре;

( - отношение допускаемого напряжения обечайки толщиной 5 к допускаемому напряжению сферического сегмента при расчетной температуре;

(2 - отношение допускаемого напряжения обечайки толщиной s2 к допускаемому напряжению сферического сегмента при расчетной температуре;

( - коэффициент прочности сварного шва для сферических сегментов, соединенных сваркой из двух или нескольких частей;

(K - коэффициент прочности кольцевого сварного шва по краю днища;

( - угол между касательной к сферическому сегменту в краевой зоне и вертикальной осью, град.

Величины с, nу, р, (, (K, [(] и [(]K определяют по ГОСТ 14249-80.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Условия применения расчетных формул 1 2. Сферические неотбортованные днища и крышки, нагруженные внутренним избыточным давлением 2 3. Сферические неотбортованные днища и крышки, нагруженные наружным давлением 4 Приложение. Условные обозначения 5