# СОДЕРЖАНИЕ

      - Введение

      - Описание технологической схемы аппарата «КС», характеристика вспомогательного оборудования

      - Материальный расчет

      - Тепловой расчет

      - Гидродинамический расчет

      - Расчет гидравлического сопротивления аппарата

      - Механический расчет аппарата

      - Расчет конструктивных размеров сушилки

      - Заключение

      - Список используемой литературы

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА.

- Производительность сушилки по высушенному материалу, 	Gк= 125,133 т/ч

- Нагрузка на сушилку принята из расчета подачи:

- исходного потока влажной соли от корпуса ОФ,		G1н= 120 т/ч

- ретурного потока влажных агломератов,             		G2н= 12,34 т/ч

- Средняя массовая доля воды в исходном питании сушилки «КС» при работе с узлом агломерации пыли,

- начальная   							wн= 5,64 %

- конечная     							wк= 0,2-0,05 %

- Плотность соли хлористого калия, 				p = 2000 кг/м3

- Удельная теплоемкость сухой соли, 				ссух= 0,712  кДж/кг(К

- Температура подводимого теплоносителя,  			t1 = 550 оС

- Температура отходящих газов,                                          		t2 = 120 оС

- Параметры свежего воздуха (для июля месяца):

- температура,                                                                        	t0= 18 оС

- относительная влажность,                                                 	( = 72 %

- Начальная температура соли,                                             		( = 20 оС

- Конечная температура соли,                                              		( = 120 оС

- Топливо мазут марки  М – 40 (ГОСТ 10585 – 75), с количественным составом:

- водород      Нр – 11,0 %

- влага           Wр – 2 %

- углерод       Ср – 84,1 %

- кислород    Ор – 0,2 %

- сера             Sр – 2,0 %

- азот             Nр – 0,6 %

- зольность   Аp – 0,1 %

- Тепловые потери в окружающую среду примем 1 % от расхода тепла на нагрев материала и испарение влаги.

- Содержание фракций частиц в материале диаметром:

2,0- 1,0 мм    – 50 %

1,0- 0,5 мм    – 43,5 %

менее 0,5 мм  – 6,5 %

- Весовое содержание компонентов в топочных газах:

- углекислый газ                 q(СО2) = 6,3 %

- сернистый ангидрид        q(SO2) = 0,1 %

- азот                                    q(N2) = 74,5 %

- кислород                           q(О2) = 16,2 %

- водяной пар                      q(Н2О) = 2,9 %

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

- ВВЕДЕНИЕ

Сушка – это процесс удаления влаги из материала путем ее испарения и отвода образовавшихся паров. Наиболее широкое применение в промышленной практике нашли установки «кипящего слоя» (КС) для сушки различных материалов.

Процесс сушки в печах «КС» в псевдоожижении сыпучего материала горячим потоком газа (сушильного агента) при скорости последнего, достаточной для неподвижного состояния в состояние кипения.

Процесс сушки СГО СП «БПКРУ-2» осуществляется в пяти печах «КС».

В качестве сушильного агента для хлористого калия используют дымовые газы, представляющие собой смесь продуктов сгорания топлива (газа, мазута) и воздуха.

Технологический процесс сушки флотоконцентрата КСI состоит из следующих стадий :

- Сжигание топлива для получения дымовых газов;

- Сушки флотоконцентрата дымовыми газами в аппарате;

- Технологическая и санитарная очистка отработанных дымовых газов.

В настоящее время с использованием топлива – мазута работают печи «КС-2» и «КС-3», а три печи переведены на природный газ.

Мелкозернистый концентрат с влажностью не более 7,0% из главного корпуса обогатительной фабрики поступает на конвейеры поз.370 и 371, далее в накопительный бункер поз.20, из которого ленточным конвейером поз.21 и забрасывателем продукт загружается в аппарат «КС-4». Конвейером поз.365 исходный продукт поступает только на «КС-1» и «КС-2».

Сушильные аппараты типа «КС» имеют корпус цилиндрической формы с выноской топкой объемом 22 м3, беспровальную решетку диаметром 2,95 см, сепарационную камеру. Беспровальная решетка со щелевидными отверстиями установлена на опорном кольце и 2х балках, которые охлаждаются воздухом от вентилятора.  Топка служит для сжигания газа (мазута) и представляет собой цилиндрическую камеру, футерованную огнеупорным кирпичом и оборудованную газоструйной горелкой или паромеханической форсункой.

Газ на газоструйные грелки аппаратов «КС-1», «КС-4» и «КС-5» подается из газораспределительной подстанции (ГРП) по кольцевой системе. Давление газа перед горелкой должно составлять 3,6-6,0 кгс/см2 или (0,36-0,60 МПа).

Мазут на форсунки аппаратов подается из парокотельного цеха с температурой 100±10 С. подача мазута осуществляется по кольцевой системе (предусмотрен возврат избытка мазута в парокотельный цех) с паровым спутником. Пар на распыление мазута подается под давлением не более 12 кгс/см2 или не более 1,2 Мпа, давление мазута 10±1,2 кгс/см2 или 1,0±0,2 Мпа.

Сгорание газа или мазута и достижение температуры теплоносителя под решеткой «КС» не более 670 С обеспечивается подачей первичного и вторичного воздуха от вентиляторов.

# Режимная карта горения для печей «КС-2» и «КС-3»

Режимная карта составлена на основе полученных данных по полноте сжигания мазута в топках печей «КС» и методики теплового расчета, изложенной в работе Каганович Ю.Я. «Промышленное обезвоживание в кипящем слое» с учетом постоянных значений следующих параметров :

- коэффициент избытка первичного воздуха в топку – 1,4

- температура над решеткой  - 650 С

- температура с слое – 130 С

- тепловая способность мазута  - 40740 кдж/кг

- потери тепла в топке   -   6%

- начальная влажность КСI  -     6,0%

- 7,0%

- 8,0%

- конечная влажность готового продукта  -  0,2%

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При составлении материального баланса мы вышли на расход исходного компонента для получения хлористого калия.

В технологических расчетах мы получили необходимый объем аппарата при заданной производительности и вышли на его размеры.

В прочностных расчетах мы нашли необходимую толщину стенки, которая соответствует нормальной работе при заданных условиях.

10. СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

            - Расчеты аппаратов кипящего слоя : Справочник/ Под ред. И.П.Мухленова, Б.С.Сажина, В.Ф.Фролова. – Л. : Химия, 1986г.

            - Промышленные установки для сушки в кипящем слое. Ю.Я.Каганович, А.Г.Злобинский. – Л.Химия, 1970г.

            - Курсовое проектирование по предмету «Процессы и аппараты химической технологии» М.Н.Кувшинский, А.П.Соболева. – М. : Высшая школа, 1980г.

4.	ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».