Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

# Пояснительная записка

к  курсовому проекту

## По курсу: “Основные процессы и аппараты химической технологии”

### На тему: Расчёт флотационной машины.

Выполнил: студент группы ХТНВ-

Проверил: ст. преподаватель  к.т.н.

Лановецкий С.В.

Березники,

Содержание

1.Введение …………………………………………….3

2. Технологическая схема получения хлорида калия из сильвинита………………………………………..........6

3. Устройство и принцип действия механической флотомашины………………………………………….15

4. Кинетический анализ……………………………….17

5. Материальный баланс сильвиновой флотации.......19

6. Технологический и конструктивный расчёт флотомашины………………………………………….237. Механический расчёт флотомашины ……..………25

8. Расчёт гидроциклонов……………………………...27

9. Заключение	………………………………………..28

10. Список литературы………………………………..29

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

1.Введение

Флотация-один из наиболее распространённых методов обогащения полезных ископаемых, основанный на различной способности минералов смачиваться жидкостями.

В проекте рассматривается пенная флотация. Пульпа насыщается пузырьками воздуха, частицы несмачиваемые прилипают к ним и всплывают на поверхность в виде минерализованной пены, а смачиваемые остаются в суспензии во взвешенном состоянии или тонут. Аэрация (насыщение) пульпы воздухом обеспечивается засасыванием его из атмосферы и диспергированием в пульпе специальным механическим аэратором.

В процессе пенной флотации участвуют 3 фазы-твёрдое, жидкое, газ.

В соответствии со вторым законом термодинамики элементарный акт флотации возможен, если свободная энергия  системы после закрепления частицы на пузырьке меньше свободной энергии системы до закрепления частицы.

В этом случае система из  I  состояния самопроизвольно переходит во  II  состояние при условии, что на пути перехода нет энергетического барьера или если системе временно сообщена энергия (энергия активации), достаточная для его преодоления. Чем больше разница в значениях свободной энергии в сравниваемых системах, тем более вероятен переход в состояние с меньшей энергией.

,

где  - поверхностное натяжение;

- площадь контакта.

Тогда изменение поверхностной энергии системы при элементарном акте флотации

.

Из рисунка видно, что

,

тогда как разность

нельзя принять равной  вследствие деформации пузырьков, особенно маленьких, при закреплении на них минеральных частиц.

Поэтому

.

Учитывая, что в равновесных условиях, по правилу Неймана

,

где  - равновесный краевой угол, получим

.

Разделив это выражение на  и обозначив

,

найдем

.

Величина - характеризующая изменение поверхностной энергии системы при элементарном акте флотации, отнесенная к единице площади контакта газ – твердое, называется показателем флотируемости. Система перейдет из  I  состояния во  II  состояние только при условии, что  0 (то есть  ). Чем больше значение , тем вероятнее закрепление частицы на поверхности раздела жидкость – газ и ее флотация.

При закреплении на пузырьках минеральных частиц, размеры которых малы по сравнению с размерами пузырьков ( что наблюдается при обычной пенной флотации ), то есть деформация пузырьков мала, и можно принять, что

,

то выражение для  примет вид

,

откуда следует, что, чем больше краевой угол, тем больше показатель флотируемости. При  показатель флотируемости также равен  0.

Флотируемость минерала зависит от степени смачивания их поверхности. Чем хуже минерал смачивается, тем легче пузырёк воздуха вытесняет воду и сильнее закрепляется на минерале и выносит его на поверхность.					Смачивание зависит

а) от силы притяжения между молекулами жидкой фазы (когезии);

б) от силы притяжения между молекулами  жидкой и твёрдой фазы (адгезии).

Когда адгезия превышает когезию – происходит смачивание минерала.

Основная задача флотации – это создание условий, обеспечивающих более полное разделение минералов. На практике не удаётся достичь резких различий в смачиваемости поверхности разделяемых минералов, поэтому не удаётся получать абсолютно чистые концентраты и хвосты, не содержащие ценный компонент.

Искусственное уменьшение смачиваемости в интересах флотации называется гидрофабизацией. Для этого применяются различные  реагенты.

Основные стадии флотационного процесса:

- Адсорбция реагентов на поверхности минеральной частицы.

- Аэрация и диспергация воздуха.

- Образование комплекса «минеральная частица – пузырек».

- Всплывание минерализованных пузырьков.

- Удаление минерализованной пены

Процесс флотации существенно зависит от ряда факторов:

- Реагентный режим

- Крупность флотируемых частиц.

- Плотность флотационной пульпы.

- Температура пульпы.

- Состав жидкой фазы.

- Влияние глинисто-карбонатных шламов.

Основным аппаратом для разделения обогащаемой пульпы является флотационная машина.

Виды флотомашин: механические, пневмомеханические, пневматические, аэролифтные, вакуумные и компрессионные, пневмогидравлические и т.д.

В данном проекте рассматривается механическая флотационная машина.

9. Заключение

В курсовом проекте проведён кинетический анализ флотации, выполнен  расчет материального баланса сильвиновой флотации,  технологический и конструктивный расчеты  механической флотомашины типа (Механобр) и гидроциклонов.

По данным материального баланса рассчитаны основные конструктивные размеры аппарата, к ним относятся:                                           Объём камеры,                                                       6,3

Размеры камеры, мм

длина						2200

ширина						2200

высота						1200

По механическим расчетам определена толщина днища камеры: S=8 мм. При этой толщине днища выполняются условия прочности и устойчивости корпуса. Таким образом, выбираем стандартную флотомашину удовлетворяющею нашим условиям.

10. Список литературы

1.Технический регламент по производству флотационного хлористого калия на ФОФ БКПРУ- 2                                                                                                                                   2. К.А. Разумов  «Проектирование обогатительных фабрик»,

М.; Недра, 1970

3. Н.Ф.Мещеряков «Флотационные машины», М.; Недра, 1973

4. Донченко А.С., Донченко В.А. «Справочник механика рудо-	-обогатительной фабрики» М.; Недра, 1975