Федеральное агентство по образованию

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине: «Технология неорганических веществ» на тему: «Отделение РВКУ на СП БПКРУ-4»

| Выполнил: | студент группы ХТНВ- |
| --- | --- |
| Проверил: | к.т.н., доцент кафедры ХТиЭ Зайнуллина А.Ш. |

Березники,

Оглавление

Введение												3

Технико-экономическое обоснование сырья, энергоресурсов, географической точки строительства.	6

Кинетика процесса кристаллизации	9

Статический анализ процесса кристаллизации	10

Описание технологической схемы производства	12

Материальный баланс процесса кристаллизации	18

Безопасность жизнедеятельности в цехе	27

Список литературы	30

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

# Введение

С глубокой древности и по сей день человек использует калийные соли для своих нужд. В настоящее время главным продуктом калийной промышленности является хлорид калия - КСl. Хлорид калия является сырьем для промышленного производства других соединений калия – K2SO4, КОН, КClO3, К2СО3, KCN, КNО3 и пр. - применяемых во многих отраслях промышленности: стекольной, парфюмерной, лакокрасочной, консервной, кожевенной, фармацевтической и др. Но основное применение хлорид калия нашел в качестве удобрения.

Калий играет большую роль в регулировании жизненных процессов происходящих в растении. В частности он выполняет следующие физиологические функции: влияет на углеводный обмен; т.е. на образование, передвижение и разложение крахмала; оказывает влияние на азотный обмен и синтез белка в зеленых частях растений; регулирует активность других минеральных элементов питания; нейтрализует органические кислоты, играющие важную физиологическую роль; активизирует различные ферменты, стимулирует рост молодых растений и активизирует их водный режим.

Калий входит в состав многих минералов и пород. Основными источниками получения соединений калия служат водорастворимые калийные соли.

По составу калийные руды можно условно разделить на следующие группы:

- Сильвинитовые руды, в состав которых входит сильвин, галит, ангидрид и нерастворимый в воде остаток (н.о.).

Сильвинитовыми рудами в России представлены Верхнекамское и Нежинское месторождения; за рубежом - Карлсбадское (США), Эльзасское (Франция), Барселонское (Испания), Йоркширское (Великобритания), Ганноверское (ФРГ), Саскачеванское (Канада).

- Сильвинито - карналлитовые руды, основными минералами которых являются сильвин, карналлит, галит, ангидрит и н.о.

Такими рудами в России представлено Верхнекамское месторождение, в ФРГ - Ганноверское и Рейнское месторождения.

- Сильвинито - кизеритовые руды (ФРГ).

- Сильвинито - лангбейнитовые руды (США, Карлсбад).

- Полиминеральные калийно-магниевые руды, которые состоят из легкорастворимых (каинит и сильвин), трудно растворимых (лангбейнит и кизерит) и практически нерастворимых (полигалит) минералов. По преобладающему калийному минералу выделяют следующие типы калийных пород: каинитовая, лангбейнитовая и лангбейнит-каинитовая.

Наиболее крупные месторождения калийных солей в России Верхнекамское и Верхнепечорское - на Урале.

В Березниках на базе Верхнекамского месторождения работают четыре калийных рудоуправления, входящих в ОАО «Уралкалий».

ОАО «Уралкалий» было основано в середине 50-х годов, производство осуществляется на базе Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В настоящее время ОАО «Уралкалий» выпускает около 35 видов товарной продукции и является важнейшим поставщиком на мировой рынок.

Первый пусковой комплекс галургической фабрики СП “БКПРУ-4” ОАО “Уралкалий” (линия “Б”) по производству хлористого калия проектной мощностью 625 тыс. т К2О в год или 1 млн. тонн в год 98%-ного хлористого калия был введен в эксплуатацию в 1992 году.

Фактически выпуск хлористого калия осуществлялся в мае-июне и в сентябре 1992 года; затем фабрика была перепрофилирована на выпуск пищевой соли «Экстра», производство которой продолжалось до 1996 года.

Оборудование для кристаллизации хлористого калия, обезвоживания получаемого кристаллизата, его сушки и обеспыливания, классификации и обработки готового продукта были разработаны фирмой Lurgi Umwelt und Chemotechnik CmbH (Германия) по техническому заданию ВНИИГа.

## Список литературы

  - Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1995

  - Галургия: Теория и практика/Под ред. И. Д. Соколова. – Л.:Химия,1983

  - Печковский В.В., Александрович Х.М., Пинаев Г.Ф. Технология калийных удобрений. – Минск, «Вышэйш. Школа», 1968

  - С.А. Амирова, С.В. Островский. Статический анализ технологий, основанных на межфазовых взаимодействиях в одно- и двухкомпонентных системах пар - жидкость, газ – жидкость. Конспект лекций. Изд. Пермского ун-та, 1977