Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по курсу: «Основные процессы и аппараты химических производств»

на тему: «Расчет печи кипящего слоя в производстве KCl»

Выполнил: студент гр.ХТНВ-

Проверил: ст.преподаватель

Лановецкий С.В.

Березники,

Задание на проектирование:

Рассчитать печь КС для сушки хлористого калия.

Исходные данные:

Производительность печи 132 т/ч сухого KCl.

Сушильным агентом являются топочные газы с температурой:

t на входе=5500С

t на выходе=1250С

Температура КСl поступающего на сушку t=250C

Температура KCl на выходе из печи t=1230C

Начальная влажность хлористого калия W1=5,5%

Конечная влажность хлористого калия W2=0,2%

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Содержание

Введение	4

1. Описание технологической схемы	5

1.1. Сжигание топлива и сушка флотоконцентрата в печи КС-5	6

1.2. Очистка отработанных газов	8

1.3. Обработка высушенного продукта модифицирующими реагентами	9

1.4. Агломерирование циклонной пыли	10

2. Материальный баланс	11

2.1. Определение количества влаги, удаляемой из материала в процессе сушки	11

2.2. Определение конечной влажности сушильного агента	11

3. Тепловой баланс	14

3.1. Расход тепла	14

3.2. Расход топлива	15

3.3. Расчет расхода сушильного агента	15

4. Технологические расчеты	16

4.1. Определение физических параметров	16

4.1.1. Температуры топочных газов на входе и выходе из сушилки. Температура материала до и после сушки	16

4.1.2. Физические параметры сушильного агента	16

4.1.3. Удельный объемный расход воздуха на 1 кг топлива	19

4.2. Расчет рабочей скорости сушки	19

4.2.1. Расчет критических скоростей псевдоожижения	19

4.2.2. Выбор числа псевдоожижения	21

4.2.3. Расчет рабочей скорости сушильного агента	21

4.3. Определение конструктивных размеров сушилки	21

4.3.1. Определение размеров газораспределительной решетки	21

4.3.2. Диаметр отверстий газораспределительной решетки	21

4.3.3. Высота псевдоожиженного слоя	22

4.3.4. Размеры сепарационного пространства	23

5. Гидравлическое сопротивление сушилки	24

5.1. Гидравлическое сопротивление псевдоожиженного слоя	24

5.2. Гидравлическое сопротивление газораспределительной решетки	24

5.3. Определение сопротивления сушилки	24

6. Механический расчет	25

6.1. Исходные данные	25

6.2. Обоснование расчетных параметров	25

6.3. Расчет на прочность корпуса	26

Заключение	28

Список литературы	29

Введение

Тема рассматриваемого курсового проекта – сушка хлористого калия. Хлористый калий является мелким зернистым продуктом. Как известно из теории сушки, сыпучие твердые вещества, требующие кратковременного действия высоких температур, подвергают сушке в сушилках кипящего слоя, пневматических и аэрофонтанных сушилках.

Псевдоожижение зернистого материала восходящими потоками газа, как особый вид сушки, за последнее время получило широкое распространение во многих отраслях при химических превращениях и изменении физических свойств одной или обеих взаимодействующих фаз.

Одним из преимуществ сушилки кипящего слоя является увеличение площади контакта между газом и материалом. Также преимуществом сушилки кипящего слоя является широкий предел регулирования времени нахождения материала в сушилке.

В сушилках кипящего слоя круглого сечения нет направленного движения сушимого материала, поэтому большинство сушилок КС выполняется круглого или прямоугольного сечения.

Заключение

Цель курсового проекта – рассчитать сушилку кипящего слоя. При технологических расчетах были получены следующие результаты:

- Площадь решетки безпровального типа – 7,4 м2.

- Высота сепарационного пространства – 2800 мм.

- Расход мазута – 1100 кг/ч.

- Количество воздуха:

4.1. на сжигание – 12000 м3/ч;

4.2. на разбавление – 36000 м3/ч.

Список литературы

- М.Н.Кувшинский, А.П.Соболева «Курсовое проектирование по предмету: процессы и аппараты химической промышленности». – М.: Высшая школа, 1980.

- «Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение» под ред. В.М.Школьникова,. – М., Техинформ, 1999.

- К.Ф.Павлов, П.Г.Романков, А.А.Носоков «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии». – М.: ООО «РусМедиаКонсалт», 2004.

- В.А.Филиппов «Конструкция, расчет и эксплуатация устройств и оборудования для сушки минерального сырья». – М.: Недра, 1979.

- В.А.Адамов «Сжигание мазута в топках котлов». – Ленинград: Недра, 1990.

- Ю.Я.Каганович «Промышленное обезвоживание в кипящем слое». – Ленинград: Химия, 1990.

- «Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию» под ред. Ю.И.Дытнерского. – М.: Химия, 1991.