Содержание

Стр.

1. Предварительный расчет поверхности теплообмена……………………………………....3

2. Материальный балланс………………………………………………………………………….5

3. Проверочный расчёт площади теплообмена………………………………………………...5

4 Проверочный расчёт коэффициента теплопередачи……………………………………….8

5. Прочностные расчёты…………………………………………………………………………….9

5.1. Расчёт толщины обечайки……………………………………………………………….…9

5.2. Расчёт толщины днища…………………………………………………………………….10

5.3. Выбор штуцеров………………………………………………………………………….….10

5.4. Расчёт гидравлического сопротивления………………………………………………...10

5.5. Расчёт трубных решеток………………………………………………………………..….11

6. Подбор конденсатоотводчика………………………………………………………………….12

Заключение…………………………………………………………………………………………..12

Список использованных источников……………………………………………………………..12

Введение

АО Азот представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных производств, в которых аммиачное производство играет роль основного поставщика сырья (аммиака) для переработки в азотную кислоту, карбамид, аммиачную силитру, различные комплексные удобрения и т. д. Конденсатор- холодильник является важным звеном в процессе синтеза аммиака. Расчёт и проектирование конденсатора- холодильника проводится с целью получения оптимальных размеров и параметров аппарата. При его расчёте и проектировании необходимо составить материальный и тепловой баллансы, провести прочностные расчёты.

Заключение

По расчётам, проведённым на основании исходных данных, выбран стандартизованный конденсатор-холодильник  по ГОСТ 15118-79 со следующими параметрами:

- диаметр кожуха D=600мм;

- диаметр труб d=25(2мм;

- общее число труб n=257;

- число ходов z=1;

- поверхность теплообмена F=61м2;

- длина труб L=3м;

- число сегментных перегородок 8.

Конденсатор-холодильник с толщиной стенки и днища 5мм удовлетворяет прочностным расчётам.

Гидравлическое сопротивление трубного пространства составило 4,85Па. Такое значение объясняется малой скоростью воды в трубках (0,019м/сек) и малым числом ходов (1).

Графическаеская часть проекта прилагается.

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Список использованных источников

1. К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов/ Под ред. чл.-корр. АН СССР П.Г. Романкова. – 10-е изд., перераб. И доп. – Л.: Химия, 1987.

2. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/Под ред. Ю.И. Дытнерского. –М.: Химия, 1983.