ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОЛГИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ

Курсовая работа

по курсу  “Технологические процессы и производства”

на тему: Процесс дистилляции аммиака и диоксида углерода в производстве соды на ОАО БСЗ

Выполнил: ст. гр. АТП-

Проверил:                                                                                      Шестаков С.Е.

Березники

## СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ	4

3. МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТЫ	8

5. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ РАЗМЕРОВ АППАРАТОВ	14

5.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКА ДИСТИЛЛЯЦИИ	14

5.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДИСТИЛЛЕРА	24

5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА КОЛОННЫ	28

6.ПОДБОР ПРИБОРОВ КИПиА	29

6.1.ОБОСНОВАНИЕ ТОЧЕК КОНТРОЛЯ	29

6.2. ОБОСНОВАНИЕ ТОЧЕК РЕГИСТРАЦИИ	29

6.3.   ОБОСНОВАНИЕ КАНАЛОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ	30

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	31

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	32

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

В химической технологии широко применяют различные методы разделения жидких однородных смесей, основанные на неравенстве составов жидкостей и образующихся над ними паров. Процесс частичного испарения жидкой смеси и образования пара,  при конденсации которого образуется жидкость нового состава – дистиллят, называется дистилляцией. Дистилляция или перегонка основана на различиях температур кипения, парциальных давлений и летучестей отдельных веществ, входящих в состав смеси.

Производство аммиачной соды-сложный многостадийный процесс. Характерной особенностью его является наличие циклических материальных потоков, компоненты которых на протяжении цикла претерпевают химические превращения и переходят из парогазовой в жидкую, твердую фазу и обратно.

Основным назначением отделения дистилляции производства соды является практически полная отгонка диоксида углерода и аммиака из маточной жидкости и формирование непрерывного материального потока парогазовой смеси, направляемой в отделение абсорбции.

Технологический расчет выполняется с целью определения основных габаритных размеров аппаратов и числа контактных элементов, необходимых для осуществления технологического процесса при заданной производительности.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был произведен расчет дистилляционной колонны в составе теплообменника дистилляции и дистиллера.

Были получены следующие характеристики аппарата:

Производительность:   42,8 т/ч

Количество тарелок:

1) теплообменник дистилляции    10шт

2) дистиллер   16шт

Общая высота колонны:   35200 мм

Диаметр:  3000мм.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  - Микулин Г.И. «Дистилляция в производстве соды» Л. «Госхимиздат»1956

  - Зайцев И.Д. «Производство соды» М.  «Химия» 1986

  - Ткач Г.А. «Моделирование десорбционных процессов содового производства» Л. «Химия» 1973

  - Технологический регламент производства соды кальцинированной. 1999г.