# Содержание.

## Введение                                                                                                                               3

# Описание технологической схемы                                                                                     4

Материальный баланс                                                                                                          5

Тепловой баланс                                                                                                                   8

Расчет конструктивных размеров                                                                                       9

Расчет гидравлического сопротивления аппарата                                                           11

# Характеристика вспомогательного оборудования                                                           12

Заключение                                                                                                                           13

Список используемой литературы                                                                                     14

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

#### Введение

Производство едкого калия основано на электролитическом методе разложения хлористого калия в водном растворе на электролизерах с диафрагмой. При электролизе одновременно получают продукты: едкий калий, хлор, водород.

Технический гидрат окиси калия имеет широкое применение в производстве удобрения, синтетического каучука, электролитов для аккумуляторов, реактивов, солей в медицинской промышленности и других отраслях народного хозяйства.

КОН-технический: жидкость голубого или зеленого цвета, плотность 850 г/л (52-54%).При Т=20˚С его удельный вес составляет 1,57 кг/м3. Ткип раствора КОН с массовой долей 50 % при Р=0,1Мпа  =149˚С.

Продукт не горюч, взрывоопасен, обладает ярко выраженными свойствами щелочи, сильный электролит. Растворим в воде в любых соотношениях, легко разрушает животные ткани, слабее растительные ткани.

Выпарные аппараты и установки являются важнейшим оборудованием в химической, пищевой и других отраслях промышленности. Основная их задача: концентрирование растворов, выделение из них растворенного вещества в чистом виде. Одновременно с этим они снабжают завод греющим паром за счет отбираемых паров, а также обеспечивают котельные установки и другие технологические потребности производства горячими конденсационными водами.

## Выпарной аппарат с подвесной греющей  камерой показан на рисунке № 1. Этот аппарат имеет греющую камеру, снабженную кожухом (2), роль циркуляционной трубы выполняет кольцевой зазор между корпусом аппарата и кожухом камеры. Греющий пар подводится в камеру по трубе(4).Греющая камера может выниматься из аппарата для чистки.

## Недостатком является усложненная конструкция и большие габариты, так как часть площади сечения аппарата не используется из-за наличия кольцевого колокола. Аппарат с подвесной греющей камерой изготавливается с поверхностью 50, 75, 95, 150 кв. м., кипятильные трубы имеют диаметр наружный 63,5 мм. при длине  от 1300 до 1700мм.

Заключение

В данном курсовом проекте мною расчитана и спроектирована выпарная установка для упаревания раствора едкого калия .

В процессе расчетов составлены материальный и тепловой балансы, на их основе я расчитываю конструктивные размеры выпарной установки  и вспомагательного  оборудования.

Список используемой литературы.

- Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии

- Павлов К.Ф.  Примеры и задачи по курсу «Процессов и аппаратов химической технологии»

- Кувшинский М.Н. Курсовое проектирование по предмету «Процессы и аппараты химической промышлености»

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии

- Технический регламент по цеху 13