#### Задание по курсовому проектированию №_________

### Студенту  группы МАПП-

Рассчитать и запроектировать конденсатор – холодильник для конденсации паров метилового спирта по следующим основным данным:

-    давление атмосферное;

- производительность Д=5т/ч;

- начальная температура пара t1н=85 С;

- конечная температура спирта t1к=54,7 С;

- охлаждающий агент – вода с начальной температурой t 2н=18 С;

- аппарат шестиходовой.

Представить:

- Пояснительную записку в соответствии с методическими указаниями по выполнению курсового проекта.

- Чертежи аппарата: общий вид и детали.

Срок выполнения задания_______________________2003г.

Руководитель проектирования: Хлуденев А. Г.

Содержание.

Стр.

- Введение --------------------------------------------------------------------------------------------------  3

- Технологическая схема -----------------------------------------------------------------------------  4

- Предварительный расчет поверхности теплообмена --------------------------------   5

- Проверочный расчет площади теплопередачи ------------------------------------------   9

  - Проверочный расчет площади в 1-й зоне ---------------------------------------------------   9

4.2.     Проверочный расчет площади во 2-й зоне ------------------------------------------------- 12

  - Проверочный расчет площади в 3-й зоне --------------------------------------------------- 14

- Механический расчет аппарата ----------------------------------------------------------------- 17

5.1.     Расчет толщины обечайки ----------------------------------------------------------------------- 17

  - Расчет толщины днища --------------------------------------------------------------------------- 18

  - Выбор штуцеров ------------------------------------------------------------------------------------- 18

  - Расчет трубных решеток -------------------------------------------------------------------------- 18

- Расчет гидравлического сопротивления --------------------------------------------------   20

- Подбор конденсатоотводчика ------------------------------------------------------------------   20

Заключение ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

Список использованных источников --------------------------------------------------------------- 22

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение.

Конденсация представляет собой процесс перехода паровой фазы в жидкое состояние.

Конденсация пара связана с одновременным и совместным протеканием процессов тепло- и массообмена. При этом образующаяся масса конденсата определяет количество переданного вещества, а теплота парообразования – количество переданной теплоты единицей массы сконденсированного вещества.

Процессы конденсации паров различных веществ получили широкое распространение в химической технологии путем отвода от них тепла.

Конденсация осуществляется в аппаратах, называемых конденсаторами.

Различают два вида конденсации:

- поверхностную, при которой конденсирующиеся пары и охлаждающий агент разделены стенкой и конденсация паров происходит на внутренней или внешней поверхности холодной стенки;

- конденсацию смешением, при которой конденсирующиеся пары непосредственно соприкасаются с охлаждающим агентом.

Поверхностная конденсация осуществляется в различных теплообменниках – конденсаторах.

Мы рассмотрим наиболее распространенный в химической технике тип теплообменников – конденсаторов – кожухотрубчатый конденсатор. Он допускает создание больших поверхностей теплообмена в одном аппарате.

Кожухотрубные конденсаторы предназначены для конденсации паров в межтрубном пространстве. Они могут быть вертикальные и горизонтальные, двух-, четырех- и шестиходовые по трубному пространству, с неподвижной трубной решеткой или с температурным компенсатором на кожухе.

В многоходовом теплообменнике увеличивается ( соответственно числу ходов) скорость теплоносителя и, следовательно, коэффициент теплоотдачи.

Конденсаторы участвуют в производстве органических веществ (спиртов, альдегидов и др.) в процессах органического синтеза.

Мы рассмотрим кожухотрубчатый горизонтальный шестиходовой холодильник – конденсатор для конденсации паров метилового спирта, который применяется в технологической схеме производства метанола при низком давлении.

В конденсатор в межтрубное пространство подается перегретый пар метилового спирта, где он охлаждается до температуры насыщения, конденсируется и охлаждается до заданной температуры.

Образующийся конденсат отводится через конденсатоотводчик в линию.

Заключение.

По расчётам, проведённым на основании исходных данных, выбран стандартизованный конденсатор-холодильник  по ГОСТ 15118-79 со следующими параметрами:

- диаметр кожуха D=600мм;

- диаметр труб d=20(2мм;

- общее число труб n=316;

- число ходов z=6;

- поверхность теплообмена F=79м2;

- длина труб L=4м.

- число сегментных перегородок 10

Конденсатор-холодильник с толщиной стенки и днища 4мм удовлетворяет прочностным расчётам.

Гидравлическое сопротивление трубного пространства составило 43304,09Па. Такое значение объясняется боьшой скоростью воды в трубках (1,69м/сек) и большим числом ходов (6). Снизить гидросопротивление можно уменьшением числа ходов до 4.

Графическая часть проекта прилагается.

Список использованных источников.

1. К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов/ Под ред. чл.-корр. АН СССР П.Г. Романкова. – 10-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1987.

2. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/Под ред. Ю.И. Дытнерского. –М.: Химия, 1983.