Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Пермский Государственный Технический Университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

РЕФЕРАТ

по курсу «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

на тему: «ПРОИЗВОДСТВО ПЕНТАЭРИТРИТА»

Выполнила: студентка группы ХТНВ-

Проверил: преподаватель

Козлов С.Г.

Березники

СОДЕРЖАНИЕ.

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА. | 5 |
| 2.ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА. | 7 |
| 3. ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕНТАЭРИТРИТА | 8 |
| 4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ | 10 |
| 5. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС. | 40 |
| 6. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА, ПУТИ И МЕТОДЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ. | 44 |
| 7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 45 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 46 |

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

ВВЕДЕНИЕ.

При производстве технического пентаэритрита образуется несколько продуктов. Данные продукты имеют разные физико-химические свойства и различное применение.

1. Пентаэритрит технический (2,2-диметилолпропандиол) предназначен для применения в производстве лакокрасочной продукции, полиграфических красок, смазочных масел и для нитрации. Эмпирическая формула С5Н12О4. относительная молекулярная масса составляет 136,15.

В зависимости от способа производства и области применения пентаэритрит выпускают двух марок: А и Б.

Пентаэритрит представляет собой белый кристаллический порошок без посторонних примесей. Допускается серо-голубой или желтоватый оттенок.

Таблица 1

| Показатель | Марка А | Марка Б |
| --- | --- | --- |
| 1.Массовая доля монопентаэритрита, % не менее | 97,0 | 98,0 |
| 2.Температура плавления,0С, не ниже | 255 | 252 |
| 3.Массовая доля воды и летучих веществ, % не более | 0,2 | 0,2 |
| 4.массовая доля золы, % не более | 0,006 | 0,01 |
| 5.массовая доля сахаристых веществ, в пересчете на глюкозу, % не более | 0,01 | 0,01 |
| 6.Цветность плава по платиново-кобальтовой шкале, не более | 100 | 500 |
| 7.массовая доля гидроксильных групп, % не более | 49,5 | 49,3 |
| рН водного раствора пентаэритрита с массовой долей 5% | 5,7-7,0 | 4,5-7,0 |

Пентаэритрит – горючее кристаллическое вещество. Осевшая пыль пентаэритрита пожароопасна. Средства пожаротушения: распыленная вода, пена, пар.

На данный продукт распространяется ГОСТ 9286-89 «Пентаэритрит технический. технические условия».

2. Фильтрат технического пентаэритрита является отходом производства пентаэритрита (ТУ 2422-018-00203803-99).

ФТП предназначен для использования в качестве добавки к бетонам и растворам в строительном производстве, антисмерзителя и пленкообразующего в угольной промышленности.

ФТП представляет собой жидкость от бурого до коричневого цвета с осадком в виде мелкой взвеси со слабым запахом жженого сахара.

Таблица 2

| Показатель | норма |
| --- | --- |
| 1.массовая доля формиата натрия, % не менее | 20 |
| 2.массовая доля взвешенных частиц, % не более | 1 |
| 3. массовая доля сахаристых веществ, в пересчете на глюкозу, % не более | 1 |
| 4.рН фильтрата технического пентаэритрита | 7,0-9,0 |
| 5.плотность, кг/м3, не менее | 1170 |

3. Формиат натрия технический предназначен для использования в кожевенном производстве, в строительстве в качестве противоморозной добавки к бетонам и растворам, а также как сырье в производстве муравьиной кислоты. Эмпирическая формула NаНСО2. молекулярная масса – 68,01.

Формиат натрия представляет собой кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде, слабо растворимый в спиртах, не растворим в эфирах. Порошок имеет белый или серый цвет, допускается зеленоватый оттенок.

Таблица 3

| Показатель | норма |
| --- | --- |
| 1.массовая доля формиата натрия, % не менее | 92 |
| 2.массовая доля воды, % не более | 3,0 |
| 3. массовая доля сахаристых веществ, в пересчете на глюкозу, % не более | 1 |

На формиат натрия технический распространяется действие ТУ 2432-011-00203803-98

Производство пентаэритрита является взрывопожароопасным, так как в процессе используются такие вещества как:

* метанол (ГОСТ 2222-78, ОСТ СЭВ5895-87 «Метанол-яд технический»;

* формалин концентрированный безметанольный (стандарт предприятия СТП 51-

2001);

* формалин безметанольный (стандарт предприятия СТП 34-2000);

* формалин технический (ГОСТ 1625-89, СТ СЭВ 2337-80 «Формалин технический. Технические условия».

7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Данное производство является весьма эффективным и рентабельным.

## Формалин безметанольный, соковый конденсат, деминерализованная вода являются продуктами производства ОАО «Метафракс», поэтому для производства пентаэритрита они поставляются по себестоимости.

ОАО «Метафракс» является одним из лидеров – поставщиков пентаэритрита технического, фильтрата технического пентаэритрита и формиата натрия на внутреннем и мировом рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- .Александров И.А Ректификационные и абсорбционные аппараты – М.,Химия,1971 г.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Под ред. Ю. И. Дытнерского. М.: Химия, 1983.

- Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии – М., Химия,1981 г.

- Грицан В.И., Петрик В.Н. Синтез, свойства и применение спиртовых растворов формальдегида – Новосибирск, наука, 1996 г.

- Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1971.

- Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л.: Химия, 1976.

- График аналитического контроля цеха пентаэритрита, ОАО «Метафракс», утвержден в 2003г.

8.	ГОСТ 9286-89 «Пентаэритрит технический. технические условия».

9.	ТУ 2422-018-00203803-99.

10.	ТУ 2432-011-00203803-98

11.	ГОСТ 2222-78, ОСТ СЭВ5895-87 «Метанол-яд технический»;

12.	стандарт предприятия СТП 51-2001;

13.	стандарт предприятия СТП 34-2000;

ГОСТ 1625-89, СТ СЭВ 2337-80 «Формалин технический. Технические условия».