Министерство образования и науки Российской Федерации

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра Химической технологии и Экологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К курсовому проекту

По курсу: «ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ»

На тему: «Расчет дистиллера отделения дистилляции в производстве кальцинированной соды»

Выполнил:

студент группы ХТНВ-

Проверил:

Старший преподаватель

Лановецкий С.В

Березники,

# Задание на проектирование

Рассчитать дистиллер отделения дистилляции для регенерации аммиака из жидкости после вакуум-фильтров.

Жидкость из смесителя имеет состав:

CaCl2 – 10,9вес.%	ν = 8.83 м3

NaCl – 4,51 вес.%	ρ = 1,104т/м3

Ca (OH) 2 – 0,05 вес.%

CaSO4 – 0,09 вес.%

NH3 – 4,08 вес.%

Н2О – 80,34 вес.%

Взвешенные частицы:

CaCO3 - 1,525 вес.%

Ca (OH)2 – 1,18 вес.%

Жидкость на выходе из дистиллера:

NH3 – 1кг/т соды.

Газ на выходе из дистиллера:

NH3 – 29, 4 вес.%

Пар на дистилляцию: Р - 1,5 атм., расход – 159,5кг/т раствора.

СОДЕРЖАНИЕ

Задание на проектирование	2

Введение	4

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ	6

Принципиальная схема производства кальцинированной соды	6

Физико-химические основы процесса регенерации аммиака	7

Технологическая схема отделения дистилляции	10

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДИСТИЛЛЕРА	12

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОЦЕССА ДИСТИЛЛЯЦИИ	14

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ДИСТИЛЛЕРА	17

КОНСТРУКТИВНЫЙ,  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТЫ	19

Определение высоты бочки (царги)	19

Расчет количества тарелок	20

Расчет необходимого диаметра аппарата	24

Определение общей высоты аппарата	24

МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ	25

Определение толщины стенки царги	25

Расчет диаметров штуцеров	25

ВЫВОД	26

ЛИТЕРАТУРА	27

Документ  является демонстрационной версией

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

# Введение

Кальцинированная сода или углекислый натрий Na2CO3 представляет собой мелкокристаллический порошок белого цвета. Удельный вес соды 2,533 г/см3, объемный (насыпной) вес зависит от величины кристаллов и обычно колеблется в пределах 0,5 – 0,55 т/м3. Температура плавления соды 851оС.

Кальцинированная сода хорошо растворяется в воде, особенно при повышении температуры. Сода взаимодействует с кислотами, образуя соли соответствующей кислоты  и углекислый газ.

В зависимости от степени чистоты продукта, ГОСТом 5100-85 предусмотрен выпуск следующих марок кальцинированной соды: «техническая», «фотографическая», «оптическая».

Наибольшее применение в народном хозяйстве имеет техническая кальцинированная сода, которая должна удовлетворять следующим требованиям:

Общая щелочность в пересчете на Na2CO3, %, не менее …….99,0

Содержание NaCl,%, не более ……………………………………….0,8

Потери при прокаливании, %,не более……………………………..1,5

В отдельных отраслях промышленности к технической кальцинированной соде предъявляются повышенные требования, в связи с чем ГОСТ 5100-85 дополнительно регламентирует:

а) для никелевой промышленности содержание углекислого магния MgCО3 не более 0,05%;

б) для алюминиевой промышленности содержание сернокислого натрия Na2SO4 не более 0,01%

в) для стекольной промышленности и эмалирования содержание железа Fe не более 0,003%.

Основными потребителями кальцинированной соды являются: стекольная, химическая, нефтяная, бумажная, кожевенная, текстильная, мыловаренная, цветная и черная металлургия и другие отрасли промышленности.

На сегодняшний день существуют 3 способа получения соды: аммиачный (из хлорида натрия), из природных источников и на базе комплексного использования нефелиновых руд.

По объемам производства ведущим является аммиачный способ получения кальцинированной соды.

# ВЫВОД

Рассчитали дистиллер, аппарат отделения дистилляции в производстве кальцинированной соды. Производительность аппарата 750 тонн в сутки. Диаметр дистиллера 3 метра, высота 21,7м.

# ЛИТЕРАТУРА

- С.А Крашенинников Технология кальцинированной соды и очищенного бикарбоната натрия: Учебное пособие. - М.: Высш. школа, 1985.

- И.Н. Шокин, С.А.Крашенинников Технология соды. М.: Химия, 1975.

- И.Д.Зайцев, Г.А.Ткач, Н.Д.Стоев Производство соды. М.:Химия, 1986.

- Г.И.Микулин, И.К.Поляков Дистилляция в производстве соды. Л.: Ленгосхимиздат, 1956.

- О.Флореа, О.Смигельский Расчеты по процессам и аппаратам химической технологии. М.:Химия, 1971.