ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

# РАБОТА СОСТОИТ ИЗ  17 СТРАНИЦ

# Введение

Для облагораживания или увеличения поверхности  фазового контакта материала, применяемого в том или ином процессе, его подвергают измельчению. На разных производствах измельчают твердое сырье, полуфабрикаты, а также готовую продукцию. Измельчаемые материалы по своей структуре могут быть твердыми, мягкими, хрупкими, вязкими, а также обладать различными химическими свойствами. От свойств  материала  и  заданной степени измельчения зависят продолжительность процесса и тип измельчающего оборудования. Отличают следующие   виды  измельчения: дробление крупное, дробление среднее, дробление мелкое; помол грубый, средний, тонкий и коллоидный.

Процесс измельчения характеризуется степенью измельчения, под которой понимают отношение размеров кусков до и после измельчения.

Измельчение материала в машинах производится раздавливанием, раскалыванием, истиранием и ударом, а также сочетанием этих способов.  По крупности получаемых  в  результате измельчения частиц  ма -  шины для измельчения делятся на дробилки и мельницы.

В калийной промышленности  для  дробления и измельчения  руды применяются щековые, конусные, валковые, роторные, молотковые дробилки и барабанные мельницы.

В мельницах происходит грубое и тонкое измельчение руд. Мельницы представляют собой пустотелые барабаны цилиндрической или цилиндрическо-конической формы; они характеризуются длиной L, а также внутренним диаметром D.

Способ выгрузки измельченного материала определяет типы бара - банных мельниц. Существуют мельницы с центральной выгрузкой через пустотелую цапфу, с выгрузкой через диафрагму-решетку, со свободной периферической выгрузкой и с открытым разгрузочным концом.

Производительность мельниц определяется количеством руды, которое проходит через мельницу в единицу времени.

Для подачи руды в мельницу применяют барабанные, улитковые и комбинированные питатели.

Измельчение в барабанных мельницах осуществляется как сухим, так и мокрым способами.

Степень измельчения руды в мельницах доходит до 100.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Для измельчения руды, поступающей в мельницу, барабан частично заполняют мелющими телами: шарами, стержнями, иногда окатанной галькой.

На обогатительной фабрике БПКРУ-3 в процессе измельчения руды применяют стержневые мельницы с центральной разгрузкой через пустотелую цапфу, с периферийным приводом через открытую зубчатую передачу.

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

1. Устройство и обслуживание мельницы МСЦ32×45

1.1. Область применения,  принцип действия, классификация мельниц

Барабанные измельчители широко используют в крупнотоннажных производствах для помола горно-химического сырья и различных химических продуктов. В этих машинах, относящихся к тихоходным измельчителям, помол материала происходит внутри футерованного барабана находящимися в нем мелющими телами — шарами или стержнями. При вращении барабана с определенной угловой скоростью мелющие тела начинают двигаться вместе с корпусом барабана, поднимаются на некоторую высоту и затем падают на куски материала, лежащие на футеровке. Происходит так называемый стесненный удар. Материал измельчается под воздействием удара, а также раздавливанием и истиранием при перекатывании мелющих тел. Увеличивая время пребывания материала в измельчителе, можно получить очень высокую степень измельчения, однако при этом резко возрастают энергетические затраты.

Типоразмер барабанного измельчителя определяется внутренним диаметром В барабана (без футеровки) и длиной L его цилиндрической части.

По режиму работы различают барабанные измельчители периодического и непрерывного действия, а по способу помола — машины сухого и мокрого помола.

По виду мелющих тел измельчители бывают шаровые, стержневые и галечные. Используют также машины, работающие по принципу самоизмельчения, когда функцию мелющих тел выполняют куски измельчаемого материала. Наибольшее применение нашли стержневые измельчители, т. е. барабанные измельчители цилиндрического типа, в которых мелющими телами являются стержни. Стержневые измельчители используют для мелкого помола материала.

По способу разгрузки различают мельницы с центральной разгрузкой через полую цапфу барабана (сливная или с помощью элеваторов) и с периферийной разгрузкой (через решетку в корпусе барабана).

Привод барабанных измельчителей либо центральный, когда вращение от электродвигателя через редуктор передается барабану через цапфу, либо периферийный, когда барабан вращается от венцовой шестерни, закрепленной на одном из его фланцев.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Список литературы

1. Фарамазов С. А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов. М.: Химия, 1980.

2. Ермаков В.И., Шеин В.С. Ремонт и монтаж химического оборудования. Л.: Химия, 1981.

3. Генкин А.Э. Оборудование химических заводов. М.: Высшая школа, 1986.

4. Белов В.Н., Соколов А.В. Добыча и переработка калийных солей. Л.: Химия,1971.

5. Гусев Ю.И., Карасев И.Н., Макаров Ю.И. и др. Конструирование и расчет машин химических производств. М.: Машиностроение, 1985.

6. Руководство по эксплуатации стержневой мельницы.