### Содержание

ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Введение	2

1. НОТ и прогрессивные технологии	13

1.1 Научная организация труда	13

1.2 Меры по поддержанию чистоты рабочих жидкостей	15

2. Техническое обслуживание и ремонт	22

Техническое обслуживание	22

Общие указания по техническому обслуживанию крана и его составных частей	23

Порядок технического обслуживания крана на этапе его использования по назначению	25

Замена и контроль качества рабочей жидкости гидропривода крана	29

Удаление воздуха из гидросистемы	31

Замена фильтроэлементов в маслофильтре	32

Порядок технического обслуживания крана, находящегося

на хранении	33

Контрольно-технический (текущий) осмотр	33

Техническое обслуживание № 1 (ТО-1х)	34

Регулирование приводов управления исполнительными механизма	34

Регулирование привода управления подачи топлива двигателя     из кабины крановщика	35

Регулирование гидроблока уравновешивания и клапанов обратных управляемых	36

Гидроблок уравновешивания	36

Клапан обратный управляемый механизма изменения вылета	37

Клапан обратный управляемый механизма выдвижения стрелы	37

Регулирование предохранительных клапанов и

гидроклапана-регулятора	38

3. Очистно- моечные и смазочно- заправочные работы	38

4. Ремонт крана	39

Общие положения	39

Указания по текущему ремонту	41

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

### Введение

Автомобильные краны, как правило, монтируются на специализированных крановых шасси или шасси серийно выпускаемых автомобилей и являются наиболее применяемыми при выполнении строительно-монтажных работ. Они предпочтительны, потому что мобильны, могут оперативно перебазироваться с объекта на объект для выполнения работ в широком диапазоне грузовысотных характеристик. 	Годовой объём производства этих машин российскими предприятиями в настоящее время составляет около 5 тыс. шт. На выставке СГГ-2008.были представлены автокраны основных российских предприятий-изготовителей.

ОАО "Автокран" уже более 50 лет выпускает автомобильные краны популярной марки "Ивановец". Это одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по производству автокранов и кранов на спецшасси автомобильного типа поставляет на рынок пять типоразмеров по максимальной грузоподъёмности, выраженной в тоннах: 16 (четыре модели); 25 (пять моделей); 32 (три модели); 50 (две модели); 100 (одна модель на спецшасси автомобильного типа). Все модели соответствующего типоразмера конструктивно максимально унифицированы по крановой установке (80—95%) и практически идентичны по техническим параметрам, отличаясь в основном моделью базового автомобиля.

Из новинок на выставке экспонировались автокраны КС-54712 максимальной грузоподъёмностью 25 т (Приложение №1) и КС-59712 максимальной грузоподъёмностью 32 т (Приложение №2) на спецшасси Брянского автозавода БАЗ-80311 и БАЗ-8027 соответственно. Краны являются воплощением современных конструкторских и дизайнерских решений л по своим техническим возможностям превосходят российские аналоги. Они оснащены 4-секционной телескопической стрелой длиной 9—30,1 м и гуськом 7 и 7,15м соответственно. Благодаря компактным габаритам и оригинальному опорному контуру краны обладают хорошими грузовысотными характеристиками и удобны для эксплуатации в стеснённых условиях, городского строительства. Укороченная база и две управляемые оси сокращают радиус поворота и способствуют повышению манёвренности автокранов.

Для повышения эффективности работы крана КС-54712 применена электрогидравлическая пропорциональная система управления, которая позволяет совмещать основные крановые операции (подъём/опускание стрелы, её выдвижение (втягивание) и др.) и работать в широком диапазоне скоростей с высокой точностью позиционирования рабочего оборудования. Кабина крановщика на новых кранах отличается хорошим дизайном, возможностью изменения угла её наклона, что способствует повышению обзорности, а удобное регулируемое сиденье и система поддержания микроклимата обеспечивают высокую комфортность. Автомобильные шасси  этих  кранов  оснащены  мощным (210  или 180 кВт) и экономичным дизельным двигателем Cummins. Интегрированная опорно-ходовая система шасси выдерживает повышенную (12-13 т) нагрузку на мосты и имеет независимую гидропневматическую подвеску. Силовая трансмиссия имеет блокировку межколёсных дифференциалов и межосевого дифференциала в раздаточной коробке и отличается другими удачными конструктивными решениями, обеспечивающими высокую проходимость даже при движении по бездорожью.

Особо следует выделить автокран КС-8973 максимальной грузоподъёмностью 100 т (Приложение №3), смонтированный на специальном пятиосном шасси автомобильного типа, позволяющем передвигаться по всем видам дорог. Кран в транспортном положенииимеет полную массу 60 т. При движении по шоссе привод шасси осуществляется второй, четвёртой и пятой осями (первая ось отключается). Управляемыми являются первая и вторая оси. В сложных дорожных условиях (при плохой проходимости) включается привод первой оси и блокируется межосевой дифференциал. Маневрирование в стеснённых условиях, перемещение "крабом" или с небольшим радиусом поворота осуществляется дополнительно к управлению первыми двумя осями ещё и поворотом колёс четвёртой и пятой осей. Кран снабжён дополнительным противовесом (два блока по 7,6 т) и крюковой обоймой для грузов до 100 т, которые перевозятся отдельно другим транспортным средством. Оптимальный опорный контур для работы крана устанавливается с помощью четырёх 2-секционных выносных опор, телескопические балки (выполнены из высокопрочной стали WELDOX 960 Е) с гидроприводом выдвижения (втягивания) в сборе с опорными гидроцилиндрами и подпятниками. Контроль угла наклона крана при вывешивании осуществляется по электронному указателю. Для работы с гуськом, который может быть установлен под углом 0: 15 и 30° к оси стрелы, используется вспомогательная лебёдка с крюковой подвеской для груза массой до 10 т. При этом демонтаж основной крюковой обоймы не требуется.

Двигатель шасси — дизель ЯМЗ-8424.10-08 номинальной мощностью 345,5 кВт (при частоте вращения коленчатого вала 2100 мин-1) с V-образным расположением цилиндров и жидкостным охлаждением. Двигатель поворотной части крана (крановой установки) - дизеле DEUTZ BF6M2012С-

мощностью 138 кВт (при частоте вращения коленчатого вала 2100 мин-1) с жидкостным охлаждением и газотурбинным наддувом.

Коробка передач ZF Ecomat 6HP900 - автоматическая, 6-скоростная с электронным управлением, а раздаточная коробка фирмы Kessler - двухступенчатая с несимметричным блокируемым межосевым дифференциалом. Рулевое управление- гидравлическое  двухконтурной системой, включающей два основных и один дублирующий (аварийный) насосы.

Кабина водителя — двухместная, цельнометаллическая. Сиденье водителя — подрессоренное с регулированием продольного, вертикального положений и угла наклона спинки. Имеется отопление от системы охлаждения двигатели. Кабина крановщика — комфортабельная, имеет современный дизайн и круговой обзор рабочей площадки. Многочисленные приборы обеспечивают крановщика информацией о работе крана, его агрегатов и систем. Система управления крановой установкой позволяет получать все необходимые грузовысотные характеристики при бесступенчатом регулировании основных рабочих операций (подъёма, поворота, изменения вылета, телескопирования стрелы).

ОАО "Клиннцовский автокрановый завод"серийно выпускает четыре типоразмера (15 моделей) автокранов максимальной грузоподъёмностью соответственно 16 т (4 модели); 20 т (5 моделей); 25 т (5 моделей) и 40 т (одна модель). Модели одного типоразмера унифицированы по конструкции и параметрам кранового оборудования (см. таблицу), отличаются только моделью специального базового шасси автомобильного типа.

На этой выставке Клинцовский завод представил новинку - автокран КС-55713- 7К грузоподъёмностью 25 т с улучшенными техническими характеристиками (Приложение № 4). Его крановая установка смонтирована на 3-осном специальном шасси автомобиля-вездехода КамАЗ-4355. Кран эффективен при использовании в трудных непроходимых местах благодаря мощному (176 кВт) дизельному двигателю, межосевым и межколёсным блокировкам, односкатным широкопрофильным шинам и системе подкачки, позволяющей на ходу изменять в них давление, соответствующее дорожному покрытию.

Гидропривод крановой установки осуществляется от аксиально-поршневого гидронасоса, вращение которого обеспечивается ДВС базового автомобиля через раздаточную коробку и вал отбора мощности. Крановые механизмы имеют независимо управляемый, регулируемый в широком диапазоне индивидуальный привод от гидромоторов или гидроцилиндров, что позволяет совмещать несколько рабочих операций. Наличие 3-секционной телескопической стрелы длиной 9-21 м, которая во втянутом положении обеспечивает компактность и манёвренность машины при переездах, а в выдвинутом — обширную рабочую зону и большую высоту перемещения груза, особенно при установке решётчатого гуська длиной 7,5 м. При выполнении специальных заданий - установке грузов в труднодоступных местах или переносе их между смонтированными конструкциями—допускается телескопирование стрелы с грузом массой до 6 т.

Безопасную работу автокрана обеспечивает соответствующая система, основным устройством в которой является микропроцессорный ограничитель нагрузки с цифровой индикацией параметров работы на дисплее. Он автоматически осуществляет: защиту крана от перегрузки и опрокидывания; координатную защиту крана при его работе в стеснённых условиях и защиту от опасного напряжения при работе вблизи ЛЭП. Встроенный в этот прибор блок телеметрической памяти позволяет фиксировать и сохранять параметры работы автокрана.

ОАО "Галичский автокрановый завод" серийно производит три типоразмера по грузоподъёмности машин (10 моделей), в том числе: 25 т (6 моделей), 32 т (3 модели) и 50 т (1 модель). Проектирование с помощью современных компьютерных средств позволяет создавать автокраны высокого технического уровня, отвечающие основным требованиям потребителей с высокой степенью унификации моделей по крановой установке.

Новый автокран КС-65713-1 (Приложение № 5) грузоподъёмностью 50 т смонтирован на 4-осном шасси автомобиля КамАЗ-65201 с колёсной формулой 8x4. Он может выполнять рабочие операции при строительно-монтажных работах как на рассредоточенных городских объектах, так и вне населённых пунктов.

Силовой гидропривод крановых механизмов осуществляется индивидуально от гидромоторов или гидроцилиндров, плавное управление и регулирование которыми выполняется в широком диапазоне скоростей с возможностью одновременного выполнения до трёх рабочих операций.

Металлоконструкции крановой установки (стрела, рама и др.) изготовлены из высокопрочной стали WELDOX. Секции телескопической стрелы выполнены из двух гнутых цельнометаллических профилей и имеют сечение в нижнем поясе в виде эллипca. Длина стрелы во втянутом положении составляет 11,5 м, что способствует компактности и манёвренности машины. В полностью выдвинутом состоянии всех четырёх секций длина стрелы составляет 31,4 м. Вместе с дополнительным оснащением стрелы гуськом длиной 15,1 м (9,1 м - стационарная часть и 6 м — телескопируемая) это обеспечивает выполнение рабочих операций и наибольшую высоту подъёма. грузов в обширной рабочей зоне. В случаях, когда нужно устанавливать грузы в труднодоступных местах или переносить их среди близко смонтированных строительных конструкций, можно осуществлять телескопирование стрелы с грузом массой до 5 т. При работе в стеснённых условиях допускается режим работы при не полностью выдвинутых выносных опорах. Использование в работе дополнительных съёмных противовесов общей массой 6 т позволяет значительно повысить грузовысотные характеристики крана на средних и дальних вылетах по сравнению с другими кранами данного типоразмера. Кран может комплектоваться для главного (на основной стреле) и вспомогательного (на основной стреле плюс гусёк) подъёма двумя соответствующими грузовыми лебёдками без перепасовки каната.

Микропроцессорный ограничитель нагрузки с цифровой индикацией параметров работы крана на дисплее автоматически осуществляет защиту автокрана от перегрузки и опрокидывания. Имеется системы координатной защиты крана в случае его заботы в стесненных условиях, а встроенным блок телеметрической памяти и модуль обеспечивают безопасность работы вблизи ЛЭП.

Ряд российских предприятий представил гамму серийно выпускаемых автокранов типовых конструкций. Основные конструктивные решения этих машин по кинематике, силовым гидроприводам, управлению, системам безопасности и техническим параметрам (см. таблицу) идентичны рассмотренным аналогам. В качестве базовых машин, на которых монтируются эти крановые установки, используются в основном отечественные автомобили. Такие автокраны, в частности, экспонировали:

ОАО "Угличский машиностроительный завод" — три типоразмера (5 моделей), в том числе типоразмеры: 14 т (1 модель), 16 т (2 модели) и 20 т (2 модели);

ОАО "Челябинский механический завод" — два типоразмера (6 моделей), в том числе типоразмеры: 25 т (4 модели) и 32 т (2 модели);

ОАО "Мотовилихинские заводы" - три типоразмера (4 модели), в том числе типоразмеры: 25 т (2 модели), 30 т (1 модель) и 35 т (1 модель).

Основные технические решения крановых установок типовых конструкций можно рассмотреть на модели КС-5579.2*2 "Мотовилиха" (приложение № 6). Автокран имеет 3-секционную телескопическую стрелу, изготовленную из высокопрочной конструкционной стали WELDOX 700 с проваром внутренних и наружных угловых швов, что способствует эффективной и безопасной работе. Возможность поворота крановой установки на 360° обеспечивает обширную зону работы без перемещения крана, телескопирование стрелы с грузом массой до 6 т

позволяет доставлять его в ограниченно доступные места, а при установке машины на неполном опорном контуре допускается работа крана в стеснённых условиях. С краном поставляется 2-ступенчатый решётчатый гусек, который устанавливается на стреле под углом 0; 15 и 30°. В транспортном положении гусёк повёрнут и закреплён сбоку на неподвижной секции стрелы. В рабочее положение он раскладывается без дополнительных грузоподъёмных механизмов.

Одно из главных отличий автокранов российского производства это — пропорциональное электрогидравлическое управление основными исполнительными механизмами. С помощью двух джойстиков, установленных на подлокотниках кресла, проводится управление рабочими операциями, в том числе с возможным их совмещением. Безопасная работа автокрана обеспечивается микропроцессорными системами с цифровым отображением на дисплее массы поднимаемого груза, длины и угла наклона стрелы, уровня нагрузки крана по грузовому моменту. Эти системы запоминают параметры рабочей зоны по конечным координатам, подают световую' и звуковую сигнализацию для защиты от опасных аварийных ситуаций. В качестве опции кран "Мотовилиха" оснащается люлькой для подъёма людей. В этой комплектации он способен выполнять операции, требующие подъёма людей и инструмента общей массой до 300 кг на высоту до 32 м с максимальным вылетом до 27 м.

Приложение №9

Внешняя фильтрация рабочих жидкостей

# Text boxes

Письменная экзаменационная работа

1

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Письменная экзаменационная работа

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Письменная экзаменационная работа

3

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Письменная экзаменационная работа

4

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Письменная экзаменационная работа

5

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Письменная экзаменационная работа

6

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Письменная экзаменационная работа

7

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Письменная экзаменационная работа

8

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Письменная экзаменационная работа

9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Письменная экзаменационная работа

10

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Письменная экзаменационная работа

57

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.