ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Работа состоит из 30 страниц

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

ВВЕДЕНИЕ

Система автоматизированного управления конвейерными линиями САУКЛ предназначена для централизованного автоматизированного управления и контроля работы стационарных и полустационарных разветвленных конвейерных линий с числом конвейеров до 60 единиц и обеспечивает двухстороннюю телефонную связь между пультом управления и блоком управления конвейером.

Система САУКЛ по условиям применения соответствует п. 268 Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом, Технологическому регламенту при эксплуатации ленточных конвейеров при ведении подземных горных работ в ОАО «Уралкалий».

К эксплуатации аппаратуры САУКЛ могут быть допущены лица изучившие руководство по эксплуатации (РЭ), прошедшие специальное обучение и имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III и квалификацию не ниже VI разряда.

В тексте пояснительной записки приняты следующие обозначения составных частей САУКЛ (общего назначения и имеющих взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты):

ПУ - пульт управления; исполнение - общего применения " в комплекте САУКЛ ";

АПУ - адаптер пульта управления; общего применения; " в комплекте САУКЛ ";

АЛС - адаптер линии связи; общего применения; " в комплекте САУКЛ ";

БУК - блок управления конвейером; "РО Иа в комплекте САУКЛ ";

МЛ - модуль линейный; "РО Иа в комплекте САУКЛ ";

МЗС - модуль заштыбовки сирены; "РО Иа в комплекте САУКЛ ";

ИП - источник питания; РВ 1В Иа в комплекте САУКЛ ";

ДА - датчик акустический; "РО Иа в комплекте САУКЛ ";

Система работает с датчиками типа БКВ; КТВ2;  КСЛ и другими дискретными датчиками, устанавливаемыми на конвейерах и с пусковой аппаратурой привода конвейеров, не входящими в комплект поставки системы, но имеющих взрывозащиту с искробезопасной выходной цепью уровня "Иа"

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА САУКЛ

1.1 Назначение

Система автоматизированного управления конвейерными линиями САУКЛ предназначена для централизованного автоматизированного управления и контроля работы стационарных и полустационарных разветвленных конвейерных линий с числом конвейеров до 60 единиц и обеспечивает дуплексную телефонную связь между пультом управления и блоком управления конвейером.

Система САУКЛ обеспечивает возможность централизованного или местного автоматизированного управления отдельным конвейером входящим или не входящим в состав конвейерной линии, а также телеуправление сопутствующим оборудованием.

Система предназначена для работы в шахтах где возможно образование взрывоопасных смесей категории 1, отнесенных по воспламеняемости к группе Т1 согласно классификации по ГОСТ Р 51330. 5, ГОСТ Р 51330.11, ГОСТ Р 51330.20.

Область и условия применения системы САУКЛ в шахтах - в соответствии с "Едиными правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом", «Правилами безопасности в угольных шахтах.

1.2 Функциональные характеристики

Система САУКЛ обеспечивает управление конвейерными линиями. В составе конвейерной линии могут быть ленточные и скребковые конвейеры с числом двигателей до четырех и с нерегулируемой скоростью рабочего органа.

Система САУКЛ совместно с пусковым оборудованием и датчиками обеспечивает выполнение следующих функций.

1. Централизованное автоматизированное управление разветвленными и неразветвленными конвейерными линиями, а также отдельными конвейерами

2. Местное автоматизированное управление конвейером, осуществляемое с блока управления конвейером.

3. Дистанционное телеуправление сопутствующим  вспомогательным оборудованием (типа шибер) через блоки управления конвейером, осуществляемое с пульта управления.

4. Пуск конвейерной линии, части линии или дозапуск без остановки работающих конвейеров по командам диспетчера с пульта управления в последовательности, исключающей завал мест перегрузок и осуществляемый путем включения каждого подающего конвейера только после установления рабочей скорости принимающего, с автоматической подачей предупредительной звуковой сигнализации длительностью не менее 5с.

5. Оперативный останов конвейерной линии, части линии, отдельного конвейера с автоматическим отключением всех конвейеров подающих груз на остановившийся:

- по командам от диспетчера с пульта управления;

- обслуживающим  персоналом  с  блока  управления  конвейером воздействием на кнопку "Стоп";

- при размыкании цепи в линии взаимоблокировки;

- при переводе переключателя режима работы в "Местный" режим, если конвейер был запущен в автоматизированном режиме;

6. Аварийный останов конвейера (с наложением тормозов при снижении скорости ленты ниже 0,5м/с) при следующих видах защитного отключения, а также в случаях по п. 7 для конвейеров, в конструкции которых не предусмотрены тормоза:

- при пробуксовке ленты относительно приводных барабанов более чем на 10% от номинальной синхронной скорости и при непрерывной подаче сигнала о пробуксовке не менее 4с;

- при снижении скорости приводного барабана более чем на 25% от его номинальной синхронной скорости и при длительности сигнала в течение 4с;

- при затянувшемся пуске, если за установленное время пуска (в пределах 10-60 с) скорость приводного барабана не достигла 75% от номинальной синхронной скорости;

- при снижении скорости вала приводной звездочки механизма с цепным тяговым органом более чем на 25% от номинальной синхронной скорости и в случае непрерывной подачи сигнала в течение 4с;

- при заклинивании (обрыве) тяговой цепи, в случае непрерывной подачи сигнала о наличии заклинивания (обрыва) в течение 4с;

- при сходе ленты в сторону и в случае непрерывной подачи сигнала схода ленты в течение 4с;

- при срабатывании электрических защит электропривода;

- при открытом состоянии ограждений приводных, натяжных и концевых станций, конструкция которых предусматривает возможность их съема;

- при самопроизвольном наложении тормозов в процессе работы конвейера при наличии датчиков;

- при нагреве барабанов свыше установленной нормы при наличии датчика контроля температуры барабана;

- при перегреве масла в турбомуфте, при наличии датчика контроля температуры масла в турбомуфте;

- при отсутствии связи с пультом управления в течение времени более 30с;

- при наличии короткого замыкания в цепях подключения дискретных датчиков,

- при наличии обрыва или короткого замыкания в линии связи с модулями линейными.

7. Экстренный останов конвейера с наложением тормозов одновременно с подачей команды на отключение привода конвейера при следующих видах защитного отключения:

- при превышении скорости барабана на 10% от его номинальной синхронной скорости и длительности сигнала в течение 4с;

- при подаче человеком команды на экстренное отключение конвейера из любой точки по его трассе;

- при превышении допустимого уровня транспортируемого материала в местах перегрузки с конвейера на конвейер при длительности сигнала от 1 до 3 с;

- при поступлении команды на отключение от средств обнаружения пожара;

- при срабатывании датчиков обрыва или ловителей ленты, при наличии соответствующих датчиков.

8. Блокировки, запрещающие:

- включение двигателей конвейера без подачи предупредительной сигнализации длительностью не менее 5с;

- включение двигателей конвейера при превышении допустимого уровня транспортируемого материала в местах перегрузки;

- включение двигателей конвейера с пульта управления, если блок управления конвейером находится в режиме местного управления;

- запуск всех конвейеров с пульта управления, расположенных за конвейером находящимся в режиме местного управления;

- работу конвейера в местном режиме при фиксации кнопки "Пуск";

- повторный пуск конвейера с пульта управления до момента ручной (на блоке управления конвейером) деблокировки в случаях:

пробуксовки ленты относительно приводного барабана;

снижения скорости приводного барабана;

заклинивания (обрыва) тяговой цепи;

снижения скорости вала приводной звездочки конвейера с цепным тяговым органом;

превышения скорости приводного барабана на 10% от номинальной синхронной скорости;

срабатывания электрических защит электропривода;

затянувшегося пуска конвейера;

подачи команды по линии экстренного отключения на останов конвейера;

самопроизвольного наложения тормозов в процессе работы конвейера;

срабатывания ловителей ленты или датчика обрыва ленты;

поступления команды на отключение от средств обнаружения пожара;

снижения скорости цепи конвейера с цепным тяговым органом;

- включение двигателей конвейера:

при предельном положении натяжного барабана;

при открытом состоянии ограждений приводных, натяжных, концевых станций, конструкция которых предусматривает возможность их съема;

при наложенных тормозах;

при перегреве масла в турбомуфте, приводных барабанов, обмоток электродвигателей,

при наличии схода ленты в сторону (в автоматизированном режиме управления);

при наличии сигнала от датчика экстренного останова;

при наличии сигнала от датчиков средств обнаружения пожара;

при обрыве ленты;

при наличии короткого замыкания в цепях подключения дискретных датчиков,

при наличии короткого замыкания в цепях кнопок "Пуск" и "Сирена";

при обрыве в цепи кнопки "Стоп";

при наличии обрыва или короткого замыкания в линии связи с модулями линейными;

при отсутствии предупредительного звукового сигнала заданной длительности.

9.Сигнализацию и индикацию:

- предупредительную     предпусковую    звуковую     сигнализацию длительностью более чем 5 с. перед пуском конвейера (конвейерной линии по всей его длине);

- аварийную прерывистую звуковую сигнализацию при возникновении всех видов защитных отключений на аварийно отключившемся конвейере длительностью не менее 30с;

- вызывную кодовую звуковую сигнализацию по любому выбранному диспетчером маршруту;

- оперативную индикацию, на блоке управления конвейером, содержащую сообщения о режиме работы и типе конвейера;

- аварийную индикацию на блоке управления конвейером с расшифровкой всех видов защитных отключений и блокировок;

- отображение причин защитных отключений на пульте управления с расшифровкой всех видов отключений и блокировок, а также номера конвейера, на котором произошли защитные отключение и или блокировка;

- отображение на пульте управления номера датчика экстренного останова, схода ленты, превышения температуры электродвигателей и т д. и номера конвейера, на котором произошло срабатывание этих датчиков;

- оперативное отображение на пульте управления состояний управляемых объектов и сопутствующего вспомогательного оборудования;

- прерывистый звуковой сигнал на пульте управления об экстренном или аварийном отключении любого конвейера, или о его отключении обслуживающим персоналом путем воздействия на кнопку "Стоп".

10. Двухстороннюю телефонную связь между диспетчером и пунктами установки блоков управления конвейерами.

11. Управление конвейером с многодвигательным приводом.

12. Контроль и защитное отключение конвейера при залипании силовых контактов магнитного пускателя.

13. Телеуправление сопутствующим вспомогательным оборудованием.

1.3 Состав системы САУКЛ

На поверхности (в диспетчерской); комплект пульта управления:

пульт управления (ПУ);

адаптер пульта управления (АЛУ);

адаптер линии связи (АЛС).

В шахте (на конвейере) комплект конвейера:

блок управления конвейером (БУК);

источник питания (ИП);

модули линейные (МЛ);

модуль заштыбовки и сирены (МЗС);

датчик акустический (ДА).

ЛИТЕРАТУРА

1. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом. ПБ 03-553-03.

2. Технологический регламент при эксплуатации ленточных конвейеров при ведении подземных горных работ в ОАО «УРАЛКАЛИЙ».

3. Система САУКЛ. Руководство по эксплуатации. САУКЛ 4. 00. 000 РЭ.