ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Глава 1.

  - Назначение и принцип работы электрической тали.

- 1.2 Перечень электрооборудования.

- 1.3 Устройство и принцип работы электрооборудования.

- 1.3.1 Магнитный пускатель.

- 1.3.2 Асинхронный двигатель.

- 1.3.3 Автоматический выключатель (автомат).

- 1.3.4 Кнопочная станция.

- 1.3.5 Электромагнитный тормоз.

- 1.3.5 Электро1.3.6 Конечный выключатель.

- Глава 2.

- 2.1 Обслуживание электрооборудования.

- 2.1.1 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры.

- 2.1.2 Обслуживание электрического двигателя.

- 2.2 Ремонт электрооборудования.

- 2.2.1 Ремонт пускорегулирующей аппаратуры.

- 2.2.2 Основные неисправности электрической тали.

- Глава 3.

- 3.1 Испытание электрооборудования после ремонта.

- 3.1.1 Испытания пускорегулирующей аппаратуры после ремонта.

- 3.1.2 Испытания электродвигателей после ремонта.

- 3.2 Безопасность труда (работа на высоте).

- Литература…………………………………………………………………….21

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

### Введение.

1. При эксплуатации электрических талей и их монтаже необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

а) Паспортом электрической тали;

б) Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденными Госгортехнадзором;

в) Правилами устройства электроустановок;

г) Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора.

Тали электрические канатные типа ТЭ 100 предназначены для подъема груза и его горизонтального перемещения вдоль подвесного монорельсового пути в помещениях или под навесом в районах с умеренным климатом с температурой окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 или от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. По требованию заказчика тали могут быть изготовлены для эксплуатации в районах с тропическим климатом.

Не допускается применение талей:

а) для перевозки людей;

б) в помещениях с большой влажностью, насыщенных парами кислот, щелочей и других веществ в концентрациях, отрицательно влияющих на изоляцию электропроводки и электрооборудования, а также на металлические и другие детали, и создающие недостаточно надежные условия заземления тали;

в) в атмосфере, содержащей взрывоопасные и легковоспламеняющиеся пары, газы и пыль;

г) на складах взрывчатых легковоспламеняющихся веществ;

д) во взрыво- и пожароопасных местах.

Литература.

1. Руководство по эксплуатации электрической тали ТЭ 100.

2. Л. Е. Трунковский 1961 г.

«Электромонтер по эксплуатации промышленных электроустановок».

3. А. М. Вишток, М. Б. Зевин, Е. П. Парини 1978 г.

« Справочник молодого электромонтера».

4. Ю. В. Корнилов, В. И. Крюков 1986г.

«Обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных предприятий.

5. А. Ф. Голыгин, Л. А. Ильяшенко 1986г

«Устройство и обслуживание электрооборудования промышленных предприятий».

6. В. Б. Атабеков 1979г

«Электрооборудование промышленных предприятий».