ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Содержание

Введение.......................................................................................................................................3

1 Описание технологической схемы..........................................................................................6

2 Монтаж аппарата восстановления ........................................................................................10

# 3 Основные неполадки и способы их устранения...................................................................16

Охрана труда и техника безопасности..................................................................................22

Охрана окружающей среды...................................................................................................28

Список используемой литературы...........................................................................30

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение.

Одно из основных направлений интенсификации народного хозяйства – химизация его отраслей, обеспечивающая снижение материальных затрат в производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции. Основные отрасли промышленности, обеспечивающие химизацию народного хозяйства: химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая. Материальной базой развития этих отраслей промышленности является химическое и нефтехимическое машиностроение.

Основное направление развития химического машиностроения: увеличение единичной мощности оборудования, то есть увеличение съёма продукции с единицы объёма, создание и освоение оборудования для новых наиболее прогрессивных химических процессов.

Анализ данных по использованию титана в СНГ и за рубежом показывает, что основными потребителями титана являются авиакосмическая техника, судостроение, нефтехимическое и энергетическое машиностроение, металлургия. В последние годы в связи с конверсией наметилось значительное снижение выпуска оборонной продукции и, соответственно, уменьшение потребления титанового проката в этих отраслях. Однако следует ожидать расширения применения титана в гражданских отраслях народного хозяйства, где спрос на титан удовлетворялся не полностью .

Известно, что титан и его сплавы, обладая комплексом важнейших свойств, во многих случаях служат незаменимыми конструкционными материалами для изготовления различных видов оборудования, работающего в условиях повышенной агрессивности технологических сред. В частности, титан – единственный коррозионно-стойкий материал для аппаратов по получению двуокиси хлора, гипохлоритов, хлоратов, хлорной кислоты. Титановые материалы по своей коррозионной стойкости в агрессивных средах для многих производств цветной металлургии находятся вне конкуренции по сравнению с нержавеющими и кислотоупорными сталями.

Применение 1 тонны титана для изготовления оборудования, работающего в агрессивных средах, позволяет получать высокий экономический эффект в любой отрасли народного хозяйства. По данным исследований, проведённых в ряде отраслей промышленности, 1 тонна титана в оборудовании заменяет за весь срок службы 13,8 тонн нержавеющей стали или 26,2 тонны гуммированной стали.

На рост объёма потребления титана в народном хозяйстве существенное влияние может оказать также намечающийся дефицит в поставках нержавеющей стали, который обусловлен её высокой стоимостью и недостатком в поставках никеля.

На предприятиях по выпуску титана сейчас особое значение придают совершенствованию технологии за счёт снижения энергоёмкости и материалоёмкости производства. Это достигается повышением производительности технологического оборудования, увеличением сроков его межремонтного ресурса, снижения норм расхода материалов, экономии трудозатрат. В настоящее время затраты на получение титана ещё высоки, несмотря на то, что за последние годы достигнуты значительные успехи в совершенствовании технологии.

Однако в связи с повышением отпускных цен на энергоресурсы, сырьё и материалы, значительно возрастают цены и на титановую продукцию, что будет сдерживать применение титана во многих отраслях промышленности. Следовательно, главным направлением работ на титано-магниевых комбинатах в ближайшей перспективе должно быть не наращивание мощностей, а совершенствование технологии, повышение технического уровня производства и создание нормальной экологической обстановки в районах расположения предприятий.

В настоящее время научно-технические разработки направлены на комплексное использование сырья, производство принципиально новых и улучшенных конструкционных материалов и иных металлоизделий. Это обуславливает возрастание роли редких тугоплавких металлов в технике, к которым относится титан.

Много лет считалось, что металлический титан был впервые получен в 1825 году президентом Шведской академии наук Берцелиусом путём восстановления фтортитаната калия металлическим натрием. В действительности титан был впервые получен нашим соотечественником русским учёным Д. К. Кирилловым, работавшем в Московском университете. Но результаты его труда, как и многие другие выдающиеся достижения того времени, остались незамеченными в царской России. И только в 1910 году американцу М. Хантеру удалось выделить несколько граммов титана чистотой 99%. С того времени начались интенсивные исследования свойств титана, приведшие к разработке в 1940 году У. Кролем промышленного способа получения титана. Этот способ назван магниетермическим и основан на следующей реакции:

TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2 + Q

А все существующие и предлагаемые способы получения металлического титана можно условно разделить на четыре группы.

- Одностадийное восстановление диоксида титана до чистого металла (без применения электролиза).

- Двустадийное восстановление диоксида титана: восстановление до металла, загрязненного примесями, а затем переработка его на чистый металл или сплав (с применением электролиза или без него).

- Электролиз диоксида титана и других его соединений.

- Получение чистого тетрахлорида титана из диоксида титана, а затем восстановление его металлом.

1 Описание технологической схемы

Металлургический цех состоит из двух корпусов, отделения титановых порошков и вспомогательных подразделений.

1. Корпус N 3 - корпус по магниетермическому восстановлению тетрахлорида титана и очистке полученной реакционной массы методом вакуумной сепарации с получением блоков губчатого титана.

Корпуc состоит из трех участков: восстановления, монтажного, вакуумной сепарации.

2. Корпус N 1 - по переработке губчатого титана.  Процесс переработки включает в себя: измельчение блока, рассев, сортировку, 100% просмотр, комплектацию товарных партий в соответствие с требованиями нормативной документации (НД).

Корпус состоит из участка выбивки, технологических ниток по дроблению, рассеву, сортировке и комплектации товарных партий губчатого титана, склада готовой продукции, участка подготовки тары.

3. Отделение титановых порошков предназначено для получения титановых порошков.

Промышленные газы выделяются при травлении деталей аппаратов восстановления и сепарации в растворе соляной кислоты. Содержат НCl – 0,05-0,08 г/сек. Количество промышленных газов – 20-30 тыс.м3/час.

Печи восстановления снабжены вентиляционными установками для забора воздуха, загрязненного хлористым водородом. Выброс такого воздуха производится через очистительную установку по газоходам в 120-метровую трубу.

Список используемой литературы.

- Сергеев В.В., Галицкий Н.В., Киселёв В.Н., Козлов В.М. Металлургия титана. -М.: Металлургия, 1971, 320 стр.

- Гармата В.А., Петрунько А.Н., Галицкий Н.В., Олесов Ю.Г., Сандлер Р.А. Титан. -М.: Металлургия, 1983, 559 стр.

- Мальшин В.М., Завадовская В.Н., Пампушко Н.А. Металлургия титана. -М.: Металлургия, 1991, 208 стр.

- Байбеков М.К., Попов В.Д., Чепрасов И.М. Магниетермическое производство губчатого титана. -М.: Металлургия, 1984, 96 стр.

- ТИ 35-9-97.