ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Содержание

- Введение

- Технические данные

- Указание о мерах безопасности

- Устройство конвейера и его составных частей

- Монтаж конвейера и его составных частей

- Порядок работы конвейера

- Регламент технического обслуживания и устранение возможных неисправностей и отказов………………………………………………30

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

  - Введение

I.I. Конвейер шахтный ленточный Л1000КУ предназначен для транспортирования горной массы с крупностью кусков угля не более 500 мм. Калийной соли и породы не более 300 мм в выработках прямолинейных в плане калийных рудников и угольных шахт, в том числе опасных по газу и пыли.

Конвейер может использоваться в выработках с углами наклона от минус 3о до плюс 6о.

Конвейер изготовляется следующих исполнений:

Л1000КУ – роликоопоры из 3-х роликов для верхней ветви и одного ролика для нижней ветви ленты;

Л1000КУ-0I – роликоопоры из 3-х роликов для верхней и нижней ветви ленты.

I.2. Настоящее «Руководство по эксплуатации…» в дальнейшем «Руководство» предназначена для изучения правил эксплуатации конвейера.

Руководство выполнено в двух частях:

Часть I. Механическое оборудование.

Часть II. Электрическое оборудование.

При эксплуатации конвейера необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

ПБ-06-111-95 «Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом»

РД-05-94-95 «Правила безопасности в угольных шахтах».

Формуляром на конвейер.

Эксплуатационными документами на комплектующее оборудование (электродвигатели и др.)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Браверман Л.П. «Устройство, эксплуатация и ремонт ленточных конвейеров»; МОСКВА «Недра»; 1983 год.

2 Дьяков В.А., Шахмейстер Л.Г., Пухов Ю.С. «Ленточные конвейеры в горной промышленности»; МОСКВА «Недра»; 1982 год.

3  Шахмейстер Л.Г., Дмитриев В.Г., «Теория и расчет ленточных конвейеров»; МОСКВА «Машиностроение»; 1978 год.

4 Кропивницкий Н.Н.; «основы слесарного дела»; Лениздат; 1974 год.

5 Васильева Б.В. «Релейная защита и автоматика сетей электроснабжения и электроустановок предприятия ОАО «Уралкалий»; г. Пермь; 2003 год.

6 Инструкция по рабочему месту электрослесаря (слесаря) дежурного, и по ремонту оборудованию. РИ-09-22-22/12-06 2006 год.

7 Строительные нормы и правила СНиП 4-6-82 М-Госстрой России 1996 год.

# Text boxes

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист