СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Введение                                                      	3

1. Технологическая часть	5

1.1 Характеристика потребителей электроэнергии	   5

1.2 Характеристика помещений, условий среды, выбор степени        7 защиты электрооборудования, конструктивное исполнение оборудования.

1.3 Требования к электроприводу, обоснование выбора типа электродвигателя, системы электроприводов, блокировок и средств автоматики.                                                                    11

2. Специальная часть                                                         13

2.1 Монтаж проводок, кабельных сетей.                                    13

2.2 Проверка схем электрических проводок, прозвонка, испытание кабельных линий                                                               14

2.3 Монтаж аппаратуры управления и защиты

наладка электрических аппаратов после монтажа                     16

2.4 Испытание и наладка электроаппаратов после монтажа          17

2.5 Монтаж электрических машин                                          19

2.6 Испытание, пробный пуск, наладка и включение электродвигателя в работу                                                                       20

2.7 Принцип работы электрической схемы                                23

3. Расчетная часть                                                           25

3.1 Расчет и выбор электродвигателя                                    25

3.2 Расчет и выбор аппаратуры защиты                                  30

3.3 Расчет освещения                                                        35

4. Требования безопасности труда                                        40

5 Графическая часть

Список литературы                                                           42

ВВЕДЕНИЕ

Основной задачей курсового проекта является расчет и выбор двигателя для привода ленточного конвейера ЛУ-120, а также выбор и расчет аппаратуры управления и защиты. Также проектом предусматривается расчет освещения, выбор светильников, и ламп.

Открытое акционерное общество «Уралкалий» крупнейшее предприятие по производству калийных удобрений в Российской Федерации расположено на базе уникального, единственного в России разведанного месторождения калийно-магниевых солей.

Акционерным обществом предприятие стало осенью 1992 года. Сейчас в состав ОАО "Уралкалий" входят четыре рудоуправления с общей численностью работающих свыше 10 тысяч человек.

Технология производства хлористого калия методом растворения-кристаллизации включает следующие основные операции:

1.  Растворение сильвинитовой руды горячим растворяющим щелоком

2. Фильтрация галитовых отходов с последующей промывкой их водой с целью снижения потерь хлористого калия

3.  Осветление горячего насыщенного щелока от глинистых и солевых частиц

4.  Охлаждение осветленного насыщенного щелока за счет самоиспарения под вакуумом и кристаллизация хлористого калия

5.  Сгущение хлоркалиевой пульпы с целью отделения основной массы маточного щелока от кристаллов хлористого калия

6.  Обезвоживание сгущенной хлоркалиевой пульпы на центрифугах, ленточном вакуум-фильтре и промывка осадка водой

7. Нагрев растворяющего щелока

8. Сушка влажного хлористого калия

9. Приготовление реагентов

10. Обработка продукта против слеживаемости реагентами.

Характеристика отделения растворения.

Вместе с дробленой рудой в растворитель самотеком поступает средний щелок из растворителей и часть растворяющего щелока из сепаратора

Шнековый растворители работают по принципу прямотока, что обеспечивает некоторое уменьшение образования солевого шлама в сравнении с противоточной схемой

Полученный в растворителях насыщенный щелок самотеком направляется в пульподелитель и затем в сгуститель типа "Брандес" для отделения солевого шлама, а нерастворившаяся руда обезвоживающим элеватором транспортируется на дорастворение в шнековый растворитель.

Сюда же поступает 2/3 горячего растворяющего щелока из сепаратора и крепкий промщелок из отделения противоточной промывки шламов.

Для поддержания температуры суспензии в растворители подается острый пар.

Предусмотрен контроль и дистанционное управление температурой технологических потоков. Регулирование температуры щелока в растворителях осуществляется воздействием на подачу пара в растворители.

Галитовые отходы обезвоживающим элеватором направляются в шнековую мешалку для утилизации тепла отходов. В качестве утилизатора используется часть маточного щелока, поступающего из РВКЧ и фильтрат после фильтрации галитовых отходов. Щелок из мешалки после предварительного осветления от солевого и глинистого шлама в сгустителях направляется в баки и далее на подогрев в теплообменники

Охлажденные галитовые отходы из мешалки обезвоживающим элеватором подаются на ленточные фильтры для фильтрации и промывки отходов.

Для аварийного опорожнения оборудования в отделении растворения предусмотрена шнековая мешалка, аналогичная конструкции растворителя, из которой суспензия может быть направлена насосами в шнековую мешалку и растворитель, а насосами - в резервные емкости-баки емкостью 500 м3. Галитовые отходы обезвоживающим элеватором направляются на ленточный конвейер и далее на солеотвал

Горячий насыщенный щелок, содержащий солевой и глинистый шлам, из шнекового растворителя самотеком через пульподелитель направляется в отстойники типа "Брандес" для отделения солевого шлама.

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

ЛИТЕРАТУРА

1. Соколова Е.М. электрическое электромеханическое оборудование. М: Высшая школа, 2001.

2. Шеховцоа В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. М: ИНФРА-М, 2004.

3. Груба В.И. Калинин В.В. Макаров М.И. Монтаж и эксплуатация электроустановок. М: Недра, 1991.

4. Зимин Е.Н. Преображенский В.И. Чувашов И.И. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М: Энергоиздат, 1981.

5. Кисаримов Р.А. Ремонт электрооборудования. М: ИП Радиософт, 2005

6. Кацман М.М. Электрический привод. М: Академия, 2005.

7. Москаленко В.В. Электрический привод. М: Академия, 2005.

8. Нестеренко В.М. Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. М: Академия, 2002.

9. Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию. М: Высшая школа, 1991.

10. Акимова Н.А. Котеленец Н.Ф. Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. М: Мастерство, 2002.

11. Конюхова В.А. Электроснабжение объектов. М: Мастерство, 2001.

12. Кисаримов В.А. Наладка электрооборудования. Справочник. М: Радиософт, 2003.

13. Москаленко В.В. Справочник электромонтера. М: Академия, 2003.

14. Шеховцов В.П. Справочное пособие. М: ИНФРА-М,2006.

15. Инструкция по охране труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности работников поверхностных объектов  ОАО «Уралкалий», 2005.

16. Методическое пособие для курсового проектирования по предмету «Монтаж и наладка предприятий химического комплекса».

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КП, 2913. 00. 00. ПЗ

КП.2913.00.00.ПЗ

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Разраб.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Лит.

Листов

42