СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Введение 	3

1 Технологическая часть

1.1 Характеристика потребителей электроэнергии 	4

1.2 Характеристика помещений, условий среды, выбор степени защиты электрооборудования, конструктивного исполнения электродвигателей 	5

1.3 Требования к электроприводу 	6

1.4 Обоснование выбора типа электродвигателя,    системы электропривода, блокировок и средств автоматики. 	7

2 Специальная часть 	8

2.1 Монтаж электроустановок, кабельных сетей. 	8

2.2 Проверка схем электропроводок, прозвонка, испытание кабельных линий. 	9

2.3 Монтаж аппаратуры управления и защиты. 	10

2.4 Испытания и наладка электроаппаратов после монтажа. 	12

2.5 Монтаж электродвигателей. 	13

2.6 Наладка и испытание электродвигателя, включение в работу. 	  14

3 Расчетная часть                                                15

3.1 Расчет и выбор электродвигателя                         15

3.2 Расчет пускорегулирующей аппаратуры                  16

3.3 Расчет освещения                                            17

3.4 Расчет заземления                                           18

4 Требования безопасности труда 	21

Литература 	23

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

ВВЕДЕНИЕ

Открытое акционерное общество “Уралкалий” является основным поставщиком калийных удобрений необходимых для народного хозяйства. В России только здесь вырабатывается высокочистый технический калий хлор, пригодный для электролиза.

Кроме калийных удобрений, обьединение производит значительное количество технической соли, обогащенный корнолит и хлорнатриевый рассол, а также туновые смеси.

В состав обьединения входят четыре рудоуправления. Одним из основных поставщиков калия хлора является “БКПРУ-4.”

Структурное подразделение отделения растворения “БКПРУ-4” выполняет задачи по обеспечению других структурных поразделений и потребителей измельчоной рудой. В данном технологическом процессе немаловажную роль играют ленточные конвейера служащие для транспортировки калия хлора. В основном применяются ленточные конвейера.

Целью курсового проекта является расчет и выбор электродвигателя, монтаж и наладка электропривода ленточного конвейера, установленного на нулевой отметке, на 695 позиции.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

При работах, связанных с прикосновением к токоведущим частям электродвигателя или ко всем вращающимся частям и приводимого им устройства, нужно отключать двигатель и на его пусковом устройстве вывешивать плакат «Не включать. Работают люди».

Напряжение с электродвигателя должно быть снято отключением его коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей – снятие их, если не произведено отсоединение проводов или жил кабеля на аппарате, выключающем этот двигатель.

Запрещается снимать ограждения вращающихся частей электродвигателей во время их работы.

Необходимость заземления отключенных токоведущих частей определяет выдающий наряд или распоряжение.

Допускается обслуживать щеточный аппарат на работающем двигателе электрику из оперативного персонала или выделенному для этих работ обученному электрику с группой по электробезопасности не ниже третьей.

При этом:

- работать в головном уборе и застегнутой спецодежде;

- пользоваться резиновым ковриком или диэлектрическими калошами;

- не касаться одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих частей и заземляющих частей;

- правильно и аккуратно использовать инструмент.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения электрических работ:

- оформление работы нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор во время работы;

- оформление перерывов, переводов на другие работы и окончания работы.

Выполнение этих и многих других условий позволяет обеспечить безопасное выполнение работ.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ со снятием напряжения:

- произвести отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место выполнения работ, из-за ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;

- проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены;

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления необходимо вывесить запрещающие плакаты;

- наложить необходимые заземления;

- вывесить предупреждающие и предупредительные плакаты, оградить рабочее место и оставшиеся под напряжением токоведущие части.

ЛИТЕРАТУРА

1 Соколова Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование М.; Мастерство, 2001.

2 Акимова Н. А., Котелец Н. Ф., Сентюрихин Н. И. Монтаж, техническая эксплатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования М. Мастерство, 2002.

3 Конюхова Е. А.,. Электроснабжение объектов М.; Мастерство, 2001.

4 Алиев И. И. Справочник по электротехнике. Ростов на Дону. Феникс, 2003

5  Кисаримов Р. А. Справочник электрика. М; Радиософт, 2004.

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

КП. 2913. 00. 00. ПЗ

Выполнил

Провер.

.

Н. Контр.

Монтаж и наладка электрооборудования ленточного конвейера

Пояснительная записка

Лит.

Листов

23

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КП. 2913. 00. 00. ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

КП. 2913. 00. 00. ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

КП. 2913. 00. 00. ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

КП. 2913. 00. 00. ПЗ