ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................3

1.1 Конструктивная часть……………………………………………………….5

1.1. Назначение, устройство и принцип действия оборудования............... ........5

1.2  Условие работы оборудования и обоснование выбора

Конструкционных материалов............................................................................6

2. Технологическая часть……………………......................................................7

2.1 Подготовка оборудования к ремонту...............................................................7

2.2 Разборка узлов и деталей...................................................................................8

2.3 Ремонт основных узлов и деталей.. ………………………………….……..10

2.4  Сборка, монтаж  и испытание……………………………………..…………9

2.5 Инструменты, механизмы и приспособления,

применяемые   при ремонте и монтаже..........................................................12

3. Безопасные условия выполнения ремонтных работ.................................15

3.1 Техника безопасности при монтаже оборудования......................................15

3.2 Техника безопасности оборудования.............................................................17

3.3 Техника безопасности при ремонте оборудования.......................................18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................19

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ....................................................20

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с указом ОАО «Азот» основным видом деятельности предприятия является производство минеральных удобрений и другой химической продукции производственно-технического назначения .    Среди более чем двадцати наименований продукции ,выпускаемых предприятием ,следует выделить те ,которые составляют основную часть списка стратегических групп изделий ОАО «Азот» .

К ним относятся:

-аммиак жидкий технический

-селитра аммиачная

-карбамид

-азотная кислота концентрированная

-азотная кислота специальная

-азотная кислота слабая

-селитра аммиачная водоустойчивая

-селитра калиевая

-селитра натриевая

-нитрит натрия технический

-амины первичные дистиллированные С17-С20 .

Среди них аммиак –один из главных продуктов ,поскольку является             основным сырьем производства основных видов продукции .Кроме того ,он применяется в медицине ,холодильной технике ,биотехнологии и других областях промышленности .

В последние несколько лет вследствие многократного удорожания сырьевых ресурсов и электроэнергии ,а так же транспорта ,резко выросли цены на готовый продукт и снизилась ценовая конкурентно-способность

Общехозяйственные накладные расходы или накладные расходы непроизводственного назначения, которые осуществляются в рамках предприятия, компании фирмы в целом, которые включают: текущие затраты, связанные с содержанием фондов природоохранного назначения очистных сооружений на уничтожение экологически опасных отходов за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду, выброс которых составляет, за месяц 10,89609 тон, стоимость 238,33 руб,. Что за год составляет- 119,85699 тон. Стоимость за год составляет – 28565,5 рублей.

Реконструкция трубопроводной обвязки позволила удалить конденсат из аммиака скапливающийся в трубах и предотвратить сброс в сточные воды ядовитых веществ, что позволила снизить затраты на экологию, на единицу продукции, с 202,58 рублей до 154,07 рублей в целом на 52 рубля.

1  Конструктивная часть

1.1. Назначение, устройство и принцип действия оборудования

Подогреватель аммиака , предназначен для подогрева аммиака, с целью удаления конденсата из аммиака.

Аммиак с температурой 15 0С, поступает в межтрубное пространство подогревателя Т-5, где подогревается теплофикационной водой до температуры 50-70 0 С.

Подогреватель аммиака представляет собой одноходовой, кожухотрубчатый теплообменник жесткой конструкции.

Он состоит из трубного пучка и двух трубных решеток, накрытых крышками.

Так как крышки трубных решеток открывают сравнительно часто при чистке и ремонте, их, как правило, делают съемными.

Применение камерных крышек позволяет открывать и ремонтировать трубные решетки, не нарушая присоединение трубопроводов.

Основным элементом кожухотрубчатых теплообменников – трубы.

Масса трубного пучка обычно составляют 60-80% от массы аппарата.

Крепление труб в трубной решётки, должно быть прочным , плотным и вместе с тем обеспечить легкую замену поврежденной трубы.

Способ крепления труб в трубной решетки развальцовка.

Развальцовку производят с помощью специального инструмента- вальцовки, имеющий вращающиеся ролики, которые во время вращения раздвигаются, с помощью конуса расширяют конец трубы.

Конец трубы пластически деформируется и плотно прижимается к стенкам гнезда.

Материал решетки должен быть твёрже материала трубы, чтобы можно было многократно заменять трубы и обеспечивать целостность гнезда

.

Чем меньше шаг между трубками, тем более компактен теплообменник.

Минимальное значение шага ограничивается условиями развальцовки.

Диаметр кожуха теплообменника берут таким , чтобы внутри него расположилось необходимое количество труб и остались небольшие зазоры между трубами и кожухом.

Диаметр кожуха округляют до ближайшего стандартного размера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения реконструкции трубопроводной обвязки, отделения каталитической отчистки нитрозных газов, цеха КрАК «АЗОТ»

Производственные выбросы конденсата аммиака в стоки снизились

Также в результате проведения реконструкции снизилась себестоимость единице продукции.

После реконструкции исключилась возможность скапливания конденсата аммиака в трубах.

Проведение реконструкции трубопроводной обвязки оказалось выгодным для цеха, обосновывая перечисленными факторами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Генкин А. Э. Оборудование химических заводов – М.: Высшая школа, 1986.

2 Фарамазов С. А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов, 1980.

3 Мещеряков Н. Ф. Теплообменные аппараты – М.: Недра, 1972.

4 Паспорт и технологическая карта на теплообменный аппарат