______________________________________________________________________________________________________

Администрация сервиса никак не связана с автором этой студенческой работы

Администрация сервиса предоставляет авторам бесплатную площадку для размещений студенческих работ.

Вся ответственность в полном объёме возлагается на авторов размещенных работ.

Если не нашли интересующую Вас работу, Вы можете обратиться к администрации сайта напрямую через форму обратной связи

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  (нажмите кнопку Ctrl  и щелкните ссылку)

___________________________________________________________________________________________________________

Воропаев Александр Сергеевич

Телефон: 8 982  442 30 62.  E-mail:

Дипломный проект

Учебное заведение

Березниковский политехнический техникум.

Факультет

Горно-электромеханик; ГЭМ

Тема

МОНТАЖ СКИПОВОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ  ТИПА 2Ц-6х2,8У В УСЛОВИЯХ РУДНИКА БКПРУ – 4  ОАО «Уралкалий»

Дата защиты

17.06.2011

Оценка:5

Удобная для меня форма оплаты

НАличка

Цена

Не ниже 1000 рублей

Реферат

Дипломный проект : страниц 86, рисунков 9, таблиц 14, источников 19.

В данном дипломном проекте рассматривается монтаж первой скиповой подъёмной установки 2Ц-6*2,8У участка шахтного подъёма ствола  №1. В специальной части произведены конструктивные электромеханические расчеты параметров скиповой подъёмной установки с определением основных показателей работы электромеханического оборудования базового и проектных вариантов

Объект проектирования – скиповая подъемная установка.

Цель работы – увеличение объема подъема руды на поверхность, увеличение производительности скиповой подъемной установки. Это достигается следующими техническими решениями, а именно : заменой двигателя,скипа и подъемной машины.

В дипломном проекте выполнены технологические расчеты и параметры основного оборудования –скиповой установки, рассчитаны и подобраны барабан, двигатель и  скип.

В необходимом объеме отражены разделы электромеханики, техники безопасности, технико-экономические расчеты.

Графическая часть проекта представлена на 3-х листах формата А1.

Предлагаемые технические решения могут быть использованы при модернизации скиповой подъемной установки ОАО «Уралкалий».

Рассчитан экономический эффект от увеличения объема выпускаемой продукции.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	51

Технологическая часть

1.1 Общие сведения о подъёмных установках	10

1.2 Выбор оборудования для подъёмной установки 	10

1.3 Подготовительные работы  	10

1.4 Монтаж двухбарабанной машины  	12

1.5 Монтаж прочих компонентов 	 16

2 Специальная часть

2.1 Проверочный расчёт подъёмной установки  	18

2.2 Расчёт статики подъёма  	28

2.3 Расчёт кинематики подъёма  	31

2.4 Расчёт движущих усилий  	38

2.5 Расчёт кабельной сети скиповой подъемной установки  	41

2.6 Резерв подъёмной установки по производительности  	50

2.7 КПД подъёмной установки  	51

2.8 Технико-экономические показатели  	51

2.9 Техническая новизна проекта 	52

3 Экономическая часть

3.1 Организация производства и труда  	54

3.2 Экономический эффект  	66

4 Охрана труда и промышленная безопасность

4.1 Организация службы охраны труда на предприятии  	73

4.2 План ликвидации аварий 	74

4.3 Производственная санитария .	76

4.4 Общие требования к подъемным установкам 	77

4.5 Подъёмные машины 	78

4.6 Подъёмные канаты 	79

4.7 Подъёмные сосуды 	80

4.8 Требования при монтаже и приемки

в эксплуатацию подъемных установок 	80

4.9 Требования к обслуживанию подъемных установок 	81

4.10 Сигнализация и связь подъемных установок 	84

Заключение 	85

Литература 	86

ВВЕДЕНИЕ

Ускорение темпов роста добычи полезных ископаемых и повышение эффективности работы являются основными задачами перед горнодобывающей промышленностью.

Решение этих задач неразрывно связано с дальнейшим техническим перевооружением шахт и рудников горнодобывающей промышленности на базе широкого внедрения эффективных методов подземной разработки полезных ископаемых с применением высокопроизводительных добычных комплексов и мощного самоходного оборудования.

Шахтное поле рудника подразделение БКПРУ–4  расположено в пределах Быгельско-Троицкого участка,  в двенадцати километрах к востоку от города Березники. Быгельско–Троицкий участок расположен в северной части южной половины месторождения. В геологическом строении шахтного поля рудника принимают участие осадочные породы нижнего и верхнекамского месторождения, залегающих на преобладающей площади шахтного поля в нормальной для месторождения стратиграфической последовательности. Промышленными пластами на шахтном поле рудника являются пласты Кр-ІІ, АБ сильвинитового состава и пласта В сильвинитового, карналитового и смешанного составов.

Для проведения подготовительных и очистных работ используют комбайны «Урал–20А», «Урал-20Р», «Урал–10А», а также новый комбайн «Мариетта». Количество комбайнов на участке определяется условиями выполнения годового плана. В комплексе с комбайном в работе находятся бункер–перегружатель БП-14А, БП-15 или БПС-25, а также самоходный вагон 5ВС–15М или ВС-30. При ведении подготовительных работ разрешается эксплуатация комплекса без бункера-перегружателя. При проведении подготовительных выработок большой протяжённости, в комбайновый комплекс включают второй самоходный вагон. Доставка руды из забоя до места разгрузки осуществляется самоходными вагонами. Далее транспортировка руды осуществляется конвейерным транспортом – вплоть до общешахтных бункеров стволов №1 и №2. Для ведения закладочных работ (сухая закладка) используются конвейеры КЛ-600, Л 1000КУ, 1Л 120, 1ЛУ 120, погрузочные машины «ПНБ 3Д», «2ПНБ 2», бункер-перегружатели «БП 14А» и самоходные вагоны «5ВС 15М».

Для производства такелажно-транспортных работ используются трактора «ТДТ-55», «Т40А», «МТЗ-80», «МТЗ-82», автомашины «ВОМ 1А», «мули-Т», «СШ-25».

Для перевозки сыпучих грузов и зачистки транспортных штреков и камер используются погрузочно-доставочные машины «ПД-5», «ПД-8», «ТОRО 0501Д», грейдер «PG-5М».

Подъём-перемещение грузов производится с помощью грузовых, посадочных и тяговых лебёдок ЛГРУ-10М, ЛПК-10Б, ЛВД-24, ЛВВ-50.

Перевозка людей осуществляется автомашинами «МТ-353», «Крот».

Крепление кровли винтовой анкерной крепью производится с помощью ручных станков КАС, производства ПЭММ.

Проветривание тупиковых выработок осуществляется вентиляторами местного проветривания ВМ-5, ВМ-6У.

Бурение рудоспускных и вентиляционных скважин осуществляется самоходным станком «БГА-2М».

Проведение рудоспускных скважин производится машинами БГА-4В. Для зачистки транспортных штреков используются машины ПД-5, грейдер PG-5Н, ПД-8, TORO-501Д.

Транспортировка руды на горных участках осуществляется следующим образом:  отбитая руда от комбайна поступает в бункер-перегружатель или непосредственно в с/вагон, а затем с/вагоном доставляется либо до устройств загрузки непосредственно на блоковый конвейер КЛ-600 или Л1000КУ, либо до рудоспускной скважины. Из рудоспускной скважины через загрузочное устройство руда подается на блоковый заглубленный или пластовый конвейер КЛ-600 или Л1000КУ, либо на панельный конвейер при производстве подготовительных работ на панелях. Блоковым конвейером руда транспортируется до блокового бункера-накопителя или до рудоспускной скважины, затем руда через загрузочное устройство из бункера или скважины перегружается на панельные конвейеры. Панельными конвейерами руда доставляется до панельных бункеров-накопителей, из которых руда через загрузочные устройства или питатели перегружается на магистральные конвейеры. В качестве панельных конвейеров на горных участках используются конвейера типа 1ЛУ-120, 1Л-120, МЛК-1200 или КЛ-600. Конвейеры с резинотканевой лентой Л1000КУ, 1Л-80У, КЛ-600 блоковые и панельные оборудованы тепловой защитой приводных барабанов и укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком). Конвейеры 1ЛУ-120, 2Л-120, 2ЛУ-120, 1Л-120 и МЛК-1200 с резинотросовой лентой оборудованы установками пожаротушения типа "Буран" или "УАПП-1Р" и укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

Для производства такелажно-транспортных работ используются трелевочные тракторы ТДТ-55 "Онежец", тракторы общего назначения Т-40А, МТЗ-80, МТЗ-82, шасси самоходное Т-16( на поверхности), автомашины ВОМ-1А, Мули-Т, СШ-25, тяжелые тракторы ТТ-4.

Для перевозки сыпучих грузов используются погрузочно-доставочные машины ПД-5, ПД-8, ТОRО-501Д.

Подъем-перемещение грузов производится с помощью грузовых и тягальных лебедок ЛГРУ-10М, ЛПК-10Б, ЛВД-21, ЛВД-24, ЛМГ-6300, ЛМГ-12000, ЛВВ-50, ЛМ-140.

Для перевозки людей по шахте используются автомашины "Паус", "Минка-ИБЛ",    МТ-353, ЗИЛ-5301АО.

Шахтное поле рудника вскрыто четырьмя стволами, расположенными в центре шахтного поля: стволы № 1 и № 3 - воздухоподающие, ствол № 2 - нейтральный (по вентиляции), ствол № 4 - вентиляционный.

Стволы № 1 и № 3 соединены на солевом горизонте (отметка «-188 м.») выработками сечением 17,9 м2.

Ориентация выработок главного направления - с севера на юг.

Панели подготавливаются и отрабатываются в юго-восточной, юго-западной, северо-западной и северо-восточной частях шахтного поля.

Транспортный горизонт расположен в подстилающей каменной соли.

На южную часть шахтного поля свежая струя воздуха подаётся по стволам № 1 и № 3. Далее по главным южным: транспортному, конвейерным и закладочному штрекам, далее по главным юго-восточным: транспортному, конвейерным и закладочному штрекам, главному юго-западному транспортному и конвейерному штрекам.

На панелях воздух распределяется по транспортным, конвейерным и закладочным штрекам, уклонам с пл.кам.соль на пл.Кр.2 и пл.АБ, по блоковым выемочным и конвейерным штрекам. С помощью ВМП воздух подаётся в забои очистных и подготовительных выработок.

На 10 юго-восточную панель свежая струя воздуха подаётся

по транспортным заездам, панельному транспортному штреку и далее по блоковым выемочным, конвейерным штрекам и с помощью ВМП подаётся в забои подготовительных выработок.

На подземный склад руды свежая струя воздуха подаётся по подводящей выработке и транспортному заезду на разгрузочный конвейерный уклон склада руды, проветривание осуществляется за счёт общешахтной депрессии.

На 5,6-ю юго-западную панель свежая струя воздуха поступает по транспортному заезду, далее по юго-западным транспортному и конвейерному штрекам пл.кам.соль, уклонам с пл.кам.соль на пл.Кр.2 и пл.АБ, панельному транспортному штреку пл.Кр.2 и с помощью ВМП подаётся в забои подготовительных и очистных выработок.

Исходящая струя воздуха с блоков сбрасывается по разрезным выработкам на блоковые вентиляционные и далее панельные вентиляционные штреки. Затем исходящая струя идёт по главным юго-восточным и главным юго-западным вентиляционным штрекам на главные южные вентиляционные штреки и по ним к стволу № 4.

Исходящая струя воздуха с подземного склада руды сбрасывается по вентиляционному уклону на главные южные вентиляционные штреки и по ним к стволу № 4.

На северную часть шахтного поля свежий воздух подаётся по стволам № 1 и № 3, далее по главным северным транспортному, конвейерным и закладочному штрекам:

По главным северо-восточным транспортному и конвейерному штрекам на панельные транспортные и конвейерные штреки 1,2-й северо-восточных панелей. По ним воздух поступает на блоковые выемочные и конвейерные штреки и с помощью ВМП  подаётся в забои очистных, подготовительных и закладочных выработок;

По транспортному заезду на главное северо-западное направление, главным северо-западным транспортному, конвейерному и закладочному штрекам, транспортному заезду на 1-ю северо-западную панель на панельные транспортный и конвейерный штреки. По ним воздух поступает на блоковые выработки и с помощью ВМП подаётся в забои подготовительных выработок.

Исходящая струя воздуха с блоков 1,2-й северо-восточных панелей сбрасывается по разрезным выработкам на блоковые вентиляционные и далее панельные вентиляционные штреки. Затем струя идёт по главным северо-восточным, главным северным вентиляционным штрекам к стволу № 4.

Исходящая струя воздуха с 1-й северо-западной панели сбрасывается по панельному вентиляционному штреку, людскому ходку на пл.АБ. Затем струя идёт по главным северо-западным вентиляционным штрекам, главным северным вентиляционным штрекам к стволу № 4.

Исходящая струя со шламового комплекта, сбрасывается по скважинам и людскому ходку на главные северо-западные вентиляционные штреки, далее на главные северные вентиляционные штреки и по ним к стволу № 4.

Камеры служебного назначения, находящиеся в околоствольном дворе: склад ВМ, ПЭММ, склад ГСМ и автогараж имеют обособленное проветривание, а остальные камеры проветриваются за счёт общешахтной депрессии.

В труднопроветриваемых зонах участков шахтного поля для обеспечения горных работ воздухом применяются дополнительные источники тяги – подземные вспомогательные вентиляторные установки (ПВВУ), состоящие из вентиляторов ВМЭ-6 (на 1,3 юго-восточных, 1,2 юго-западной и 2 северо-восточной панелях в транспортных штреках пл.Кр.2).

Выдача сильвинитовой руды на поверхность осуществляется по стволу №2, а с 2004 года, связи с прекращением добычи рудником каменной соли, и по стволу №1. Спуск-подъём людей, оборудования и материалов осуществляется по стволам №1 и №3. Спуск-подъём длинномерных материалов и негабаритных грузов производится под клетью ствола №1 с применением подвесных и прицепных устройств, а также в специальной клети ствола №3.

Для подъёма полезного ископаемого используются скипы СН-19 и СН-19М, грузоподъёмностью от 24 до 25 тонн, с секторным затвором. Загрузка и выгрузка осуществляется с одной стороны на весу. Направляющие скипа – роликовые. В ходе работы подъёмной установки, осуществляется контроль за всем процессом со стороны машиниста подъёмной установки – с помощью датчиков и приборов, находящихся в местах загрузки и разгрузки скипов, а также непосредственно в машинном отделении. Это позволяет полностью автоматизировать весь процесс подъёма.

Современные шахты и рудники содержат сложный комплекс электроустановок,

размещённых на поверхности и в подземных выработках. В зависимости от производительности предприятия, уровня механизации и автоматизации, глубины залегания пластов, размеров шахтного поля, газового и пылевого режимов,

водообильности и других горно-геологических факторов общая установленная мощность электропотребителей на шахтах и рудниках достигает десятков мВ·А.

Электроснабжение рудника осуществляется от главной понизительной подстанции ГПП «Ермаковская» 100/6 кВ, расположенной на расстоянии 400 метров от шахтного ствола №1, и главной понизительной подстанции ГПП «Заполье» 110/6 кВ, расположенной на расстоянии 150 метров от ствола №1.

Скиповая и клетевая подъёмные машины ствола №1 снабжается электроэнергией от ГПП «Заполье» через трансформаторную подстанцию ТП-21, расположенную в здании подъёмных машин ствола №1.

Подъёмная многоканатная установка МК 5×4, подъём инспекторской клети ствола №3 снабжается электроэнергией одним вводом от ГПП «Ермаковская» и вторым вводом от ГПП «Заполье» через трансформаторную подстанцию ТП-23, расположенную в здании подъёмных машин ствола №3.

Скиповые подъёмные установки ствола №2 (две установки) снабжаются электроэнергией одним вводом от ГПП «Заполье» через трансформаторную подстанцию ТП-22, расположенную в здании подъёмных машин ствола №2.

Главные вентиляторные установки (агрегат №1, №2), клетевая подъёмная установка ствола №4 снабжаются электроэнергией одним вводом от ГПП «Ермаковская», вторым вводом от ГПП «Заполье» через трансформаторную подстанцию ТП-24, расположенную в здании главной вентиляторной установки ствола №4.

В связи с экономическим кризисом, выполнение бизнес плана по компании в целом снижается до 70%, однако за счёт накопленных в период роста экономических ресурсов, монтируются новые  подъёмные машины, а также проводятся ревизии и наладки, чтобы выявить слабые стороны оборудования. Эта работа обеспечит дальнейшую ритмичную работу шахтного подъёма.

В данном дипломном проекте рассматривается монтаж первой скиповой подъёмной установки 2Ц-6*2,8У участка шахтного подъёма ствола  №1. В специальной части произведены конструктивные электромеханические расчеты параметров скиповой подъёмной установки с определением основных показателей работы электромеханического оборудования базового и проектных вариантов. [8]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Монтаж скиповой подъёмной установки типа 2Ц-6х2,8У произведён в условиях рынка. В технологической части отмечены общие сведения о подъёмных установках, технология работы, произведён выбор оборудования для подъёма горной массы и описана схема монтажа подъёмных установок в соответствии с темой дипломного проекта.

В специальной части производится проверочный расчёт механической и электрической части подъёмной установки, по заданным параметрам и определено, что монтаж скиповой подъёмной установки типа 2Ц-6х2,8У по данным параметрам технически возможен.

В экономической части дипломного проекта рассмотрены инновация, инвестиция и стратегия предпринимательства в условиях рынка. Создаётся специальная хозрасчётная монтажная бригада, по сетевому графику работы, что позволит сократить время монтажа и тем самым увеличить прибыль, за счёт параллельности выполнения рабочих операций, на 36286 рублей.

Таким образом, проектное решение практически выполнимо по специальности 140613, экономически эффективно в условиях рынка.