Министерство образования и науки Российской федерации

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

Документ  является демонстрационной версией

Чтоб получить этот чертеж:

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

ОТЧЁТ по практике

Тема: «Стадия синтеза в производстве синтетического аммиака на ОАО «Азот»

Выполнил: студент гр. ХТНВ-01

Проверил: зав. Кафедрой ХТиЭ к. т. н.,

доцент Козлов С. Г.

Березники, 2012 г

# Содержание

1. Общая характеристика предприятия	4

1.2 Структура предприятия, взаимосвязь цехов предприятия	4

1.3 Характеристика выпускаемой продукции, требования	5

к готовой продукции её основных потребителей, соответствие	5

лучшим мировым стандартам	5

1.4 Обеспечение предприятия сырьём, энергией, их источники	5

1.5 Экологическая оценка объекта	7

2. Изучение технологической схемы, конструкции аппаратов, КИПиА.	8

2.1 Назначение цеха, его связь с другими цехами. Административно-управленческие функции.	8

2.2 Исходное сырьё.	10

2.3 Физико-химическая характеристика сырья.	10

Требования к качеству сырья, технические условия.	10

2.3.1 Сырьё для аммиачно-холодильных установок	11

2.4 Готовая продукция: требования к качеству, технические условия, соответствие уровню мировых стандартов	12

2.5 Вспомогательные материалы, их назначение	13

2.6 Энергоснабжение цеха (топливо, паропотребление,	13

энергопотребление)	13

2.7 Теоретический анализ процесса. Анализ химического и фазового равновесия. Влияние внешних факторов на скорость процесса.	14

2.7.1 Выбор оптимальных условий процесса синтеза аммиака	16

2.7.2 Выбор оптимальных температур	16

2.7.3 Выбор оптимальных давлений	16

2.7.4 Выбор объёмной скорости газа	17

2.7.5 Выбор температуры конденсации аммиака	17

2.8 Аппаратурно-технологическое оформление ХТП: устройство	18

основных и вспомогательных аппаратов, режим их работы, пуск,	18

остановка реакторов, применяемые конструкционные материалы.	18

Меры защиты аппаратов от коррозии. Направления	18

совершенствования конструкции основных аппаратов	18

2.9 Автоматизированная система управления	20

технологическим процессом.	20

2.9.1 Контроль и автоматизация производства в блоке синтеза	21

2.9.2 Сигнализация и автоматическая защита	22

2.9.3 Возможные неполадки и причины отклонений от нормального технологического режима	28

и методы их устранения	28

2.9.4 Аналитический контроль производства	33

2.9.5 Безопасность и надёжность	33

2.10 Схемы материальных потоков, отдельных стадий и всего производства. Расходные нормы по сырью. Анализ потерь сырья, пути их сокращения.	34

2.10.1 Материальный баланс цикла синтеза аммиака:	34

2.10.2 Тепловой баланс цикла синтеза аммиака:	39

2.10.3 Расходные нормы по сырью.	41

2.11 Виды энергии, используемой в технологическом процессе. Вторичные энергоресурсы и их использование, оценка энергетического КПД.	41

2.12 Экологическая оценка конкретного технологического производства.	44

Характеристика промышленных выбросов: сточных вод, газов, твёрдых отходов. Способы их очистки. Мероприятия по их устранению или снижению.	44

2.13 Характеристика строительной конструкции здания, фундамент, стены, крыша, межэтажные перекрытия, площадки, лестничные клетки. Планировка цеха и принципы размещения оборудования. Этажность здания цеха, её обоснование. Использование принципа самотёка, поточности жидкости и газа.	46

2.14 Безопасность жизнедеятельности в цехе. Основные правила по технике безопасности, оказание первой помощи. Индивидуальные средства защиты.	47

2.15 Усовершенствование технологического процесса и аппаратурного	50

оформления, внесённого в период прохождения технологической практики.	50

Литература	53

# 1. Общая характеристика предприятия

# 1.2 Структура предприятия, взаимосвязь цехов предприятия

Цех 1-«Б» - производство аммиака. Крупнотоннажное производство выполнено по энерготехнологической схеме мощностью 1360 тонн в сутки на отечественном и частично импортном оборудовании.

Основные стадии производства:

- компремирование природного газа;

- очистка природного газа от сернистых соединений;

- паровая каталитическая конверсия метана (первичный риформинг);

- паровоздушная каталитическая конверсия метана (вторичный риформинг);

- двухступенчатая паровая конверсия окиси углерода на среднетемпературном и низкотемпературном катализаторах;

- очистка конвертированного газа раствором моноэтаноламина;

- окончательная очистка азотоводородной смеси от окиси и двуокиси углерода путём их каталитического гидрирования до метана;

- компремирование азотоводородной смеси;

- синтез и выделение аммиака;

- аммиачно-холодильная станция (АХС) блок 8.

Производство аммиака запроектировано в виде одной технологической линии. Основное оборудование установлено без резерва и рассчитано на непрерывную работу в течение всего периода между остановочными ремонтами, проводимыми 1 раз в год продолжительностью 1 месяц.

Проектная мощность – 450000 тонн аммиака в год, 1360 тонн в сутки, 56,7 тонн в час. Мощность производства, достигнутая на момент составления регламента – 1360 тонн в сутки.

Агрегат введён в эксплуатацию в 1980 году. Длительность непрерывной работы цеха принята равной 331 суток. Метод производства – непрерывный. Проектная мощность агрегата освоена в январе 1981 года.

По технико-экономическому уровню производство относится к высшей категории.

Цех 1-«Б» - производство аммиака тесно связан с остальными цехами предприятия. Например, в качестве готовой продукции жидкий аммиак поступает в следующие цеха по производству аминов, слабой азотной кислоты, карбамида и высших алифатических кислот. Газообразный аммиак поступает на производство углеаммонийных солей, натриевой и калиевой селитры, аммиачной селитры и крепкой азотной кислоты. В свою очередь, углекислый газ с производства аммиака, поступает в качестве исходного сырья на производство карбамида и углеаммонийных солей. А продувочные газы синтеза поступают на переработку в цех «Аргона».

Таким образом, производство аммиака является связующим звеном всех цехов предприятия.

# 1.3 Характеристика выпускаемой продукции, требования к готовой продукции её основных потребителей, соответствие лучшим мировым стандартам

Продукцией производства аммиака является жидкий аммиак технический. Химическая формула NН3. Молекулярная масса 17,0304.

В зависимости от области применения жидкий аммиак должен выпускаться марки «А», «Ак», «Б» (Таблица 1).

Внешний вид жидкого аммиака – бесцветная прозрачная жидкость с резким раздражающим запахом. Газообразный аммиак – бесцветный газ с резким раздражающим запахом.

Аммиак относится к 4-ому классу опасности в соответствии ГОСТ 12.1.007.

Стандарт продукта

Выпускаемый товарный технический аммиак должен соответствовать ГОСТ – 6221-90 «Аммиак жидкий технический», основные показатели следующие:

Таблица 1

|  | Наименование показателя | Марка «А» | Марка «Ак» | Марка «Б» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля аммиака, % не менее | 99,9 | 99,6 | 99,6 |
| 2 | Массовая доля азота, % не менее |  | 82 | 82 |
| 3 | Массовая доля воды, (остаток после испарения) |  | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| 4 | Массовая доля воды (метод Фишера), % не более | 0,1 |  |  |
| 5 | Массовая концентрация масла, мг/дм3 не более | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Массовая доля общего хлора, млн (мг/кг), неболее |  | 0,5 |  |
| 8 | Массовая доля оксида углерода (4), СО2, млн (мг/кг), не более |  | 30±10 |  |

Примечание: допускается массовая доля воды в жидком аммиаке марки «Ак», транспортируемом в цистернах, и марки «Б» менее 0,2% и доведении её до нормы 0,2-0,4% на припортовых заводах.

# 1.4 Обеспечение предприятия сырьём, энергией, их источники

Исходным сырьём для производства аммиака является природный газ, содержащий метан, высшие углеводороды, некоторое количество азота, которое вводится вместе с воздухом и углекислоты, а также примеси сернистых соединений.

Н2 – 74,0-76%;

N2 – 23,5-25%;

СН4 + Аr – не более 1,4%;

СО – не более 10 ррm;

СО2 – не более 5 ррm.

Свежий газ взрывоопасен. Пределы взрываемости в смеси с воздухом 4,0-75,0% по водороду.

Циркуляционный газ, поступающий в колонну синтеза представляет собой газовую смесь, состоящую из следующих компонентов:

Н2 – 61,0-63,0%;

N2 – 20,0-22,0%;

СН4 – не более 13,6%;

NН3 – не более 3,65%;

Аr – не более 3,9%.

Циркуляционный газ взрывоопасен, пределы взрываемости в смеси с воздухом 4,0-75,0% по водороду.

Водород можно получить:

- электролизом воды, не используют так как большие энергозатраты;

- электролизом хлорида калия или натрия;

- низкотемпературное разделение коксового газа;

- газификацией твёрдого топлива, метод экономически не выгоден;

- конверсией углеводородных газов.

Природный газ имеет ряд преимуществ перед твёрдым топливом:

  - транспортабельность;

  - исключается процесс газификации твёрдого топлива;

  - упрощается очистка газа ввиду незначительного содержания сернистых соединений в природном газе.

Производство аммиака отличается большой энергоёмкостью, поэтому широкое распространение получили энерготехнологические схемы.

Водяной пар, необходимый для привода турбин компрессоров и насосов, вырабатывается системой парообразования, входящей в состав энерготехнологической схемы производства аммиака.

Пар высокого давления Р=10МПа производится за счёт утилизации тепла технологического газа и тепла, выделяющегося при сгорании топливного газа, используется для привода турбины компрессора синтез-газа.

Пар среднего давления Р=4МПа подаётся на технологию в трубчатую печь как реагент. Получаем дросселированием пара высокого давления Р=10МПа.

Крупнотоннажный агрегат аммиака, имеющий в своём составе блоки 1-ой категории опасности, снабжается электроэнергией по 1-ой категории надёжности, что обеспечивается наличием четырёх источников электроэнергии. При этом обеспечивается возможность безаварийного перевода процесса в безопасное состояние во всех режимах функционирования производства, в том числе при одновременном прекращении подачи электроэнергии от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Первым источником электроэнергии служит подстанция №30, вторым источником является подстанция №7а, которые запитаны от сетей Пермэнерго.

Третьим источником служит ТЭЦ-4, четвёртым источником является инвертор.

Первый и второй источники предназначены для устойчивой работы агрегата в нормальных условиях. Взаимное резервирование первых двух источников питания электроэнергии выражается в том, что в случаях кратковременного падения напряжения происходит переключение вводов.

Надёжность электроснабжения обеспечивается также тем, что рабочее и резервное оборудование запитано с разных источников.

Питание задвижек с электроприводом осуществляется от двух независимых источников питания электроэнергии.

Третий и четвёртый источники электроэнергии могут обеспечивать только безаварийную остановку производства.

Четвёртый источник питания, инвертор, предназначен для питания цепей КИПиА и противоаварийной защиты (ПАЗ). Его хватает на 30 минут безаварийной остановки производства.

Для работы микропроцессорной станции ТДС-3000 имеется свой независимый источник бесперебойного питания UPS. При отключении 3-х источников электроэнергии ресурса UPS хватает на 30 минут работы, что обеспечивает безаварийную остановку агрегата.

# 1.5 Экологическая оценка объекта

В производстве аммиака имеются выбросы газов в атмосферу, сточные воды и твёрдые отходы.

Выбросы в атмосферу

Выбросы газов в атмосферу разделяются на:

- постоянные выбросы газов, обусловленные ведением постоянного технологического процесса;

- периодические выбросы газов в период пуска и остановки производства;

- периодические выбросы газов, обусловленные нарушением технологического режима;

В производстве аммиака имеются следующие постоянные выбросы газов, содержащие вредные компоненты:

  - дымовые газы после подогревателя природного газа (поз. 103);

  - дымовые газы после трубчатой печи (поз. 107) и вспомогательной печи (поз. 108);

  - «грязная фракция» СО2 или «чистая фракция» СО2  вместе с «грязной»;

  - вентвыбросы из аккумуляторной и кислотной.

Вредными веществами в выбрасываемых дымовых газах огневого подогревателя сероочистки и первичного риформинга является сернистый ангидрид, окислы азота, окись углерода. Вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу с углекислым газом, является угарный газ, моноэтаноламин и сероводород.

Диаметры и высоты труб выбросов выбраны таким образом, чтобы количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, не создавали в приземном слое концентраций вредных веществ, превышающие санитарные нормы (после их рассеивания).

Периодически при пуске агрегата в атмосферу выбрасываются:

- дымовые газы из огневого подогревателя синтеза (поз.607);

- парогазовая смесь из отпарной колонны (поз. 150).

Периодически при пуске, остановке, нарушении технологического режима предусмотрено сжигание газов в факельной установке для предотвращения загрязнения атмосферы при выбросах газа.

Кроме того, периодически в аварийных случаях в атмосферу сбрасываются выбросы от предохранительных клапанов и перед ремонтом оборудования, выбросы при продувках на свечи:

- трубопровод выхода конвертированного газа из конвертора СО 1-ой ступени п.114;

- трубопровод выхода конвертированного газа из конвертора СО 2-ой ступени п.117;

- трубопровод неочищенной азотоводородной смеси на входе в метанатор п.501;

- трубопровод неочищенной азотоводородной смеси на выходе из сепаратора п.505;

- с корпусов компрессоров природного газа п.403 и синтез-газа п.401;

- аварийная продувка блока синтеза.

Сточные воды

Для обеспечения надёжности охраны водных ресурсов при аварийных ситуациях и остановках на ремонт агрегата предусмотрено наличие аварийных и дренажных ёмкостей. Все вредные стоки направляются на очистные сооружения и на биологическую очистку.

Сбросы после химической очистки (промывки) системы парообразования и моноэтаноламиновой очистки перекачиваются в накопительные ёмкости и далее на очистные сооружения.

Стоков, содержащих аммиак, из блоков синтеза не имеется. Аммиачная вода, образующаяся в период восстановления катализатора синтеза, а также опорожнения аппаратов от остаточного количества аммиака перед ремонтом направляются в дренажную ёмкость, размещённую на складе жидкого аммиака.

Твёрдые и жидкие отходы

Отработанные катализаторы процессов сероочистки, конверсии метана, конверсии диоксида углерода, метанирования и синтеза аммиака отправляются в отвал, на металлолом или на переработку.

Продувочные газы

Продувочные газы поступают в цех «Аргона», где они разделяются на фракции в зависимости от температуры. Разделение происходит на аммиачную воду; водород, который поступает обратно на компрессор сжатия газа; метан, который используется в качестве топлива и аргон, который является готовой продукцией.

Танковые газы

Танковые газы подаются на риформинг как топливо, а также их отправляют на сжигание в факелах.

и против угарного газа. Окись углерода образует с гемоглобином крови стойкие соединения, кровь теряет способность поглощать кислород воздуха, наступает кислородное голодание. Лёгкое отравление угарным газом сопровождается головной болью, шумом в ушах, мельканием и туманом в глазах, слабостью и сильным головокружением, рвотой. При остром отравлении наступает отдышка, потеря сознания, судороги, удушье. Систематическое отравление небольшими дозами угарного газа сопровождается быстрой утомляемостью, раздражительностью, головными болями. ПДК газа в воздухе рабочей зоны составляет 30 мг/м3. Окись углерода – горючий газ, в смеси с воздухом или кислородом образует взрывоопасные смеси.

Водород (Н2) – физиологически инертный газ без запаха и цвета. Может вызывать удушье вследствие снижения концентрации кислорода в воздухе. Легко воспламеняется, пламя бледно-голубого цвета. В смеси с воздухом и кислородом образует взрывоопасные смеси.

Аммиак (NH3) – сильно токсичное, огне- и взрывоопасное вещество. В нормальных условиях – газ, хорошо растворим в воде, имеет резкий характерный запах нашатырного спирта. При нарушении герметичности оборудования и трубопроводов высокого давления мгновенно образует облако большой концентрации. В зоне выделения аммиака у человека могут возникнуть спазмы органов дыхания: из-за сильного слезотечения и рези в глазах происходит потеря ориентации. ПДК аммиака 20 мг/м3.

Моноэтаноламин (МЭА) – и его растворы имеют запах аммиака, токсичны и огнеопасны, вызывают ожоги, опасно попадание их в глаза.

Фильтрующий противогаз марки СО (белая коробка) – можно применять для защиты от СО, когда концентрация его в воздухе не превышает 2% об, а концентрация кислорода не ниже 18% об. Действие противогаза основано на окислении окиси углерода сопкалитоми и на поглощении образующейся при этом двуокиси углерода активированным углем.

Шланговый изолирующий прибор применяют при недостатке кислорода в воздухе, любой концентрации в нём угарного газа, загазованности другими агрессивными газами и парами. Шланговый прибор используют при ремонтных и других работах в местах временной или постоянной загазованности. Свободный конец шланга длиной не более 20м должен находиться в зоне чистого воздуха. Должен присутствовать дежурный газоспасатель.

Изолирующий кислородный прибор можно применять при любых концентрациях токсичных газов и паров. Зона передвижения в этом приборе не ограничена, то есть работающий вдыхает кислород, поступающий из переносного баллона.

# 2.15 Усовершенствование технологического процесса и аппаратурного

# оформления, внесённого в период прохождения технологической практики.

Основным аппаратом стадии синтеза аммиака является колонна синтеза. Поэтому все новые разработки связаны именно с её усовершенствованием. Целью этих нововведений является повышение содержания аммиака на выходе из колонны, возможное снижение давления и температуры в системе.

Можно выделить два основных направления, по которым возможно улучшить технико-экономические показатели работы колонны синтеза:

- изменение конструкции колонны синтеза (изменение хода газа с аксиального на радиальный, изменение числа полок катализатора и т.п.);

-  разработка новых более активных и термоустойчивых катализаторов.

Идеальным же вариантом является совместное  решение вышеописанных задач.

Анализ работы действующего производства аммиака на ОАО «Азот» выявил следующие недостатки стадии синтеза:

- относительно низкий выход аммиака (около 12,5-13%);

- высокое гидравлическое сопротивление в системе (около 18 кгс/см2) при допустимом 23 кгс/см2. Оно складывается из сопротивления колонны синтеза, выносного теплообменника и подогревателя воды. Наибольший удельный вес в этом сопротивлении имеет колонна синтеза.

Данные недостатки могут быть устранены изменением конструкции колонны синтеза или заменой действующего катализатора на более активный. Первый вариант, несомненно, лучше, но и соответственно дороже, второй же  экономически выгоднее первого. Рассмотрим его подробнее.

Фирма “SUD-CHEMIE AG” (Германия), предложила катализатор марки “Amomax-10”, который имеет высокую активность при низких температурах и устойчивость к ядам, термостабилен в течение всего срока службы. Может поставляться как в окисленном, так и в предвосстановленном состоянии. Сравнительная характеристика показателей работы колонны синтеза  до и после замены катализатора представлена в таблице 8.

Таблица 8

Сравнительная характеристика показателей работы колонны синтеза.

| Параметры работы | Катализатор СА-КЖ | Катализатор “Amomax-10” |
| --- | --- | --- |
| 1. Содержание аммиака на выходе,% 2.Производительность, т/ч. 3. Расход газа на входе, нм3/ч: -циркуляционный газ - свежий газ 4. Давление в системе,атм 5.Гидравлическое сопротивление системы, кгс/см2. 6.Температура газа на выходе, оС: 1 слой 2 слой 3 слой 4 слой 7. Объём катализатора, м3 | 12,5-13,5 1360 600000 160000 250-260 18 465 468 476 468 43 | 15-16 1400 588000 162000 215-220 12 519 504 489 474 44 |

Как видно из данных таблицы 8.1., применение нового катализатора улучшает показатели работы колонны синтеза, увеличивает её производительность при минимальных изменениях и затратах. Снижение рабочего давления в системе приведёт к уменьшению энергозатрат на сжатие синтез-газа. Система будет работать стабильнее, т.к. гидравлическое сопротивление также уменьшится. Стоимость нового катализатора не превышает стоимости катализатора СА-КЖ. Таким образом, замена катализатора полностью оправдана.

А именно, в период прохождения практики, производилась реконструкция аппаратов воздушного охлаждения системы конденсации жидкого аммиака (п. 604).