СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Геолого-промышленная характеристика месторождения | 5 |
| 1.1. | Общие сведения о месторождении | 5 |
| 1.1.1. | Климатическая характеристика района | 7 |
| 1.2. | Геологическая характеристика месторождения | 11 |
| 1.2.1. | Генезис месторождения | 11 |
| 1.2.2. | Стратиграфия и литология | 13 |
| 1.2.3. | Тектоника | 20 |
| 1.2.4. | Газоносность | 24 |
| 1.2.5. | Физико-механические свойства пород | 26 |
| 1.2.6. | Характеристика водозащитной толщи, аномальные зоны строения ВЗТ | 28 |
| 1.3. | Гидрогеологическая характеристика месторождения | 33 |
| 1.3.1. | Водоносные горизонты | 34 |
| 1.3.2. | Характеристика подземных и поверхностных вод района | 35 |
| 1.3.3. | Гидрогеологические условия отработки промышленных пластов | 35 |
| 1.4 | Качественная характеристика полезного ископаемого | 37 |
| 2. | Горные работы | 40 |
| 2.1. | Поверхность | 40 |
| 2.2. | Околоствольный двор | 41 |
| 2.3. | Режим работы рудника | 42 |
| 2.4. | Вскрытие и подготовка шахтного поля | 42 |
| 2.5. | Система разработки | 45 |
| 3. | Механизация горных работ | 47 |
| 4. | Конвейерный транспорт | 48 |
| 4.1. | Транспортировка руды по руднику | 48 |
| 4.2. | Транспортировка руды с участка | 48 |
| 5. | Вентиляция рудника | 50 |
| 5.1 | Проветривание очистных и подготовительных выработок, пылеподавление на рабочих местах | 53 |
| 6. | Рассолоудаление | 55 |
| 7. | Электрообеспечение и водоснабжение | 57 |
| 8. | Автоматизация производственных процессов. Измеритель концентрации газов ИКГ-5Р | 61 |
| 9. | ТБ, промсанитария, противопожарная охрана, ПЛА | 63 |
|  | Заключение | 70 |
|  | Список литературы | 71 |

Документ  является демонстрационной версией

Чтоб получить этот чертеж:

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение

С  21 января по 23 марта я проходила преддипломную практику в ГИ УрО РАН г.Березники . Во время практики я узнала много нового о руднике четвёртого калийного рудоуправления. Кроме того, собрала информацию о БКПРУ-4, необходимую для дипломного проекта.

1. Геолого-промышленная характеристика месторождения

1.1. Общие сведения о месторождении

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВКМКС) расположено на северо-востоке Пермского края. Месторождение приурочено к центральной части Соликамской впадины Предуральского краевого прогиба. Соляная толща месторождения прослеживается в меридиальном направлении на 205 км, в широтном до 55км. Внутри контура соляной толщи расположена многопластовая залежь калийно-магниевых солей протяженностью 135 км и шириной до 41 км. Площадь калийной залежи составляет около 3700 км2.

Геологические запасы месторождения оцениваются по карналлитовой породе в 96,4 млрд.т., по сильвинитам – 113,2 млрд.т., по каменной соли – 4,65 трлн.т.

На месторождении детально разведаны одиннадцать участков: четыре в центральной части месторождения (Соликамский, Ново-Соликамский, Половодовский, Боровский) и семь в южной (Березниковский, Дурыманский, Балахонцевский, Быгельско-Троицкий, Талицкий, Палашерский, Усть-Яйвенский). Общая площадь детально разведанных участков  составляет 1055 км2 (около 29% площади калийной залежи).

Основная сложность разработки Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей заключается в легкой растворимости солей и обводненности вышележащей над соляным массивом толщи пород, опасности проникновения пресной или слабоминерализированной  воды в горные выработки и , соответственно, последующего аварийного затопления рудника. Вследствие сложных горно-геологических, горнотехнических условий и отсутствия надежного водоупора над соляным массивом, отработка запасов калийных солей осуществляется с жестким поддержанием вышележащих пород на предохранительных целиках. В связи с этим добыча калийных руд на ВКМКС сопровождается значительными потерями балансовых запасов промышленных пластов.

На месторождении добываются сильвинитовые, карналлитовые руды и каменная соль.

Ежегодно производимые  предприятием минеральные удобрения в количестве  около 7,0 млн. тонн в год поставляются по следующим направлениям:

- на экспорт в различные страны;

- сельскому хозяйству РФ;

- промышленности РФ.

Обогащенный карналлит (магниевые соли) и продукция каменной соли (поваренная соль пищевая, техническая, для животноводства, рыбной промышленности и т.д.) реализуются отечественным потребителям для производства продукции, в том числе поставляемой на экспорт.

1.1.1.Климатическая характеристика района

Шахтное поле рудника БКПРУ-4 расположено на площади Быгельско-Троицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в 12 км восточнее г. Березники. Ситуационный план БКПРУ-4 представлен на схеме 1.1.1.1.

Согласно данным ГУ «Пермский центр по гидрометрологии и мониторингу окружающей среды», среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (января) минус 17,60С, средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца (июля) +23,80С. Среднегодовая температура 1,40С.

Среднегодовая повторяемость ветра по направлениям: север - 11%, северо-восток - 5%, восток – 8%, юго-восток – 14%, юг – 27%,

юго-запад – 14%, запад – 11%, северо-запад – 10%.

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы – 160.

Период по среднесуточной температурой воздуха ниже 00С – 196 дней.

Среднее количество осадков за год – 651 мм.

Потенциал загрязнения атмосферы (г. Березники) по данным ГУ «ЦГМС» - 2,3 (умеренный).

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: главный корпус обогатительной фабрики, рудник, обогатительная фабрика, участок эксплуатации и сооружений, ремонтно-механический цех, комплекс погрузочно-разгрузочных работ, сушильное отделение, котельная (ТЭЦ), склад мазута, насосная мазута. Основными по массе пылевыми выбросами источников БКПРУ-4 являются калий хлорид и натрий хлорид. Согласно разрешению на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух валовый выброс KCl составляет 70,91 т/год, NaCl – 79,862 т/год. В связи с вышеизложенным наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся именно на содержание в нем KCl и NaCl. Для контроля используются 4 точки: на границе  Санитарно-защитной зоны (СЗЗ), на границе ближайшей жилой застройки (д. Заполье, д. Чупино, д. Пермяково), расположение которых приведено на схеме 1.1.1.2.

В настоящее время в процессе нормальной эксплуатации нарушений нормативов качества атмосферного воздуха не отмечается.

Природно-климатические и экологические условия района не имеют противопоказаний для проведения данного вида работ.

Загрязняющие вещества, которые будут поступать в атмосферу при нормальной эксплуатации объекта, не нарушат санитарных норм качества атмосферного воздуха.

При реализации проектных решений по отработке шахтного поля технологические (производственные) сточные воды не образуются в связи с отсутствием технологического водопотребления. В проектных решениях специальные мероприятия по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, а также по предотвращению аварийного сброса сточных вод не предусматривается.

В пределах промплощадки БКПРУ-4 отсутствует жилая застройка, водозаборы, используемые хозяйственно-питьевого водоснабжения и зоны их санитарной охраны. Проектными решениями не предусматривается дополнительного воздействия на подземные воды по сравнению с существующим положением. Следовательно, отрабатываемые пласты не будут оказывать влияния на водоносные горизонты.

Инфраструктура поверхностного комплекса размещается на территории действующего промышленного предприятия, в пределах существующих площадок БКПРУ-4, дополнительного отвода земель не требуется, поэтому реализация проектных решений не повлечет за собой каких-либо изменений в условиях землепользования.

Контроль за состоянием компонентов окружающей среды на рассматриваемом объекте осуществляется в соответствии с существующей программой мониторинга и производственного контроля.

Таким образом, планируемые к реализации проектные решения по отработке шахтного поля рудника БКПРУ-4 будут осуществлены с минимальным техногенным воздействием на окружающую среду и будут соответствовать действующим в РФ требованиям в области охраны окружающей среды.

Рис. 1.1.1.1. – Ситуационный  план БКПРУ-4

Рис. 1.1.1.2. – Схема мониторинга состояния объектов окружающей среды в районе БКПРУ-4

1.2. Геологическая характеристика месторождения

1.2.1. Генезис месторождения

При образовании месторождения мощные толщи галогенных гидрохимических веществ накапливались в аридных климатических зонах при благоприятном гидродинамическом режиме питания солеродных бассейнов, в пределах интенсивно прогибавшихся структур – краевых прогибов и впадин, синеклиз, авлакогенов, рифтогенных грабенов.

Пермская галогенная формация, получившая широкое развитие в интенсивно прогибавшихся структурах на востоке Восточно-Европейской платформы (Предуральский краевой прогиб и Прикаспийская впадина), характеризуется большой мощностью и полнотой развития галогенеза. Накопление соленосных отложений происходило в бассейне лагунного типа, представлявшем собой внутриконтинентальный морской залив меридионального простирания протяженностью более 2500 км и шириной от 350-400км в северной и средней части до 1100-1200 км на юге. Общая протяженность области галогенной седиментации в меридиональном направлении составляет 1200км при ширине 150-180 км на севере и до 1000 км на юге. Восточной границей солеродного бассейна служил западный склон Уральской складчатой системы, западное – возвышение на месте Русской плиты Восточно-Европейской платформы. Соленакопление явилось закономерным звеном направленного развития условий литогенеза от нормально морских (начало ранней перми) к континентальным (поздняя пермь).

Важнейшим фактором накопления солей явилось сочетание процессов регрессии обширного осолоняющегося эпиконтинентального морского бассейна и продолжающегося прогибания земной коры на его восточной периферии. В результате воды повышенной солености концентрировались в пределах Предуральской и Прикаспийской впадин, ограниченных с востока уральской сушей.

Стратификация соленосной толщи Верхнекамского месторождения в целом соответствует порядку выпадения солей из насыщенных водных растворов (доломит – ангидрит – галит – сильвин - карналлит). В калиеносной толще Верхнекамского месторождения отсутствуют сульфаты калия и магния, поскольку рапа солеродного бассейна представляла собой сгущенную морскую воду, метаморфизованную в прямом направлении, т.е. в сторону вывода сульфат – иона. Предполагается, что метаморфизация океанической воды происходила в основном под воздействием карбонатов кальция и, отчасти, терригенного материала (глин), поступавших с суши в моря, расположенные на платформе.

Мощность продуктивной  толщи в целом и отдельных пластов калийно-магниевых солей достигает максимума в центральной части бассейна, соответствующей примерно положению Соликамского участка. К востоку и югу она достоверно уменьшается вплоть до полного выклинивания отложений; характер изменения мощностей отложений в восточном и северном направлениях изучен еще недостаточно. Исходя из общих соображений, можно полагать, что распределение мощностей связано с глубиной палеобассейна, однако следует отметить, что в отложениях не выявлено структурно-текстурных признаков прибрежных зон водоема. На Быгельско-Троицком участке мощности соленосных отложений в целом ниже средних, что обусловлено его положением вблизи восточной границы солеродного бассейна. Наиболее известными проявлениями неоднородности галогенеза являются галитовые зоны, участки распространения пестрых сильвинитов в сильвин – карналлитовой пачке, различное содержание хлористого калия в сильвинитовых пластах.

Таким образом, из всех видов возможных эпигенетических преобразований наиболее существенными являются гипергенные изменения галогенной толщи, приводящие к растворению соляных минералов, формированию вторичных сильвинитов и гипсово – глинистых пород на уровне соляного зеркала. Но в условиях Быгельско-Троицкого участка эти процессы практически не проявились.

Противопожарная охрана на руднике

Для пожаротушения в руднике построена  единая противопожарная система водопровода, состоящая из насосной станции, разводящих трубопроводов, спринклерной системы пожаротушения гаража, склада ВМ, сухотрубов для тушения магистральных ленточных конвейеров.

Подача воды осуществляется из надшахтного здания ствола № 1, 3 далее по стволу с выходом к насосной станции расположенной в околоствольном дворе.

У приводных станций магистральных конвейеров устанавливается по два пожарных крана диаметром 70 мм. и через каждые 200 м по длине конвейера – по одному пожарному крану. Так же магистральные конвейера оборудуются установками автоматического  пенного пожаротушения УАПП-1М. Места хранения ГСМ и стоянки машин с ДВС оборудуются пожарными щитами.

Противопожарная охрана участка

Участковые подстанции, электросборки пусковой аппаратуры обеспечиваются не менее чем двумя огнетушителями марок ОПУ-5 и ОПУ-10, ящик с песком которые устанавливаются со стороны свежей струи.

Для тушения пожаров на участковых конвейерных установках (конвейера Л1000КУ), используют установку автоматического пожаротушения УМП-1 (установка модульная пожаротушения). В качестве огнетушительного средства используют 5-6% водный раствор пенообразователя ПО-1. Установка дает сигнал о повышении температуры свыше +500, и автоматически включается при достижении свыше +720. Для предотвращения возникновения  пожаров должна применяться только исправная аппаратура и оборудование.

Привода и натяжные панельных и блоковых конвейеров оборудуются ящиками с песком (штыбом) и лопатами. По два огнетушителя типа ОХВП-10 для тушения механических узлов и механизмов и два огнетушителя типа ОПУ-10 для тушения электроаппаратуры. Так же через каждый  100 метров на конвейерных линиях  устанавливаются по одному ящику с песком (штыбом), сделанного либо из досок либо из конвейерной леньы не менее

4м куб. объемом, оборудуется лопатой и двумя огнетушителями типа ОХВП-10.

Производственная санитария

- Запрещается эксплуатация машин при неисправных пылеулавливающих и пылеподавляющих устройствах, а также машин с ДВС без исправной системы газоочистки и установок пожаротушения.

- Все работающие на руднике должны иметь при себе индивидуальные перевязочные пакеты в прочной водонепроницаемой оболочке, а руководители и специалисты, бригадиры – не менее двух пакетов.

- Все работающие на руднике должны быть обучены и должны знать приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему.

- Санитарно-гигиенические правила для работников рудника.

  - Принимать пищу в определенном месте

  - После работы принимать душ

  - Не пить промышленную воду из кранов, предназначенную для нужд производства. Надлежит употреблять воду только из мест, предназначенных для питья.

  - Если по условиям работы (наличие вредного фактора на рабочем месте) выдаются талоны на бесплатную выдачу молока, то его (молоко) необходимо употребить непосредственно по окончании смены в дни фактической занятости на производствах с вредными условиями труда.

  - Все работающие должны содержать в порядке и чистоте индивидуальный шкаф в гардеробной.

- Правила пользования душевыми.

  - Пользование душевой, разрешается в установленное время.

  - Запрещается вносить в душевые, моющие средства в стеклянной упаковке.

  - Прежде чем встать под душ, необходимо отрегулировать температуру воды и соблюсти осторожность, а также очередность открытия вентилей: в начале – холодную воду (голубой цвет окраски), затем – горячую воду (красный цвет окраски).

  - Во избежание получения ожогов – запрещается прикасаться к обогревающим регистрам, трубопроводам.

  - Светильники в раздевалках, душевых, должны быть оборудованы защитными колпаками.

  - Запрещается в душевых стирать личные вещи, мыть обувь в умывальниках и под душем, курить.

- Запрещается рабочим и служащим по окончании работы выносить спецодежду, специальную обувь, предохранительные средства и приспособления за пределы рудника.

6.1. Спец одежда и защитные средства выдаются согласно списка бесплатной выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты.

План ликвидации аварии (ПЛА)

План ликвидации аварии должен составляться для каждого участка, в котором предусмотрены все возможные аварийные ситуации, главным инженером рудника на каждые 6 месяцев, согласовывается с командиром БО ВГСО и утверждается главным инженером рудоуправления за 15 дней до вступления в действие.

Весь персонал, занятый на подземных работах, должен быть ознакомлен со способами оповещения об аварии, запасными выходами, а также с личными обязанностями и правилами поведения при задействовании ПЛА.

ПЛА со всеми приложениями должен находиться у главного инженера рудника и командира ВГСЧ.

Повторное ознакомление всех рабочих и ИТР проводиться лицами надзора через каждые 6 месяцев, а при изменении запасных выходов – немедленно. Каждое ознакомление заносится в «Журнал регистрации ознакомления рабочих с запасными выходами».

Всем лицам, занятым на подземных работах перед спуском в шахту должны выдаваться исправные, индивидуально закрепленные самоспасатели и лампы.

Ответственным руководителем работ по выполнению ПЛА является главный инженер рудника, а до момента его прибытия – диспетчер.

В систему аварийного оповещения входят:

1.Система аварийного оповещения СУБР-1СВ

2. Громкоговорящая связь

3. Телефонная связь

Оповещение системой СУБР-1СВ производиться:

- 4-х кратное мигание – индивидуальный вызов диспетчером рудника

- 8-и кратное мигание – оповещение об аварии и задействовании ПЛА и одной из двух позиций:

- с реверсией воздушной струи – выезд по стволу № 4.

- без реверсии воздушной струи – выезд по стволам № 1, 3.

При необходимости выполнения каких либо работ, связанных с ликвидацией аварии, электроэнергия подается на объекты с разрешения главного инженера рудника при его отсутствии с разрешения диспетчера рудника.

Заключение.

Целью преддипломной практики на БКПРУ-4 являлось:

- детальное изучение технологии, способа вскрытия, подготовки и системы разработки и др. технических проектов, применяемых на руднике  БКПРУ-4

- более полное ознакомление с механизацией горных работ, типами применяемого стандартного и специфического оборудования, используемого на подземных работах и поверхностных подразделениях рудника

- ознакомление с технико-экономическими показателями работы рудника

- изучение вопросов, связанных с возможностью разработки или изменения существующих технических проектов, технологических решений, с целью повышения их эффективности

- сбор материалов и технической документации, необходимой для дипломного проектирования

В данном отчёте представлены материалы, собранные за период преддипломной практики и необходимые для дальнейшего дипломного проектирования.