Федеральное агентство по образованию

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

кафедра химической технологии и экологии

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Курсовой проект

по курсу: процессы и аппараты химической технологии

по теме: расчёт шахтного конвертора в производстве аммиака.

Выполнил: студент

группы ХТНВ-

Проверил: Лановецкий С.В.

Березники,

## Задание на проектирование

Необходимо рассчитать шахтный конвертор в производстве аммиака, агрегата производительностью 450 тыс. т/год (1360 т/сутки).

Исходные данные:

- давление парогазовой смеси на входе в конвертор 3,0 МПа;

- температура парогазовой смеси на входе в конвертор 830 0С;

- температура паровоздушной смеси на входе в конвертор 490 0С;

- температура на выходе из конвертора: равновесная 970 0С, фактическая 980 0С;

- объёмный расход природного газа на стадию конверсии метана 37275,92 м3/ч;

- объёмный расход воздуха на производство 51167,93 м3/ч.

## СОДЕРЖАНИЕ

Задание на проектирование.	2

СОДЕРЖАНИЕ.	3

Введение.                                                                                     Краткое описание аппаратурной схемы.	4

Описание технологической схемы.	7

Описание устройства и принцип действия аппарата.	14

Материальный баланс процесса паро-воздушной конверсии метана в шахтном конверторе.	16

Тепловой баланс конвертора метана второй ступени.	21

Конструктивные расчёты шахтного конвертора.	26

Механические расчёты.	31

Вывод	33

## Введение.                                                                           Краткое описание аппаратурной схемы

Во всех индустриально развитых странах азотная промышленность является в настоящее время одной из основных ведущих отраслей. Развитие азотной промышленности диктуется необходимостью удовлетворения населения продуктами земледелия. Без минеральных удобрений, и в первую очередь азотных, невозможно решить задачи интенсификации сельского хозяйства, а с ростом интенсивности сельского хозяйства растет дефицит в связанном азоте в обрабатываемых почвах.

В нашей стране выпускается широкий ассортимент азотных удобрений. Основными видами удобрений были и остаются на ближайший период времени аммиачная селитра и карбамид. Аммиак является основным сырьем для производства азотных удобрений.

За относительно короткий срок своего существования – 54 года, отечественное производство синтетического аммиака совершило стремительный взлет. Первая отечественная установка имела мощность 8 тыс.т. NH3, современный агрегат производства аммиака имеет мощность 450 тыс.т.

Технико – экономические показатели современного агрегата аммиака оказались значительно лучше, чем показатели производства аммиака, построенного по технологическому принципу. Кроме того этот агрегат обладает одним из важнейших преимуществ современных производств – высокой производительностью труда.

Готовым продуктом ОАО «Азот» является синтетический аммиак, который соответствует ГОСТу 6221-90.

Марка А                       Марка Б

Массовая доля  NH3                                            99.6 %                           99,6 %

Массовая доля N2                                                  8,2 %                               8,2%

Массовая доля Н2О                                            0,2-0,4 %                     0,2-0,4%

Массовая концентрация масла, мг/дм3                  2                                       8

Массовая концентрация железа, мг/дм3                1                                       2

Концентрация общего хлора, мг/кг                      0,5                                      -

Концентрация двуокиси углерода, мг/кг              30                                      -

Жидкий NH3 бесцветная жидкость, с резким запахом. t кип = 33,4 о С при 760 мм.рт.ст. Газообразный NH3 бесцветный газ с резким запахом. Аммиак обладает токсическими свойствами, вызывает удушье, острое раздражение слизистой оболочки дыхательных путей, слезоточение.

Производство синтетического аммиака состоит из следующих стадий:

1.Сероочистка.

2.Паровая каталитическая конверсия метана в трубчатой печи.

3.Паровоздушная каталитическая конверсия метана в шахтном конверторе.

4.Двухступенчатая каталитическая конверсия СО.

5.Абсорбционная очистка газа от СО2.

6.Метанирование остаточных СО иСО2.

7.Компримирование азото-водородной смеси.

8.Синтез аммиака.

В настоящее время основным промышленным методом получения чистого водорода является двухступенчатая конверсия метана и его гомологов, содержащихся в природном газе с последующей конверсией оксида углерода.

Шахтный конвертор является второй ступенью конверсии метана.

На данной стадии происходит конверсия остаточного метана с паром и кислородом в шахтном конверторе с одновременным обеспечением необходимого соотношения «водород: азот» в синтез-газе.

Процесс паро-воздушной конверсии метана осуществляется на никелевом катализаторе при температуре 1000-1245 0С, давлении не более 3,3 МПа, соотношении «пар: газ» равном 0,715:1 и объёмной скорости 3700 ч-1.

Подъём температуры, необходимый для осуществления процесса, происходит за счёт тепла, выделяющегося при сгорании в свободном объёме шахтного конвертора части технологического газа.

В шахтном конверторе протекают следующие химические реакции:

Н2 + 1/2О2 == Н2О + 241,7 кДж;                                                                    (1)

СО + 1/2О2 == СО2 + 282,1 кДж;                                                                   (2)

СН4 + О2 == СО2 + 2Н2 + 241,6 кДж;                                                             (3)

СН4 + Н2О == СО + 3Н2 – 205,07 кДж;                                                         (4)

СО + Н2О == СО2 + Н2 + 41,06 кДж;                                                             (5)

СН4 + СО2 == 2СО + 2Н2 – 247,04 кДж.                                                        (6)

Остаточная объёмная доля метана в газе после реактора должна составлять не более 0,5% (в пересчёте на сухой газ).

Состав конвертированного газа в объёмных долях, после вторичного риформинга в пересчёте на сухой газ:

СН4…………….не более 0,5%;

СО…………………….10-12%;

СО2………………..…6,5-8,3%;

Н2…………..…………56-60%;

N2+Ar…………...…….22-24%.

Объёмный расход подаваемого на вторичный риформинг технологического воздуха регулируется таким образом, чтобы обеспечить в синтез-газе перед стадией синтеза аммиака соотношение «водород: азот» в пределах (2,94-3): 1.

## Вывод

В результате проведенной работы, был рассчитан конвертор метана, работающий под давлением 3,3 МПа (расчётное давление – 3,55 МПа), температура парогазовой смеси на входе не более 860 0С, паровоздушной – до 510 0С, температура в верхней части реактора (в свободном объёме над катализатором) до 1245 0С, по слоям катализатора 1000-1100 0С, на выходе до 1010 0С.

Это аппарат из стали 09Г2С с коническим днищем; полная высота аппарата – 17,41 м, диаметр реакционной части равен 3,46 м, толщина футеровки из жаропрочного бетона 0,4 м, диаметр корпуса  4,27 м.

В верхней части находится смеситель, предназначенный для равномерного смешивания газа с воздухом.

На свод из фасонного жаропрочного кирпича насыпан катализатор объёмом 34 м3, высота слоя катализатора 3,6 м.

Реактор снабжён водяной рубашкой, наружный диаметр которой 4,6 м.

Список используемой литературы.

1). Под ред. Мельникова Е.Я. «Справочник азотчика», изд. 2-е, переработанное, М.: «Химия», 1986.

2). Плановский А.Н., Николаев П.И. « Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии», 3-е изд., М.: «Химия», 1987.

3). «Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию», 2-е изд./ Под ред. Дытнерского Ю.И., М.: «Химия», 1991.