Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию

Пермский государственный технологический университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Расчётно-пояснительная записка

«Стадия синтеза в производстве синтетического аммиака на ОАО «Азот»

Автор курсовой работы

подпись		       инициалы, фамилия

Обозначение		25.02.00			Группа            ХТНВ-

Специальность 		«Химическая технология неорганических веществ»

Руководитель работы				                             Зайнуллина А. Ш.

подпись			       инициалы, фамилия

Березники

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

КАФЕДРА ХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ЗАДАНИЕ

К курсовому проекту по дисциплине «Технология неорганических веществ»

Студента гр. ХТНВ-

Тема курсового проекта «Стадия синтеза в производстве синтетического аммиака на ОАО «Азот»

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Содержание

1.Введение	4

2. Технико-экономическое обоснование сырья, энергоресурсов, географической точки строительства	6

2.1. Выбор, обоснование и наличие сырья	6

2.1.1. Железопаровой способ	6

2.1.2. Газификация твёрдого и жидкого топлива с последующей конверсией монооксида углерода водяным паром:	6

2.1.3. Разложение воды	7

2.1.4. Выделение водорода из коксового газа методом глубокого	7

охлаждения.	7

2.1.5. Конверсия природного газа.	7

2.2. Выбор, обоснование и наличие энергоресурсов	7

2.3. Наличие транспортных связей.	8

2.4.Климатические условия.	8

2.5. Обоснование мощности производства.	9

2.6. Экологическая оценка объекта	9

3. Теоретический анализ. Термодинамический и кинетический анализ. Физико-химическая оптимизация процесса	11

3.1.1 Тепловой эффект реакции синтеза аммиака	11

3.1.2 Расчёт константы равновесия и ΔG по методу	12

Тёмкина-Шварцмана	12

3.1.3 Выбор и обоснование давления	13

3.1.4 Инертные примеси	14

3.2.1  Механизм и кинетика реакции синтеза аммиака	14

3.2.2 Расчёт скорости реакции	16

4. Описание технологической схемы	18

5. Материальные расчёты	21

6. Тепловые расчёты	28

7. Расчёт основного аппарата	30

8. Характеристика основного оборудования	31

9. Охрана труда и техника безопасности	32

9.1 Основные виды опасностей:	32

9.2 Перечень технологических параметров, непосредственно влияющих на безопасность процесса	33

9.3 Основные требования безопасности	33

9.4 Действие вредных веществ на организм человека, правила обращения с ними и средства защиты	35

9.5 Правила оказания первой помощи	37

9.6 Требования к средствам защиты, спецодежде, правилам	38

личной гигиены	38

10. Расчёт производственной мощности	40

производства аммиака	40

# 1.Введение

Свою работу Березниковский ОАО «Азот» начал с 1932 г, в то время на Западе Урала впервые был получен синтетический аммиак.

В наши дни предприятие имеет мировую известность надёжного поставщика минеральных азотных удобрений. В год предприятие производит около 1 млн. тонн азотных удобрений

Азотная промышленность является важной отраслью в химической промышленности. Из числа разнообразных продуктов, выпускаемых ею, особое место принадлежит аммиаку, который является сырьем для производства ценных азотсодержащих удобрений – карбамида, азотной кислоты, аммиачной  селитры, натриевой селитры и других соединений связанного азота, применяемых для получения пластмасс, синтетических волокон, взрывчатых веществ, ядерных материалов, в ракетной технике.

Аммиак широко применяется в качестве удобрений в натуральном виде или в виде аммиачной воды. Кроме того, аммиак находит применение во многих отраслях промышленности, холодильной технике и медицине.

Это обусловлено тем, что соединения азота играют исключительно важную роль в жизни на Земле, поскольку они являются составной частью всех белковых соединений и находят широкое применение во всех областях деятельности человека.

Продукцией производства аммиака является жидкий аммиак технический. В зависимости от области применения жидкий аммиак должен выпускаться марки «А», «Ак», «Б».

Основным аппаратом стадии синтеза аммиака является колонна синтеза. Поэтому все новые разработки связаны именно с её усовершенствованием. Целью этих нововведений является повышение содержания аммиака на выходе из колонны, возможное снижение давления и температуры в системе.

Анализ работы действующего производства аммиака на ОАО «Азот» выявил следующие недостатки стадии синтеза:

- относительно низкий выход аммиака (около 12,5-13%);

- высокое гидравлическое сопротивление в системе (около 18 кгс/см2).

В производстве аммиака основной задачей является повышение содержания аммиака на выходе из колонны, возможное снижение давления и температуры в системе.

Можно выделить два основных направления, по которым возможно улучшить технико-экономические показатели работы колонны синтеза:

- изменение конструкции колонны синтеза (изменение хода газа с аксиального на радиальный, изменение числа полок катализатора и т.п.);

-  разработка новых более активных и термоустойчивых катализаторов.

Идеальным же вариантом является совместное  решение вышеописанных задач.

Первый вариант, несомненно, лучше, но и соответственно дороже, второй же  экономически выгоднее первого.

Предлагаемая замена катализатора позволяет увеличить выпуск готовой продукции, снизить затраты на сжатие АВС, тем самым уменьшить себестоимость аммиака, что важно в условиях жесткой рыночной экономики.

Продукцией производства аммиака является жидкий аммиак технический. Химическая формула NН3. Молекулярная масса 17,0304.

В зависимости от области применения жидкий аммиак должен выпускаться марки «А», «Ак», «Б» (Таблица 1).

Внешний вид жидкого аммиака – бесцветная прозрачная жидкость с резким раздражающим запахом. Газообразный аммиак – бесцветный газ с резким раздражающим запахом.

Аммиак относится к 4-ому классу опасности в соответствии ГОСТ 12.1.007.

Стандарт продукта

Выпускаемый товарный технический аммиак должен соответствовать ГОСТ – 6221-90 «Аммиак жидкий технический», основные показатели следующие:

Таблица 1 – Состав готового продукта

|  | Наименование показателя | Марка «А» | Марка «Ак» | Марка «Б» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля аммиака, % не менее | 99,9 | 99,6 | 99,6 |
| 2 | Массовая доля азота, % не менее |  | 82 | 82 |
| 3 | Массовая доля воды, (остаток после испарения) |  | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| 4 | Массовая доля воды (метод Фишера), % не более | 0,1 |  |  |
| 5 | Массовая концентрация масла, мг/дм3 не более | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Массовая доля общего хлора, млн (мг/кг), неболее |  | 0,5 |  |
| 8 | Массовая доля оксида углерода (4), СО2, млн (мг/кг), не более |  | 30±10 |  |

Примечание: допускается массовая доля воды в жидком аммиаке марки «Ак», транспортируемом в цистернах, и марки «Б» менее 0,2% и доведении её до нормы 0,2-0,4% на припортовых заводах.

Список используемой литературы

- Л. Д. Кузнецов, Л. М. Дмитренко, П. Д. Рабина, Ю. А. Соколинский «Синтез аммиака», М: 1982г;

- В. П. Семёнов, Г. Ф. Киселёв, А. А. Орлов, Т. А. Семёнова, В. И. Овчинников, В. М. Коновалов «Производство аммиака», Москва: 1985г;

- Т. А. Семёнова, В. П. Семёнов, А. М. Алексеев, П. Д. Кузнецов, С. Х. Егеубаев, Р. В. Чеснокова «Катализаторы аммиачного производства», М: 1979г;

- С. Н. Ганз «Синтез аммиака», Киев: 1983г;

- В. И. Атрощенко «Технология связанного азота», Киев: 1985г;

- А. В. Дыбина,А. С. Соловьёва, Ю. И. Вишняк «Расчёты по технологии неорганических веществ», М: 1980г.

7. В. А. Муравский «Катализаторы для процессов производства водорода и синтеза аммиака», М: 1972г;