Содержание

1.Общая характеристика.                                                                             стр.3

2.Характеристика производимой продукции:                                            стр.3

2.1.Азот газообразный и жидкий;                                                                      стр.3

2.2.Кислород газообразный и жидкий;                                                              стр.3

2.3.Кислород жидкий технический.                                                                   стр.4

3.Физико-химические показатели:                                                              стр.4

3.1.Жидкий азот;                                                                                                  стр.4

3.2.Газообразный кислород;                                                                               стр.4

3.3.Жидкий кислород.                                                                                         стр.5

4.Характеристика исходного сырья, вспомогательных материалов,

полупродуктов и энергоресурсов.                                                            стр.5

5.Описание технологического процесса и схемы.                                     стр.6

5.1.Очистка и сжатие атмосферного воздуха;                                                  стр.6

5.2.Очистка и осушка сжатого воздуха;                                                            стр.8	5.3.Охлаждение и ректификация воздуха;                                                        стр.9

5.4.Сжатие азота.                                                                                                 стр.12

6.Материальный баланс.                                                                              стр.12

7.Ежегодные нормы расхода основных видов сырья, материалов

и энергоресурсов.                                                                                      стр.13

8.Охрана окружающей среды. Ежегодные нормы отходов

производства.                                                                                             стр.13

8.1.Сочные воды;                                                                                                 стр.14

8.2.Твёрдые и жидкие отходы                                                            стр.14

9.Спецификация на основное технологическое оборудование.              стр.15

10.Экспликация оборудования.                                                                   стр.18

11.Спецификация компрессора 3ГП – 20/8.                                               стр,20

12.Экономическая часть                                                                              стр.21

Используемая литература                                     				     стр.22

1.Общая характеристика производства.

Разделение воздуха с выделением чистого газообразного азота, газообразного кислорода, жидкого азота и жидкого кислорода происходит на азотно-кислородной станции (АКС) цеха переработки газов (ЦПГ) ОАО «Азот».

Ввод станции в эксплуатацию 1981г.

Проектная мощность станции по газообразному азоту концентрацией не менее 99,98% составляет 27,86 млн. м/год или 3500 м/ч. Мощность станции по газообразному кислороду концентрацией не менее 99,7% составляет 3.66 млн. м/год или 460 м/ч.

АКС выполнена в три технологических потока, два потока находятся в работе, один в резерве, и состоит из следующих стадий:

- очистка атмосферного воздуха от механических примесей;

- сжатие атмосферного воздуха;

- очистка сжатого воздуха от двуокиси углерода, предельных и непредельных углеводородов и осушка его от влаги;

- низкотемпературное разделение воздуха на блоке разделения воздуха АК-1,5;

- сжатие азота;

- газификация жидкого кислорода и наполнение баллонов газообразным кислородом.

Метод производства - низкотемпературное разделение атмосферного воздуха по циклу среднего давления в колонне двукратной ректификации с расширением части воздуха в турбодетандере.

2.Характеристика производимой продукции.

Продуктами установки разделения воздуха являются газообразный азот, газообразный кислород, жидкий азот и жидкий кислород.

2.1. Азот газообразный и жидкий.

Химическая формула - N.

Газообразный азот предназначается для создания инертной среды и при производстве, хранении и транспортировании легко окисляемых продуктов. В ОАО «Азот» используется для продувки и опрессовки аппаратов и коммуникаций, для противопожарных целей.

Газообразный азот – инертный газ без цвета и запаха. Плотность – 1,25046 кг/м при 0С и давлении 101,3 КПа.(760 мм.рт.ст.). Молярная масса  - 28,0134. Объёмная доля азота – не менее 99.98%.

Жидкий азот используется как хладоагент. Жидкий азот – бесцветная жидкость без запаха  с температурой кипения минус 195,8С, плотность – 808 кг/м при минус 196С.

2.2.Кислород газообразный и жидкий.

Химическая формула - О.

Молекулярная масса газообразного кислорода – 31,998. Плотность при 0С и

3

давлении 101,3 КПа (760 мм.рт.ст.) – 1,429 кг/см. Газообразный кислород –                бесцветный газ, без запаха, не токсичен, обладает высокой химической активностью, с горючими газами образует взрывоопасные смеси.

2.3.Кислород жидкий технический.

Жидкий кислород не горюч, не токсичен, не взрывоопасен, однако, являясь сильным окислителем резко увеличивает способность других материалов к горению. Ряд материалов (дерево, бумага, уголь, асфальт и др.), пропитанных жидким кислородом, способен детонировать.

Температура кипения при давлении 101.3 КПа (760 мм..рт.ст.) – минус 182,97С. Плотность – 1136 кг/см.

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Используемая литература:

1.Технический регламент №29 по разделению воздуха (отделение АКС, цех ЦПГ,

ОАО «Азот»).

2.Инструкция №16 аппаратчика воздухоразделения ЦПГ ОАО «Азот».