Федеральное агенство по образованию

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по курсу: «Основные процессы и аппараты химических производств»

на тему: «Расчет ленточного вакуум-фильтра на стадии обезвоживания галитовых отходов в производстве KCl флотационным методом»

Выполнил: студент гр. ХТНВ-

Проверил: ст. преподаватель

Лановецкий С.В.

Березники,

Задание на курсовой проект

Необходимо рассчитать ленточный вакуум-фильтр на стадии обезвоживания хвостов в процессе производства хлористого калия флотационным методом.

Необходимые данные для расчета:

Qтв=22,13 кг/с -количество твердой фазы в суспензии;

Qж=36,89 кг/с - количество жидкой фазы в суспензии;

W = 7 % - влажность осадка;

ρф = 1235 кг/м3 – плотность жидкой фазы суспензии;

μпр = 1∙10-3 Па∙с – вязкость промывной жидкости (воды);

μф = 1,7∙10-3 Па∙с – вязкость фильтрата;

Р = 50 кПа – величина вакуума;

Rпер = 6,5∙106 - Па∙с/м – сопротивление фильтровальной перегородки;

b = 1200 мм – ширина ленты;

Dпр=1250 мм – диаметр приводного барабана;

δ = 0,08 м – толщина слоя осадка;

Vпр = 0,8 м3/м2 – расход промывной воды на 1м3.

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5

1.1Описание технологической схемы	5

1.1.1 Мокрое измельчение и классификация руды	5

1.1.2 Обесшламливание сильвинитовой пульпы	7

1.1.3 Сильвиновая флотация	9

1.1.4 Обезвоживание концентрата	12

1.1.5 Обезвоживание хвостов	13

1.1.6 Сгущение продуктов обогащения	14

1.2 Описание устройства и принцип действия ЛВФ	16

2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ	18

2.1 Материальный баланс	18

2.2 Технологические и конструктивные расчеты	19

ленточного вакуум-фильтра	19

2.3 Механический расчет фильтра	21

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	23

ЛИТЕРАТУРА	24

# ВВЕДЕНИЕ

Роль калийных удобрений для роста растений исключительно важна.

Сельскохозяйственные растения в процессе роста используют различные питательные вещества, в состав которых входят многие химические элементы: О2, Н2, С, К, Мg, S, Ca, Na, Mn, Fe, Cr.

Для обеспечения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, улучшения качества сельскохозяйственной продукции необходимо постоянно вносить в почву питательные вещества. Наиболее важную роль в питании растений играют: N2, P, K.

Хлористый калий оздоровляет почву, снижает поражение растений корневыми гнилями, улучшает товарный вид плодов и их вкусовые качества. При правильном применении калийных удобрений сбор зерновых возрастает на 25%, картофеля и овощей на 40%, причем воздействие калия ощущается на протяжении последующих лет- в зависимости культуры и доз удобрений. При интенсивном земледелии потребность в калийных удобрениях значительно возрастает. Кроме того соединения калия в значительном количестве используют в текстильной, стекольной, мыловаренной, фармацевтической и других химических промышленностях, а также в черной и цветной металлургии, пиротехнике и т.д.

Калийная промышленность России в 1968г. выдвинулась на первое место в мире по производству калийных удобрений. Намечается дальнейшее увеличение выпуска калийных удобрений, имеющих высокую концентрацию питательного вещества, и постепенно  и постепенно сокращать выпуск сырых и смешенных солей с низким содержанием К2О.

Предлагается организовать выпуск не слеживающихся гранулированных и крупнокристаллических удобрений, обеспечивающих высокий эффект при внесении в почву.

Особое внимание обращается на дальнейшее повышение технического уровня калийных предприятий в целях снижения себестоимости продукции и резкого повышения производительности труда.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для курсового проектирования был взят аппарат – ленточный вакуум-фильтр непрерывного действия на стадии обезвоживания концентрата в производстве хлористого калия флотационным методом.

После конструктивно-технологических расчетов получили следующие данные:

- площадь фильтрования 5,16 м2;

- скорость фильтрования 0,56 м/с;

- время фильтрования 21,35 с.;

- удельная производительность 0,0065 м3/м3;

- рабочая длина ленты 6,75 м;

- мощность привода 8,5 кВт.

# ЛИТЕРАТУРА

  - Кувшинский М.Н., Соболева А.П. Курсовое проектирование по предмету «Процессы и аппараты химической промышленности». – М.: Высш. школа, 1980.

  - Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987.

  - Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия,1995.

  - Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1972.

  - Малиновская Т.А., Кобринский И.А., Кирсанов О.С., Рейнфарт В.В. Разделение суспензий в химической промышленности. – М.: Химия, 1983.

  - Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1991.

  - Гусев Ю.И., Карасев И.Н., Кольцман-Иванов Э.Э., Макаров Ю.И. и др. Конструирование и расчет машин химических производств. – М.: Машиностроение, 1985.