Министерство образования Российской Федерации Пермский государственный технический университет Березниковский филиал Кафедра технологии и механизации производств Пояснительная записка к курсовому проекту по курсу: «Процессы и аппараты химической технологии» на тему: «Реконструкция отделения сушки в производстве мелкозернистого хлористого калия» Выполнила: ст. гр. МАПП- Проверил: преподаватель Хлуденев А.Г. г. Березники

Задание на проектирование

ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ

| Показатели Обозначения | Величины |
| --- | --- |
| 1. Производительность, т/час G M 2. Содержание влаги: во влажной соли, % массы u 1 в готовом продукте, % массы u 2 3. Диаметр частиц материала: средний диаметр, мм d максимальный диаметр, мм d MIN минимальный диаметр, мм d MAX 4. Температура влажного продукта, (C Θ 1 5. Температура продукта на выходе из сушилки, C( Θ 2 6. Температура газов под решёткой, (C t1 7. Температура газов на выходе из сушилки, C( t2 8. Избыточное давление газов: под решёткой, МПа P 1 под сводом сушилки, МПа P2 9. Расход мазута, кг/час G T 10. Теплоёмкость сухой соли, Дж/кг(град. c M 11. Плотность соли, кг/м 3 ρ M 12. Температура топлива перед сжиганием, (C t T 13. Влажность атмосферного воздуха, % φ 0 14. Тепловые потери, % q ПОТ. 15. Процентное содержание частиц: от 0.1 мм. до 1.2 мм, % n MAX менее 0.1 мм, % n MIN | 150 2-4 0.1-0.5 0.65 1.2 0.1 35 120 560 125 0.0077 0 1350 0.699 ( 10 3 1.99 ( 10 3 90 72 1-2 97 3 |

Используемое топливо – мазут марки М100

Сушильный агент – топочные газы

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте:

https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

1.   Задание на проектирование									2

2.   Введение                                      								4

3.   Описание технологической схемы								6

- Технологические расчеты									8

- Конструктивный и прочностной расчет основного технологического оборудования	23

- Заключение 											 29

- Список использованной литературы								 30

ВВЕДЕНИЕ

В курсовом проекте предусмотрена реконструкция отделения сушки путем оптимизации технологического процесса получения мелкозернистого хлористого калия на СП БКПРУ-4 АО «Уралкалий».

В проектном исполнении отделение сушки  было оснащено оборудованием фирмы «Лурги» (Германия). Технологическая линия введена в эксплуатацию  по проектным данным института ОАО "ВНИИГ" (г.Санкт-Петербург), но за период эксплуатации претерпела изменения как конструктивно, так и технологически. В связи с этими изменениями произошло несоответствие технологического режима конструктивному исполнению оборудования.

При имеющейся системе охлаждения готового продукта после сушки в сушильном отделении обогатительной фабрики СП  БКПРУ– 4, хлорид калия охлаждается до температуры 60ºС.

Данная температура не позволяет производить качественную фасовку и отгрузку хлорида калия в вагоны сразу после отделения сушки.

В связи с тем, что хлорид калия поступает на склад при температуре 60(С, готовый продукт должен охлаждаться до температуры погрузки естественным путём. Данный процесс требует значительных временных затрат и  использование дополнительного оборудования для ускорения его охлаждения.

Особенно остро встаёт проблема охлаждения готового продукта в летнее время года, когда температура окружающей среды составляет в среднем 20(С – 25(С.

Несмотря на сложности с охлаждением, готовый продукт необходимо отгружать, согласно заключённых договоров и заявок на вагоны. В связи с тем, что температура готового продукта высокая, погрузку приходиться вести, подавая хлорид калия на конвейер не более 50 ( 80 тонн в час. При этом расчётная нагрузка конвейера составляет 800 тонн в час.

Загрузка конвейера на 10% от его расчётной нагрузки и использование вспомогательного оборудования при разравнивании готового продукта на складе ведёт к значительным затратам на электроэнергию.

Тем не менее, затраты на электроэнергию составляют лишь незначительную часть общих затрат. Большую часть составляет плата за простой вагонов и штрафы, начисляемые министерством путей сообщения (МПС), за не использование поданных под погрузку, согласно заявок, вагонов.

Нестабильность поставок хлорида калия потребителям также ведёт к потере клиентов на рынке сбыта.

Проведенный анализ, согласно теоретических корреляций исследователей, позволяет предположить изменение технологического режима процесса охлаждения. На основании проведенных исследований достигается эффективность теплообмена при снижении расходов хладоагентов:

- снижение расхода воздуха на псевдоожижение влечет снижение электроэнергии на 2%,

- воды промышленной на 50%.

Вновь вводимый  технологический режим работы можно реализовать на существующем оборудовании.

Предлагаемая реконструкция достигается на основании локальной оптимизации охлаждения хлорида калия в охладителе КС, а также использование подачи хладагента последовательно с меньшим расходом и упрощение технологической схемы, что обеспечивает снижение температуры готового продукта на выходе из охладителя до 40(С.

Это решение оптимального теплообмена позволяет, используя один охладитель, снизить температуру хлорида калия, что приведёт к значительному сокращению затрат на обслуживание оборудования, затрат на электроэнергию и платы за простой вагонов, снижению затрат на воду. Хлорид калия может отгружаться в любое время года  и в том количестве, которое может обеспечить технологический процесс обогатительной фабрики.

Реконструкцию рекомендуется производить в весенний период, в капитальный ремонт,   так как наибольший экономический эффект от внедрения изменения в системе охлаждения приходится на летнее время года.

заключение

В курсовом проекте выполнены технологические и прочностные расчёты основного оборудования отделения сушки: сушилки псевдоожиженного .

.

В сущности реконструкции имеет смысл направить весь поток хлорида калия, не разбивая его на две части, в большой охладитель. Это значительно упростит технологическую схему и уменьшит экономические затраты на обслуживание и ремонт.

Другая, основная, часть реконструкции направлена на снижение температуры готового продукта на выходе из охладителя с 60(С до 40(С . Это достигается на основании оптимизации охлаждения хлорида калия в охладителе КС.

Внедрение предлагаемой реконструкции в отделении сушки обогатительной фабрики БКПРУ-4 АО “Уралкалий” позволяет решить ряд производственных и экономических задач связанных с производством и отгрузкой хлорида калия.

Основными направлениями, определяющими целесообразность реконструкции, являются: снижение внепроизводственных расходов в части платы за пользование вагонами, улучшение качества отгружаемой продукции, более полное использование производственных мощностей и экономия электроэнергии и расход воды.

Внедрение реконструкции предлагается произвести, для достижения максимального экономического эффекта в весеннее время года.

Предлагаемая реконструкция позволяет производить отгрузку хлорида калия потребителям в полном запланированном объёме, в независимости от времён года, с сохранением всех необходимых норм качества готового продукта при его пакировке и транспортировке в подвижном составе МПС и автотранспорте.