Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по курсу: «Основные процессы и аппараты химических производств»

на тему: «Расчет тарельчатого абсорбера в производстве кальцинированной соды»

Выполнил:

студент гр. ХТНВ-

Проверил:

к.т.н.

Лановецкий С.В.

Березники

# Задание на проектирование:

Рассчитать первый и второй абсорбер (АБ-I и АБ-II) для получения аммонизированного рассола заданной концентрации при общей производительности аппарата в пересчете на готовую продукцию 650 т соды/ сутки.

Исходные данные:

Рассол из ПГКЛ-II: 	температура 30ºС;

NH3 15-21 н.д.;

CO2 2-5 н.д.;

Cl- 102-103 н.д.

Рассол из АБ-I:	температура 60ºС;

NH3 56 н.д.;

CO2 18 н.д.;

Cl- 96,3 н.д.

Рассол из АБ-II:	температура 60ºС;

NH3 100-106 н.д.;

CO2 31-41 н.д.;

Cl- не менее 89 н.д.

Газ ХГДС:	температура 60 ºС;

NH3 = 415,20 кг/ т соды;

CO2 = 321,20 кг/ т соды;

H2O = 149,67 кг/ т соды;

абсолютное давление 90,4 кПа.

Газ ХГДСЖ:	температура 40 ºС;

NH3 = 40,00 кг/ т соды;

CO2 = 39,00 кг/ т соды;

H2O = 18,33 кг/ т соды.

Газ из АБ-II: 	температура 60 ºС;

абсолютное давление 83,4 кПа.

Газ из АБ-I: 	температура 40 ºС;

абсолютное давление 74,3 кПа.

На 1 тонну кальцинированной соды тратится 5,11 м3 очищенного рассола (Cl- 105,5 н.д.).

# Содержание

1	Задание на проектирование:	2

2	Содержание	3

3	Введение	4

4	Описание технологической схемы отделения абсорбции	7

4.1	Характеристика готовой продукции	8

5	Описание и принцип действия абсорбера	10

6	Материальный и энергетический балансы	11

6.1	Материальный баланс АБ-1	11

6.2	Материальный баланс АБ-2	14

6.3	Тепловой баланс АБ-I	20

6.4	Тепловой баланс АБ-II	22

7	Технологические и конструктивные расчеты	25

7.1	Скорость газа и диаметр абсорбера	25

7.2	Расчет количества колпачковых тарелок АБ-I	26

7.3	Определение высоты абсорбера	28

7.4	Расчет штуцеров	29

7.4.1	Штуцер входа рассола в АБ-I	29

7.4.2	Штуцер выхода рассола из АБ-II	29

7.4.3	Штуцер входа газа ХГДС в АБ-II	29

7.4.4	Штуцер, соединяющий АБ-I и АБ-II	30

7.4.5	Штуцер входа газа ХГДСЖ в АБ-I	31

7.4.6	Штуцер выхода газа из АБ-I в ПГАБ	31

8	Гидравлический расчет	33

9	Механический расчет	35

10	Заключение	36

11	Литература	37

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

# Введение

Наиболее рациональный аммиачный способ получения соды за последние девяносто лет не претерпевал значительных изменений, как в технологической части, так и в аппаратурном оформлении.

Раствор поваренной соли (рассол), получаемый из буровых скважин, подают в отделение очистки рассола. При обработке рассола известковым молоком и кальцинированной содой происходит осаждение содержащихся в нем примесей – кальциевых и магниевых солей (последние выводятся в виде шлама в отброс). Очищенный рассол направляется в отделение абсорбции (под отделением понимается группа аппаратов, связанных общностью происходящих в них процессов), где он насыщается аммиаком и частично углекислым газом, поступающим из отделения дистилляции, карбонизации и вакуум-фильтров. Приготовленный в отделении абсорбции аммонизированный рассол после охлаждения направляется на карбонизацию, где происходит взаимодействие аммонизированного рассола с углекислым газом, нагнетаемым компрессорами из известковых и содовых печей. В отделении карбонизации образуется бикарбонат натрия, выпадающий из раствора в осадок, и хлористый аммоний, остающийся в растворе. В суспензии, кроме хлористого аммония, содержатся углеаммонийные соли, а также непрореагировавший хлористый натрий. После карбонизации суспензия направляется в отделение фильтрации, где происходит выделение кристаллов бикарбоната натрия. Сырой бикарбонат натрия направляется на кальцинацию в содовые печи, где он разлагается с образованием кальцинированной соды и углекислого газа. Кальцинированная сода – готовый продукт – поступает на склад. Маточная (фильтровая) жидкость после отделения бикарбоната натрия направляется на дистилляцию, где обрабатывается известковым молоком. В отделении дистилляции аммиак отгоняется паром и направляется на абсорбцию для образования аммонизированного рассола. Таким образом, аммиак постоянно циркулирует в производстве. Раствор хлористого кальция, образующийся в отделении дистилляции, является отходом производства.

Изложенная вкратце общая схема производства кальцинированной соды указывает на тесную взаимосвязь протекающих процессов, когда нарушение режима на одной из стадий процесса неминуемо нарушает нормальный ритм всего производства. Особенно взаимосвязаны процессы, протекающие в аппаратах аммиачного цикла производства бикарбоната натрия (отделения абсорбции, дистилляции, карбонизации, фильтрации).

# Заключение

В результате проведенных расчетов были определены следующие параметры:

количество колпачковых тарелок 	– 	nт = 5;

диаметр абсорбера 	– 	D = 2800 мм;

высота абсорбера (АБ-I) 	– 	H = 6900 мм;

толщина цилиндрической обечайки 	– 	s = 40 мм;

гидравлическое сопротивление (АБ-I) 	– 	Pг.с. = 4465,45 Па.