Содержание:

Введение                                                                                                                                2

1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ                                                             3

2. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС                                                                                          5

3. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ТРУБЧАТОЙ ЧАСТИ

ВЫПАРНОГО АППАРАТА                                                                                             6

3.1   Тепловой баланс 1 зоны выпарки                                                                                 6

3.2   Тепловой баланс 2 зоны выпарки                                                                                 8

3.3   Сводная таблица теплового баланса                                                                             9

3.4   Расчет необходимой поверхности паровых

змеевиков на тарелках                                                                                                   10

4. РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА                                                                11

4.1. Поверхность теплообмена 1 зоны                                                                                 11

4.2. Поверхность теплообмена 2 зоны                                                                                 13

4.3. Суммарная поверхность аппарата

( внутренняя трубчатая часть)                                                                                        15

4.4. Расчет поверхности теплообмена змеевиков                                                                15

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                                                17

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

# Введение

Аммиачная селитра широко применяется в сельском хозяйстве как простое азотное удобрение.

Главные требования, предъявляемые к гранулированным удобрениям:

- высокое содержание полезного компонента в продукте;

- постоянность гранулометрического состава;

- высокая прочность гранул;

- неслеживаемость продукта при длительном хранении.

Цех по производству аммиачной селитры является одним из ведущих  крупнотоннажных цехов, выпуск продукции составляет до 450 тысяч тонн в год.  Для производства аммиачной селитры нужны следующие виды сырья:

- аммиак газообразный;

- азотная кислота 58%;

- магнезиальный раствор.

Азотная кислота подогревается до 75-90ºС и нейтрализуется в двух параллельно работающих аппаратах ИТН под давлением, близким к атмосферному,газообразным аммиаком с температурой 120-180ºС. В полученный раствор аммиачной селитры вводится магнезиальная добавка. С целью получения продукта с высокими потребительскими, полученный раствор аммиачной селитры упаривается до состояния высококонцентрированного плава с массовой долей NH4NO3 не менее 99,7%.

Для получения высококонцентрированного плава на выпарку подается пар с давлением 16 кгс/см². Дальнейшая переработка плава аммиачной селитры производится в грануляционной башне и аппарате охлаждения в кипящем слое с получением гранул с температурой не более 50ºС.

5.СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии». Учебное пособие для вузов. Л.:Химия,1981.

2.А.Г.Касаткин.«Основные процессы и аппараты химической технологии».М.,Химия,1973.