# Министерство образования РФ

Пермский Государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра  технологии и механизации производств

## КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

дисциплина: ПАХТ

тема: «Обезвоживание карналлита в печи КС »

Выполнил: студент группы МАПП-

Проверил: преподаватель

Демин Д.Ю.

Березники

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

| 1 | Теоретические основы процесса в печи КС | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 2.1 | Описание технологической схемы установки Описание технологического процесса | 6 6 |
| 3 | Устройство и принцип действия печи КС | 9 |
| 4 | Материальный расчет и материальный баланс | 10 |
| 5 | Тепловой расчет и тепловой баланс | 14 |
| 6 | Технологический и конструктивный расчет | 19 |
| 6.1 | Технологический расчет | 19 |
| 6.2. | Определение конструктивных размеров. | 20 |
| 7. | Гидравлический расчет | 24 |
| 8. | Механический расчет | 26 |
|  | Литература | 27 |

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение

К основным видам промышленного сырья для производства магния электролизом относятся карналлит, магнезит, доломит, природные рассолы, хлормагниевые щелоки и т.д.

Карналлит-это минерал, отвечающий по составу шестиводной двойной соли хлористого магния. Окраска карналлита- от интенсивно-красно бурой до светлой оранжево-желтой, встречается также почти бесцветный или слабо окрашенный.

Наиболее крупное по запасам карналлита Верхнекамское месторождение находится в Пермской области.

Карналлит промышленных пластов имеет в среднем следующий состав:

24% MgCl2; 19,3% KCl; 24,4% NaCl; 29,9% H2O; нерастворимый остаток составляет примерно 2,4%.

В действующем производстве сырьем для получения магния является карналлит – MgCl2xKClx6H2O, поступающий с АО «Уралкалий».

Основные стадии процесса:

-обезвоживание карналлита в печах КС (первая стадия обезвоживания);             - расплавление карналлита в хлораторах (вторая стадия обезвоживания);

- электролиз магния из расплава при температуре порядка 700оС.

Магний- основной продукт производства, а хлор используется как исходный материал для получения хлорпроизводных веществ.

ЛИТЕРАТУРА.

1.	Основные процессы и аппараты химической  технологии: Пособие по проектированию. Под. ред. Дытнерский Ю.И., 2-е изд. переработка и дополнение. М.:Химия, 1991.

2.	Основные процессы и аппараты химической  технологии. Под. ред. Коланин А.Г. М.:Химия, 1973	.

3.	Конструирование и расчет аппаратов со взвешенным слоем. Под. ред. Муштаев В.И., Титошин А.С., Лебедев В.Я. М.:Химия, 1991.

4.	Примеры и задачи по курсу процессы и аппараты химической  технологии. Л.:Химия, 1987.

5.	Процессы и аппараты химической  технологии. Под. ред. Гегель П.С. изд.: “Высш. школа.”, 1974.

6.	Расчет аппаратов кипящего слоя. Под. ред.: Мухленов И.П., Сашин Б.С., Фролов В.Ф. Справочник- . Л.:Химия, 1986.

7.	Конструирование и расчет аппаратов химической промышленности. . Под. ред.: Михалев М.Ф.

8.	“Курсовое проектирование по предмету: процессы и аппараты химической промышленности”, Под. ред.: Кувшинский М.Н., Соболева А.П., -.И.: “Высшая школа”, М., 1990г.