Министерство образования Российской Федерации Пермский государственный технический университет Березниковский филиал Пояснительная записка к курсовому проекту по курсу: «Процессы и аппараты химической технологии» на тему: «Расчет выпарного аппарата в производстве крепкой азотной кислоты» Выполнил: ст. гр. АТП- Проверил: преподаватель Демин Д.Ю. г. Березники

Содержание

Введение..........................................................................................................3

Описание технологической схемы...............................................................5

Технологические расчёты..............................................................................7

Прочностные расчёты..................................................................................18

Список литературы.......................................................................................26

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение

Азотная кислота - один из важнейших продуктов химической промышленности. По объему производства находится на втором месте после серной кислоты. Является сырьем для выработки многих продуктов, применяемых в промышленности и сельском хозяйстве.

Большая часть вырабатываемой азотной кислоты расходуется для производства минеральных удобрений, нитратных солей (нитратов натрия, калия и кальция). Концентрированная азотная кислота применяется в производстве соединений органического ряда для синтеза красителей; в производстве взрывчатых веществ (нитроглицерина, продуктов нитрования толуола), уротропина, ксилола; в фармацевтической промышленности; для получения нафталина, нитропроизводных бензола, химикатов.

Укрупнение единичных мощностей технологических агрегатов, а также снижения вредных выбросов в атмосферу и водоемы потребовало разработки и внедрения новых конструкционных материалов для изготовления оборудования и трубопроводов, новых технологических схем.

Крепкую азотную кислоту невозможно получить путем непосредственной перегонки разбавленного раствора кислоты. В процессе перегонки разбавленных водных растворов азотной кислоты, в присутствии водоотнимающих агентов (концентрированная серная кислота, концентрированные растворы нитратов некоторых металлов) давление паров над смесью сильно снижается. На протяжение десятков лет в России и за рубежом в качестве водоотнимающего агента, при производстве концентрированной азотной кислоты применялась серная кислота. Использование серной кислоты по применяемой технологии связано с трудностями из-за необходимости применения острого пара для процесса денитрации отработанной серной кислоты, а также в связи с тем, что концентрирование серной кислоты производится горячими газами, получаемыми путем сжигания мазута или природного газа. В результате чего образуется трудно улавливаемый туман серной кислоты. Кроме того азотная кислота содержит примеси серной кислоты, ограничивающее ее использование. Метод является частным случаем экстрактивной ректификации - солевой ректификации.

Применение нитрата магния в качестве водоотнимающего агента снижает загрязнение атмосферы и водоемов, исключается возможность использования острого водяного пара и топлива, что делает процесс более экономичным.

Список литературы

1. Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. Издание четвертое, стереотипное М.: Химия, 1967.- 848 с., ил.

2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов / Под редакцией гл.- корр. АН СССР П.Г. Романкова - 10-е изд., переработка и дополнение.- Л.: Химия, 1987.-576 с., ил.

3. Справочник азотчика. Производство разбавленной и концентрированной азотной кислоты; Производство азотных удобрений; Энергоснабжение производств связанного азота и органических продуктов; Техника безопасности производств связанного азота и органических продуктов. 2-е изд., переработка. - М.: Химия, 1987.- 464 с.

4. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств. Примеры и задачи: Учебное пособие для студентов втузов / М.Ф. Михалев, Н.П. Третьяков, А.И. Мильченко, В.В. Зобнин; Под общ. ред. М.Ф. Михалева. Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1984. - 301 с., ил.

5. ГОСТ 14249 - 89 (СТ СЭВ 596 - 86, СТ СЭВ 597 - 77, СТ СЭВ 1039 - 78, СТ СЭВ 1040 - 88, СТ СЭВ 1041 - 88) Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.