Министерство образования Российской Федерации

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

По курсу: «Процессы и аппараты химической технологии»

Тема: ”Расчет конвертора низкотемпературной конверсии оксида углерода в производстве синтетического аммиака”.

Выполнил: ст. гр. МАПП-

Проверил: преподаватель

Панчеха П.Г..

Березники

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СЫРЬЯ, ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, географической точки строительства предприятия	4

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМОГО СЫРЬЯ, ПОЛУПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ.	4

2.2. ОБОСНОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТОЧКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ	5

2.3. ОТХОДЫ, ПУТИ И МЕТОДЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ	6

2.4. РАСЧЁТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ	8

3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ И КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	10

4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕЗА АММИАКА	13

5. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ	16

6. РАСЧЕТ КОНВЕРТОРА ОКСИДА УГЛЕРОДА ВТОРОЙ СТУПЕНИ	30

7ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЁТЫ……………………………………..……31

8. Выводы	…46

9. ЛИТЕРАТУРА	47

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

# ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших отраслей химической промышленности является производство синтетического аммиака, продукцией которого является жидкий аммиак технический. Для синтеза аммиака требуется азотоводородная смесь стехиометрического состава H2:N2 = 3:1, которую получают паровоздушной конверсией природного газа. Получаемый газ содержит большое количество оксида углерода, поэтому далее его конвертируют водяным паром для получения дополнительного количества водорода.

В промышленности целесообразно проводить реакцию при условиях наиболее полного превращения оксида углерода для получения большего количества водорода. Чем больше в газе остается оксида углерода, тем больше водорода расходуется на его каталитическое гидрирование и тем больше потери азотоводородной смеси с продувками в стадии синтеза аммиака, поэтому осуществляется глубокая каталитическая конверсия до остаточной концентрации оксида углерода 0,2—0,5%. При этом при снижении концентрации оксида углерода на 0,1% количество продувочных газов снижается примерно на 10%, а производительность по аммиаку увеличивается на 0,7—1%.

За последние несколько лет в связи с повышением требований к активности были произведены существенные усовершенствования катализаторов НТК. Повышение активности сделало возможным снижение рабочей температуры стадии НТК и, таким образом, создало более благоприятные условия равновесия, увеличив в то же время срок пробега катализатора и обеспечив более высокий выход водорода с единицы объема катализатора. Перед разработчиками катализатора стоит задача добиться повышения активности в основной реакции конверсии оксида углерода, не увеличив при этом его активность в отношении синтеза метанола.

Повышение селективности катализаторов НТК становится все более важным вопросом в производстве аммиака, поскольку позволяет повысить производительность агрегата и удовлетворить требования  природоохранного  законодательства.

# 8 Выводы

За последние несколько лет в связи с повышением требований к активности были произведены существенные усовершенствования катализаторов НТК. Повышение активности сделало возможным снижение рабочей температуры стадии НТК и, таким образом, создало более благоприятные условия равновесия, увеличив в то же время срок пробега катализатора и обеспечив более высокий выход водорода с единицы объема катализатора. Перед разработчиками катализатора стоит задача добиться повышения активности в основной реакции конверсии оксида углерода, не увеличив при этом его активность в отношении синтеза метанола.

Повышение селективности катализаторов НТК становится все более важным вопросом в производстве аммиака, поскольку позволяет повысить производительность агрегата и удовлетворить требования  природоохранного  законодательства.

# ЛИТЕРАТУРА

- Атрощенко В. И. “Методы расчетов по технологии связанного азота”, Киев, 1978.

- Позин М.Е. “Расчеты по технологии неорганических веществ”,  Л., 1977.

- Дыбина П.В. “Расчеты по технологии неорганических веществ”,  М., 1967.

- Ганз С.Н. “Синтез аммиака”, Киев, 1983.

- Семенов В.П. “Синтез аммиака”, М., 1985.

- Атрощенко В. И. “Курс технологии связанного азота”, М., 1969.