Министерство

образования Российской Федерации

Пермский государственный технический университет

#### Березниковский филиал

#### Кафедра ТМП

### КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

### по предмету “Спец. оборудование”

Тема: Расчет сушилки кипящего слоя в производстве  хлористого калия на обогатительной фабрике  БКПРУ-4

ОАО Уралкалий

Выполнил: студент группы МАПП-

Проверил: старший преподаватель

Шевалдин Г.А.

г.Березники

Оглавление:

Введение……………………………………………………………………4

1.Описание   производства………………………………………………7

2.Описание технологической схемы процесса……………………….8

3.Технлолгический расчет…………………………………………  ….12

3.1 Исходные данные…………………………………………………    12

3.2  Параметры топочных газов,подаваемых в сушилку… …….…13

3.3 Расход воздуха на сушку……………………  …………………… 18

3.4 Расчет скорости газов в сушилке…………………………………19

3.5 Расчет площади газораспределительной решетки……………...21

3.6 Расчет высоты псевдоожиженного слоя    ………………………21

3.7 Гидравлическое сопротивление сушилки………………………..24

3.8.Материальный и тепловой баланс………………………………...26

4. Расчет на прочность корпуса сушилки………………………….   27

4.1 Исходные данные...............................................................….27

4.2 Обоснование расчетных параметров...................................… 27

4.3 Расчет на прочность нижней части корпуса аппарата......... …27

4.4. Расчет на прочность верхней части корпуса аппарата            28

Заключение   ……………………………………………………………..35

Список использованных источников............................................36

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение

Сушкой называется процесс удаления влаги из веществ (обычно твёрдых тел) путём её испарения и отвода образующихся паров. Часто тепловой сушке предшествуют механические способы удаления влаги (отстаивание, фильтрование, центрифугирование).

Во всех случаях при сушке удаляется (в виде пара) легколетучий компонент (вода). Этот процесс применяется обычно или на конечной стадии технологического процесса с целью обеспечения высоких физико-химических характеристик получаемого продукта, или на промежуточных стадиях, если удаление растворителя необходимо по технологическим соображениям.

Способы сушки:

Для каждого материала устанавливается определённый режим сушки, т. е. допустимая интенсивность сушки, температура материала, температура и относительная влажность сушильного агента, скорость его движения и изменение указанных параметров в различные периоды процесса сушки.

Для сушки минерального сырья применяют большое число разнообразных сушилок.

Существуют различные способы сушки материалов:

а) конвективный – когда тепло, необходимое для испарения влаги, передаётся материалу от горячей поверхности при непосредственном их соприкосновении. Подвод теплоты осуществляется газовой фазой (воздух или смесь воздуха с продуктами сгорания топлива), которая в процессе сушки охлаждается с увеличением своего влагосодержания;

б) контактный (кондуктивный) – реализуется путём передачи теплоты от теплоносителя к материалу через разделяющую их стенку;

в) радиационный – когда тепло, необходимое для испарения влаги, передаётся материалу инфракрасными лучами от электроламп или нагретых излучающих поверхностей;

г) сублимации – сушка материала в замороженном состоянии при глубоком вакууме;

д) химический – путём предварительной пропитки материалов водными растворами солей;

е) токами высокой частоты - когда температура внутри материала повышается и в результате этого влага из его внутренних слоёв быстро перемещается к наружной поверхности и испаряется в окружающую среду;

ж) комбинированные - конвективно-контактный, токи высокой частоты в комбинации с конвективным и терморадиационным способами и др.

Заключение:

В результате произведенных расчетов были определены следующие величины, характеризующие процесс сушки:

- Расход воздуха на сушку составил - 13,8 кг/c;

- Рабочая скорость сушильного агента - 1,628 м/c;

- Скорость газов у решетки - 3,45 м/c;

- Площадь газораспределительной решетки - 16 м2;

- Высота псевдоожиженного слоя - 700 мм;

- Количество отверстий в решетке - 900 шт.;

- Высота сепарационного пространства сушилки - 2,8 м;

- Общее гидравлическое сопротивление сушилки - 7600 Па;

- Толщина стенки аппарата - 9 мм.

Список используемой литературы:

1.Дытнерский Ю.И.,”Основные процессы и аппараты химической технологии”, Химия,1991.

2.Касаткин А.Г.”Основные процессы и аппараты химической технологии”, Химия,1971 .

3.Плановский А.Н.,Рамм В.М.,Каган С.З.,”Процессы и аппараты химической технологии”, Химия,1970.

4.Лащинский А.А.,Толчинский А.Р.,”Основы конструирования и расчета химической аппаратуры”,М.,1970.

5.Михалев М.Ф. “Расчет и конструирование МАШИН И АППАРАТОВ химических производств”, Машиностроение, 1984

6. В.И.Федосеев ”Сопротивление материалов”,H.,1979.

7. Каганович Ю.Я.”Промышленные установки для сушки в кипящем слое”, Химия, лен.отд, 1970.

8. Фролов В.Ф. ”Mоделирование СУШКИ дисперсных материалов”, Химия, Ленинград ,1987