МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ  ФИЛИАЛ

## Пояснительная записка

к курсовому проекту

##### по курсу: ПАХТ

На тему:   «Проектирование подогревателя сетевой воды»

#### ИСПОЛНИТЕЛЬ:    студент гр. МАППу

#### РУКОВОДИТЕЛЬ:   преподаватель

ПАНЧЕХА П.Г.

Березники

# Содержание

- Введение…………………………………………………………	3

- Описание технологической схемы установки………………...	5

- Тепловой расчет и расчет поверхности теплообмена………...	6

- Расчет гидравлического сопротивления аппарата……………	9

- Механический расчет аппарата………………………………..	10

- Характеристика вспомогательного оборудования…………....	18

Список используемой литературы……………………………..	19

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

# Введение

БТЭЦ-2 занимается производством и частично транспортировкой электрической и тепловой энергии. Производственная мощность: электроэнергия – 117,5 Мега Ватт, тепловой энергии – 662 Гиго калорий в час.

# Назначение

- Подогреватели сетевой воды предназначены для подогрева паром сетевой воды для отопительных, технологических и бытовых нужд.

- Пример условного обозначения: ПСВ-500-3-23 подогреватель сетевой воды вертикального типа с поверхностью нагрева 500 м2, максимальным рабочим давлением пара 3 ата, максимальным давлением воды в трубной системе 23 ата.

# Состав изделия

Подогреватель сетевой воды представляет собой кожухотрубный теплообменник вертикального типа, основными узлами которого являются: корпус, трубная система, верхняя и нижняя (плавающая) водяные камеры.

# Устройство и работа подогревателя

- Подогреватель сетевой воды представляет собой цилиндрический сосуд сварной конструкции. Сборка основных узлов подогревателя осуществляется с помощью разъемного фланцевого соединения, обеспечивающего возможность профилактического осмотра и ремонта.

- В подогревателях сетевая вода движется по трубкам, а греющий пар через патрубок в верхней части корпуса поступает в межтрубное пространство, в котором установлены сегментные перегородки, направляющие движение парового потока. Конденсат греющего пара стекает в нижнюю часть корпуса и отводится из подогревателя через регулирующий клапан, управляемый электронным автоматическим устройством.

- Аппаратура автоматического регулирования уровня конденсата поддерживает нормальный уровень конденсата в корпусе, выпускает избыток конденсата в дренажную сеть и препятствует выходу пара из корпуса.

- Накапливающиеся в подогревателях неконденсирующиеся газы (воздух) отводятся через штуцер на корпусе аппарата.

- Параметры воды и пара контролируются приборами, установленными на аппаратах.

# Список используемой литературы

1. Основные ПАХТ,  Ю.И.Дытнерский

2. Справочник, Павлов-Романков.