Федеральное агентство по образованию РФ

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по курсу: «Основные процессы и аппараты химических производств»

на тему: «Расчет флотационной машины в производстве KCl»

Выполнил: студент гр. ХТНВ-

Проверил: ст. преподаватель

Лановецкий С.В.

Березники,

Задание на проектирование:

Рассчитать флотомашину для производства хлористого калия флотационным методом.

Исходные данные:

Производительность флотомашины: 20-25 т/ч KCl

В питание основной сильвиновой флотации – 96,8%

Объем пульпы на основную сильвиновую флотацию – 549,8 м3/ч

Выход питания сильвиновой флотации – 33,9%

Объем пульпы сильвиновой флотации – 174,4 м3/ч

Выход хвостов – 58,8%

Объем пульпы хвостов – 361,2 м3/ч

Выход концентрата – 4%

Объем пульпы концентрата – 13,4%

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Содержание

- Введение											4.

- Описание технологической схемы							6.

- Описание устройства и принцип действия проектируемого аппарата	20.

- Материальный и конструктивный расчеты					22.

- Технологический и конструктивный расчеты					29.

- Гидравлический расчет									30.

- Механический расчет									31.

- Заключительная часть									32.

- Список используемой литературы							33.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Флотация является одним из наиболее распространенных методов обогащения полезных ископаемых, качественные и количественные показатели которых в значительной степени зависят не только от подготовки пульпы к флотации реагентного режима, но и от конструкторских особенностей флотомашин, применяемого способа аэрации и их гидродинамических параметров.

Процесс флотации основан на различной способности поверхности минералов, входящих в состав обогащаемой руды, смачиваться водой.

При флотации через пульпу обогащаемой руды продувают пузырьки воздуха. Частицы не смачиваемых минералов прилипают к пузырькам и всплывают на поверхность, с которой удаляются в виде минерализованной пены, а смачиваемые водой частицы опускаются на дно. Таким образом осуществляется флотация – разделение минеральных составляющих обогащенной руды.

Флотационные машины различаются по конструктивным признакам, способу аэрации, технологическому назначению. В большинстве случаев для их классификации  за определяющий признак принимают применяемый способ аэрации пульпы:

1. Механические флотомашины, в которых аэрация пульпы осуществляется благодаря засасыванию воздуха из атмосферы мешалками различных конструкций.

2. Пневмогидравлические с самоаэрацией или принудительной подачей сжатого воздуха, в котором для диспергирования применяют гидравлические устройства.

3. Пневматические – с аэрацией пульпы сжатым воздухом, подаваемым в машину от вентиляторов, воздуходувок или компрессоров. Диспергирование воздуха осуществляется мешалками.

4. Вибрационные флотомашины, в которых принудительно подаваемый воздух диспергирует различными виброустройствами.

5. Электрофлотомашины – в них аэрация осуществляется электролизом водной части пульпы.

В настоящее время основным аппаратом, использующимся в операциях шламовой и сильвиновой флотации для разделения частиц крупностью менее 1 мм является механическая флотомашина с кипящим слоем ФМ–6,3КСМ. В машине ФМ-6,3КСМ за счет установки решетки над блоком импеллера обеспечивается разделение камеры на две зоны: нижняя – аэрации и диспергации, верхняя – минерализации и флотации. Тем самым в нижней зоне обеспечивается высокая диспергация при меньших энергозатратах, в зоне над решеткой увеличивается вероятность столкновения частиц с пузырьками воздуха, а снижение турбулентности потоков в верхней части  камеры и наличие восходящих потоков в зоне пенного порога увеличивается вероятность закрепления частиц на пузырьках и лучший выход минерализованного комплекса «пузырек – частица» в пенный продукт.

Применение машин ФМ-6,3КСМ на калийных фабриках позволило снизить при флотации на 1/3 энергозатраты, увеличить извлечение KCl за счет лучшей флотируемости крупных частиц и повысить производительность машин по потоку на 50%.

# 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Мы произвели расчет флотомашины ФМ-6,3КСМ.

Таблица 6

Техническая характеристика флотомашины ФМ-6,3КСМ

| Наименование основных параметров | Нормы основных параметров |
| --- | --- |
| 1. Производительность камеры по твердому машины основной флотации, т/ч | 20 - 25 |
| 2. Производительность камеры на перечистках, т/ч, не менее | 15 |
| 3. Объем камеры, м3 | 6,3 |
| 4.Размер камеры, мм: длина ширина высота | 2200 2200 1200 |
| 5. Диаметр импеллера, мм | 750 |
| 6. Число оборотов всасывающей камеры, об/мин | 270 |
| 7. Число оборотов прямоточной камеры, об/мин | 240 |
| 8. Электродвигатель импеллера: мощность, кВт, не менее число оборотов, об/мин | 30 730 |
| 9. Тип ремней | Г-4000 |

Получили:

количество камер равное 7,

гидравлическое сопротивление 0,03 МПа,

толщина стенки 16 мм.

# 9. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ТР 7.5.1-09-04 «Постоянный технологический регламент № 9 производства хлористого калия флотационным способом. Том 1. Рудоподготовка, флотация, сушка»

Кувшинский М.Н., Соболева А.П. «Курсовое проектирование по предмету процессы и аппараты химической промышленности – М.: Высшая школа, 1980.

Мещеряков Н.Ф. «Флотомашины» - М.: Недра. 1972.

Н.Н.Тетерина, Р.Х.Сабиров, Л.Я.Сквирский, Л.Н.Кириченко «Технология флотационного обогащения калийных руд» - Пермь, ОГУП «Соликамская типография», 2002 г.