Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по курсу: «Основные процессы и аппараты химических производств»

на тему: «Расчет печи кипящего слоя в производстве KCl»

Выполнил: студент гр. ХТНВ-

Проверил: к.т.н.

Лановецкий С.В.

Березники,

Задание на проектирование:

Рассчитать печь КС для сушки хлористого калия.

Исходные данные:

Производительность печи 85 т/ч сухого  хлорида калия KCl.

Сушильным агентом являются топочные газы с температурой:

t на входе =600оС

t на выходе=120оС

Температура KCl поступающего на сушку t=60оС

Температура KCl на выходе из печи t=190оС

Начальная влажность хлористого калия w=6%

Конечная влажность хлористого калия w=0,4%

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

# Содержание

Введение.	4

Описание технологической схемы.	6

Описание устройства и принцип действия сушильного аппарата.	7

Материальный и энергетические балансы.	9

Технологические и конструктивные расчеты.	10

Гидравлический расчет.	12

Механический расчет.	14

Заключительная часть.	15

Используемая литература.	16

1.Введение

Процесс сушки заключается в удалении влаги из материалов с целью улучшения качества продукта, предохранения его от слеживания, снижения массы, придания транспортабельности и т. д.

В технике сушке подвергается множество материалов, различающихся химическим составом, дисперностью и структурой, адгезионными свойствами и термочувствительностью, содержанием и формой связи влаги с материалом и другими свойствами. В химической промышленности процессы массо- и теплопереноса при сушке иногда осложняются протекающими одновременно химическими реакциями. В связи с этим выбор рационального способа сушки, типа сушильной установки и конструкции сушильного аппарата представляет собой сложную задачу /1/.

Сушильные аппараты широко применяют в производстве удобрений и минеральных солей, ядохимикатов, пищевых продуктов, фармацевтических препаратов и т. д.

В соответствии со своим назначением печи в производстве целевых продуктов являются основным термотехнологическим оборудованием в технологических линиях цехов (производств), и их работа жестко связана с работой остального оборудования этих, а иногда и других цехов.

Вследствие разнообразия условий сушки имеется много конструкций сушилок, которые для облегчения выбора классифицируют по различным признакам, указанным в таблице 1.

Классификация сушилок                               Таблица 1

| Признаки классификации | Типы сушилок |
| --- | --- |
| Режим сушилки | Периодического и непрерывного действия |
| Сушильный агент | Воздушные, на дымовых газах, на смеси воздуха с топочными газами и на перегретом паре |

Окончание табл. 1

| Признаки классификации | Типы сушилок |
| --- | --- |
| Направление движения сушильного агента относительно материала | С прямотоком, противотоком, перекресным током и реверсивные |
| Способ подвода тепла к материалу | Конвективные, контактные (сушка на горячих поверхностях), радиационные (сушка инфракрасными лучами), сушка токами высокой частоты |
| Конструкция сушилок | Коридорная, камерная, шахтная ленточная, конвейерная, барабанная, трубчатая, с кипящим слоем и др. |

Общими направлениями интенсификации сушильного процесса являются увеличение удельной поверхности материала и скорости тепло- и массопередачи, обеспечение равномерности сушки, использование сушильных агентов высокого потенциала и улучшение аппаратурной схемы процесса. Многие из этих мероприятий осуществляются при конвективной сушке материалов во взвешенном состоянии в пневматических, аэрофонтанных и распылительных сушилках.

Наиболее существенным достижением сушильной техники является разработка и внедрение метода сушки в кипящем (псевдоожиженном) слое. Большим преимуществом этого метода перед другими является возможность регулирования в широких пределах продолжительности пребывания материала в аппарате, интенсивность тепло- и массообмена, возможность организовать непрерывный процесс при простом аппаратурном оформлении.

8.Заключительная часть

Таким образом, процесс подогрева хлорида калия широко распространен в производстве минеральных удобрений и солей. Подогрев, как и сушка, применяется для улучшения качества продуктов, уменьшения массы, предохранения продуктов от слеживаемости, повышения транспортабельности, но самое значительное- упрощает дальнейшее прессование хлорида калия, удаляет влагу, приобретенную в ходе транспортировки. Для подогрева дисперсных материалов наибольшее распространение получили аппараты с конвективным (относится аппараты «КС») подводом тепла и массы к обрабатываему материалу (высокая интенсивность процессов тепло- и массообмена в данных аппаратах, дешевизной и доступностью теплоносителей, простотой организации процесса и конструкции аппарата, а также полной автоматизации процесса).

При расчете сушильных установок с псевдоожиженным слоем используют в качестве исходных данных  следующие показатели процесса: начальная и конечная влажность материала, производительность по готовому продукту, температура сушильного агента на входе и выходе из печи.

В результате расчета, получаем следующие габаритные размеры аппарата:

Диаметр решетки: Dреш=2,49м;

Полная площадь решетки: Sреш=4,87м;

Общая высота аппарата над решеткой: h=2м;

Сечение сепарационного пространства: Sсеп=8,3м;

Диаметр сепарационного пространства: Dсеп=3,25м.

В процессе механического расчета вычислили толщину стенки  и днища печи:

Толщина стенки: σс=0,005м;

Толщина днища: lкон=0,07м.

# Используемая литература

- Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия,1995.

- Кувшинский М.Н.,Соболева А.П. Курсовое проектирование по предмету «Процессы и аппараты химической промышленности». – М.: Высш. школа, 1980.

- Исламов М.Ш. Проектирование и эксплуатация промышленных печей. – М.: Химия, 1986.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987.

- Коганович Ю.А. Промышленное обезвоживание в кипящем слое. – Л.: Химия, 1990.

- Левченко Расчет печей и сушилок силикатной промышленности. – М.: Химия,1968