Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Пермский Государственный Технический Университет Березниковский Филиал КУРСОВАЯ РАБОТА Производство Глифталевых Смол в Реакторе. Выполнил: ст. гр. АТП- Проверил: преподаватель Демин Д. Ю. Березники

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

Оглавление   ………………………………………………….   3

Введение   …………………………………………………….   5

Описание технологического процесса ……………………..   7

Обоснование выбора конструктивного материала

аппарата  ……………………………………………………...  17

Материальный баланс  ………………………………………  23 Тепловой баланс    …………………………………………...  25

Определение поверхности теплообмена

и размеров змеевика      ……………………………………...  29

Технологический расчет аппарата  …………………………  33

Расчет основных размеров аппарата   ……………………… 37

Заключение  ………………………………………………….. 41

Список литературы   …………………………………………

************

Технологическая схема   …………………………………….. А1

Графическая часть      ………………………………………... А1

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение.

Реакционными аппаратами называются закрытые сосуды, предназначенные для проведения различных  физико-химических процессов. Реактор-аппарат, в котором протекает основной процесс химической технологии; он должен работать эффективно, т. е. Обеспечивать определенную глубину и избирательность химического превращения веществ. Реактор должен удовлетворять следующим требованиям: иметь необходимый реакционный объем; обеспечивать заданную производительность и гидродинамический режим движения реагирующих веществ, создать требуемую поверхность контакта фаз, поддерживать необходимый теплообмен, уровень активности катализатора и т.д.

Конструкцию реакционного аппарата определяют ряд факторов:

Температура, давление, требуемая интенсивность теплообмена, консистенция обрабатываемых материалов, агрегатное состояние материалов, наличие или отсутствие катализаторов, заданная производительность аппарата, химический характер перерабатываемых материалов и другие специфические условия производства.

Наряду с реакционными аппаратами в химических производствах имеется большое количество вспомогательных аппаратов, выполняющих роль хранилищ, смесителей, растворителей и д.р. Все они являются емкостными, находятся в единой технологической схеме с основными аппаратами и играют большую роль в производстве.

# Заключение.

Вывод и предложения.

Мы убедились, что технологический процесс изготовления смол весьма трудоемкий, а также очень продолжительный. В нашем процессе нам необходимо следить за дозировкой каждого компонента и придерживаться технологического регламента. Так как процесс производства смолы проходит в реакторе особое значение имеет температура и время. Не допускается чрезмерный быстрый нагрев, т.к. это приведет к вскипанию массы, что отрицательно скажется на конечном продукте. Для того, чтобы экономить время и компоненты ( соответственно и деньги ) можно предложить следующее:

1.Разработать и внедрить регулятор, который бы следил за ходом процесса изменял при определенных условиях температуру в реакторе, а также установить инжекторную систему подачи компонентов непосредственно в реактор. Управление осуществлять с панели оператора или  PC  (виды управлений: ручное, автоматическое, супервизорное. ) Хотя это очень дорого, но осуществление такого внедрения сэкономило бы время, компоненты, уменьшило нагрузку на людей, управляющих этим процессом. В дальнейшем, такой регулятор окупил бы все затраченные на него деньги.

2. Для контроля за процессом установить датчики (Т,Р,Q,) и подключить их к PC, т.о. можно было бы своевременно следить и определять в какой стадии находится процесс, также определять неисправность оборудования.

Список  литературы.

- Технологический регламент: «Производство глифталевых смол» Завод Урал.

- В. А. Бесекерский «Руководство по проектированию систем автоматического управления»

- И. Б. Гинзбург «Автоматическое регулирование и регуляторы в промышленности строительных материалов»

- Ю. И. Дытнерский «Процессы и аппараты химической технологии 1»

- Ю. И. Дытнерский «Процессы и аппараты химической технологии 2»

- М. Н. Кувшинский  А.П.Соболева «Курсовое проектирование по предмету: Процессы и аппараты химической промышленности»

- Методическое указание по выполнению курсового проекта для студентов вечернего отделения.

- Тетрадь.