ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Содержание

- Введение

- Краткая характеристика горного участка ПОГУ № 3 второго рудоуправления.

2.1. Подземный транспорт

  - Электроснабжение

  - Проветривание панели

- Гидросистема тормозов самоходного вагона 5 ВС – 15 М

- Назначение вагона.

- Меры безопасности при эксплуатации самоходного вагона.

Литература:…………………………………………………………16

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение.

Верхнекамское месторождение каменной и калийной солей одно из крупнейших в мире. Оно открыто в 1925 году и на его базе организована калийная промышленность Урала.

Верхнекамское месторождение калийных солей приурочено к верхней части крупной пластообразной залежи каменной соли, площадь которой равна 6-6,5 тысяч квадратных метров. Собственно калийное месторождение располагается внутри контура соляной залежи, несколько смещаясь к её западной границе. В меридиональном направлении калийная залежь прослежена на 135-140 км при ширине до 40-45 км.

Размеры шахтных полей на Верхнекамском месторождении калийных солей определяются в основном условными границами /технические границы/. Формы шахтных полей близки к прямоугольным. Размер шахтного поля БРУ – 2 равен 7,95 х 7,7 км.  На размеры шахтных полей влияют и ряд технико-экономических факторов, например: запасы полезного ископаемого, сроки службы предприятия при заданной годовой и суточной производительности.

Очистные и подготовительные работы на Верхнекамских калийных рудниках ведутся в разнообразных горно-геологических условиях. Разрабатываемые пласты имеют различные физико-химические свойства, различную мощность, непостоянный угол падения, разную степень газоносности и опасности по внезапным выбросам газа.

Разнообразные сочетания условий залегания пластов и их свойств объясняют разнообразие применяемых технологических схем ведения очистных и подготовительных работ.

Схемы различаются способом выемки руды из массива, наличием или отсутствием аккумулирующей ёмкости, средствами доставки руды и механизации вспомогательных работ.

Основным способом отбойки руды на рудниках месторождения является – комбайновый. Комбайновая технология характеризуется простотой производственного цикла, с ведением до минимума числа людей, непосредственно работающих в забое и т. д. На рудниках применяются проходческо - очистные комбайны серии "Урал" различных модификаций и ПК-8 МА, составляющие вместе с бункером - перегружателем и самоходным вагоном комбайновые комплексы.

Комбайны обеспечивают отбойку руды и погрузку её на транспортные средства или бункер-перегружатель. Сечение комбайновых выработок зависит от типоразмера комбайна. Доставка руды от комбайнов до участковых конвейеров или до рудоспускных скважин осуществляется самоходными вагонами 5 ВС -15 М с электрическим приводом.

Для приёма руды от комбайна, временного её накопления и перегрузки её в самоходный вагон применяют бункер-перегружатель типа БП-14,

БП-15А. Применение бункер-перегружателей значительно сокращает и исключает время простоев комбайнов в ожидании вагонов в период доставки руды, а также сокращает время простоев самоходных вагонов в период их загрузки, что обеспечивает резкое повышение производительности комбайновых комплексов.

4.3. Меры безопасности при эксплуатации

самоходного вагона.

- Для безаварийной работы систематически производить ежесменный осмотр вагона, обратив особое внимание на исправное состояние тормозов ходовых и стояночных, взрывобезопасных оболочек, питающего кабеля, наличие сигнала и освещения. Работа на неисправном вагоне категорически запрещена.

- При ремонте или замене узлов вагон надёжно установить на подставки, выложенной из шпал, не допускать подкладывания случайных предметов: досок, камней и т. д.

- К обслуживанию и управлению вагоном допускаются лица, прошедшие специальное обучение, имеющие практические навыки по вождению и обслуживанию и получившие соответствующее удостоверение на право управления вагоном.

- При всех видах ремонтных работ производить отключение электроэнергии.

- С целью предотвращения несчастных случаев от поражения электрическим током необходимо строго контролировать исправность заземляющей жилы кабеля и заземления штрекового пускателя.

- Запрещается работа вагона с дефектами замочных колец на колёсах.

- Работа с разряженным гидропневмоаккумулятором запрещается.

- Движение вагона на затяжных уклонах производить только на первой или второй скорости.

- Водителю категорически запрещается:

- управление вагоном с почвы выработок;

- управление вагоном из кабины в положении стоя;

- передавать управление вагона другому лицу;

- ездить спиной в сторону движения;

- производить демонтаж и монтаж шин, предварительно не выпустив

полностью воздух из камер;

- отключать электродвигатели при движении под уклон;

- производить подкачку шин на вагоне без снятия колёс;

- производить ремонтные работы при поднятом кузове, предварительно не

подложив под поднятую часть подставку из шпал;

- перевозить людей в кузове вагона или на свободном сидении водителя.

Литература:

- Ю.П.Астафьев  Горное дело.

- Б.В.Васильев, Е.Е.Завадский  Проходческо-очистные комбайновые комплексы калийных рудников /части I и II/.

- Технологическое описание и инструкции по эксплуатации 5ВС 15М.