ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Конструктивная часть

1.1. Назначение подшипников скольжения

1.2. Конструкции подшипников.

1.3. Классификация подшипников скольжения

1.4. Материалы для подшипников

2 Технологическая часть

2.1. Подготовка к ремонту

2.2. Разборка узла подшипников скольжения

2.3. Ремонт подшипников скольжения

2.4. Сборка подшипников скольжения

2.5 Режимы смазки подшипников скольжения

Заключение

Безопасные условия при проведении ремонтных работ.

Список литературы……………………………………………………..37

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение

Профессия слесарь берет своё начало с того момента, как человечество стало изобретать машины, механизмы, когда понадобились специалисты для их сборки, обслуживания и ремонта. Впервые о слесарном деле упоминалось в 1463 году в венском архиве, а в 1545 году в Германии образовался слесарный цех. Название профессии произошло от немецкого слова schlos — замок. Шлоссеры — так называли мастеров, изготавливающих замки.…

Социальная значимость профессии в обществе: (значение профессии, важность профессии, потребность в профессии, востребованность профессии)Современное общество полностью механизировано. Без техники, разнообразных механизмов и приспособлений невозможно построить дом, посеять хлеб. Все промышленное производство основано на применении техники, облегчающей, а то и вовсе заменяющей, человеческий труд. Даже домашняя работа ныне не представляется без бытовой техники — пылесосов, стиральных машин, кухонных комбайнов. Вся техника, как производственная, так и домашняя требует ухода, профилактических мероприятий, ремонта, обслуживания. Так что переоценить важность профессии слесаря ремонтника, который осуществляет все эти функции, сложно, ведь он обеспечивает бесперебойную работу всего производства.
Массовость и уникальность профессии: (требования к профессии, перспективы)Слесарь ремонтник — профессия очень распространённая. Но, поскольку, эти специалисты требуются для различных видов производства, существует узкая специализация слесарей, подготовка и обучение которых ведётся именно для той отрасли, где они будут работать. Слесарь ремонтник занимается монтажом, наладкой, регулировкой и диагностированием механизмов. При обнаружении неполадки, он проводит ремонт, замену негодных деталей, монтаж новых. Текущий профилактический ремонт предусматривает чистку и смазку узлов и агрегатов, замену деталей с истекшим сроком годности. Слесарь ремонтник должен уметь читать чертежи и схемы, быть знакомым с техническими характеристиками машины, которые указаны в паспорте. На производстве слесари ремонтники могут объединяться в бригады по 5–6 человек, которые подчинены инженеру — механику. Чтобы быть отличным специалистом слесарь ремонтник должен иметь знания в различных областях: физике, металловедении, химии. Он должен разбираться в технологии производства, знать принципы планово-предупредительного ремонта, свойства материалов, антикоррозийных смазок и масел, разбираться в контрольно — измерительных приборах и различных приспособлениях для ремонта, иметь представление о методах регулирования оборудования и определения износа деталей, знать допуски, посадки и классы точности. Кроме того, слесарь ремонтник должен безукоризненно знать правила техники безопасности.
Риски профессии: (плюсы и минусы профессии, особенности профессии, трудности профессии)Труд слесаря ремонтника относится к категории работ со средней физической нагрузкой. Он должен обладать хорошим здоровьем в области сердечно — сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. У него должно быть хорошее зрение, память и точный глазомер.
К плюсам профессии можно отнести то, что она очень востребована и хорошо оплачиваемая, особенно у слесарей высшего, 6-го разряда. Минусы — физический труд, иногда в опасных производственных условиях.

1 Конструктивная часть

1.1. Назначение подшипников скольжения

Подшипники скольжения — это опоры вращающихся деталей, работающие в условиях скольжения поверхности цапфы по поверхности подшипника.

По направлению воспринимаемых нагрузок подшипники скольжения разделяют на две основные группы: радиальные, предназначенные для восприятия нагрузок, перпендикулярных к оси вала, и упорные для восприятия осевых нагрузок. При совместном действии радиальных и относительно небольших осевых нагрузок преимущественно применяют совмещенные опоры, в которых осевые нагрузки воспринимаются торцами вкладышей. Применяют также подшипники скольжения вместе с подпятниками качения.

Для работы без износа или с малым износом подшипники должны смазываться. Доминирующее распространение имеют подшипники с жидкостной смазкой, которым в общей части посвящена настоящая глава. Применяют также подшипники из самосмазывающихся материалов, с твердосмазочными покрытиями, с пластичными и газообразными смазочными материалами.

Для того чтобы между трущимися поверхностями мог длительно существовать масляный слой, в нем должно быть избыточное давление, которое самовозникает в слое жидкости при вращении цапфы (гидродинамическая смазка) или создается насосом (гидростатическая смазка). Основное практическое применение имеют подшипники с гидродинамической смазкой.

Вращающийся вал под действием внешней нагрузки занимает в   подшипнике эксцентричное положение. Масло увлекается в клиновой зазор между валом и вкладышем и создает гидродинамическую поддерживающую силу (рис. 1, а) Гидродинамическое давление по длине подшипника распределяется неравномерно (рис. 1, б). При отсутствии начальных и упругих перекосов цапфы в подшипнике давление масла вследствие торцового истечения изменяется по параболе с показателем  степени  2,2...2,3  и  снижается до нуля у концов подшипника.

При перекосах эпюра распределения давления становится несимметричной (штриховая линия на рис. 1,6).

Гидродинамическую смазку в подшипниках можно обеспечить в очень широком диапазоне условий работы, кроме очень малых скоростей.

Области применения. Подшипники скольжения в современном машиностроении значительно меньше применяются, чем подшипники качения. Однако они сохранили некоторые важнейшие области, где имеют преимущественное или равное применение с подшипниками качения. Широко применяют:

1.  Подшипники, которые необходимо по условиям сборки выполнять разъемными (например, для коленчатых валов).

2.  Подшипники особо тяжелых валов, для которых может потребоваться индивидуальное изготовление подшипников качения и они могут оказаться существенно дороже.

3.  Подшипники, подверженные большим вибрационным нагрузкам и ударам, которые применяют из-за значительного демпфирующего действия масляного слоя и способности воспринимать ударные нагрузки.

4.  Подшипники, требующие очень малых диаметральных размеров, в частности подшипники близко расположенных валов.

5.  Подшипники для особо точного и равномерного вращения и точного поворота — гидростатические.

6.  Подшипники для особо высоких частот вращения — газовые и электромагнитные.

Кроме того, подшипники скольжения применяют во вспомогательных тихоходных малоответственных механизмах.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении неисправности инструмента или оборудования работу немедленно прекратить и доложить об этом своему непосредственному руководителю.

4.2. В случае загорания ветоши, оборудования или возникновения пожара необходимо немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану, руководителям и другим работникам предприятия и приступить к ликвидации очага загорания.

4.3. В случае возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей покинуть опасную зону и сообщить об опасности непосредственному руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

После окончания работы слесарь обязан: 
- отключить от сети питания электро- и пневмоинструмент и сдать его в кладовую; 
- проверить наличие слесарного инструмента и уложить его в отведенное для хранения место; 
- произвести уборку рабочего места и сдать его мастеру; 
- снять спецодежду, повесить ее в шкаф, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

Список используемой литературы.

Арбузов М.О. «Справочник молодого слесаря» 1985г

Большаков И.С. «Справочник слесаря» 1974г

Макиенко Н.И. «Общий курс слесарного дела»1984г

Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А., Учебное пособие для вузов. Химия, 1987- 576 с., ил.

Михалев М.Ф. Третьяков Н.П. Машины и аппараты химических производств. Машиностроение. Ленинградское отделение, 1984-301 с., ил.

Генкин А.Е. Оборудование химических заводов:  Учебник для техникумов.- 3-е изд., перераб. и доп. - М: Высш.школа, 1978. 272с., ил.

Рахмилевич З.З., Радзин И.М., Фарамазов С.А..  Cправочник механика химических и нефтехимических производств. М. Химия,1985.592 с., ил.

Ермаков В.И., Шеин В.С.. Технология ремонта химического оборудования., Л. Химия.,1977. 280с.,ил..

# Text boxes

Рис. 1. Эпюры   гидродинамического   давления в подшипнике:   а — по окружности; б — по длине