ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Содержание

Введение……………………………...……………………………….2

1. Назначение и принцип работы электротельфера……………….3

1.1 Устройство электротельфера

1.2 Принцип работы электротельфера

2. Перечень электрооборудования……………………………….....4

3. Работа электрической схемы…………………………………......5

3.1. Принцип работы электрической схемы

3.2. Технические характеристики электротельфера

3.3. Характеристика электрооборудования

4. Устройство и принцип работы электрооборудования…………7

4.1. Двигатель

4.2. Магнитный пускатель

4.3. Кнопочный пост

4.4. Путевой выключатель

5. Основные неисправности электрооборудования тельфера……8

6. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования…13

6.1. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры

6.2. Обслуживание силового оборудования

7. Безопасность труда при эксплуатации тельфера………………15

Заключение……………………………………………………………17

Литература……………………………………………………………18

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение

На каждом предприятии должны быть организованы техническое обслуживание (ТО), планово-предупредительные ремонты (ППР), модернизация и реконструкция оборудования электроустановок. Объём ТО и ППР должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления. На все виды ремонтов должны быть составлены годовые графики. Ремонт электороборудувания и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, должен выполняться одновременно с ремонтом последних. Установленное на предприятии электрооборудование должно быть обеспечено запасными частями и материалами.

При приёмке оборудования из ремонта должны быть проверены выполнение всех предусмотренных работ, внешнее состояние оборудования, наличие и качество ремонтной отчётной технической документации.

Система планово-предупредительного ремонта оборудования включает в себя два вида работ: межремонтное обслуживание и периодическое проведение плановых ремонтных операций, включающих текущий и капитальный ремонты электрооборудования.

Межремонтное обслуживание оборудования включает следующие основные операции: осмотр, очистку электрооборудования и смазку, устранение мелких неисправностей, подтяжку и регулировку болтовых креплений, контроль за режимом работы, проверку степени нагрева корпусов и подшипников, заземления, правильности работы пусковой аппаратуры, проверку сопротивления изоляции и т. д. Межремонтное обслуживание проводится не только работниками службы ремонта, но и теми, кто работает на этих станках и машинах. Межремонтное обслуживание имеет профилактическое, т. е. предупредительное, значение.

Основным профилактическим видом ремонта электрооборудования является текущий ремонт.

Под текущим ремонтом понимается минимальный по объему ремонт с разборкой электрооборудования. При текущем ремонте очищают оборудование от грязи и пыли, заменяют или восстанавливают отдельные детали и части механизмов, устраняют мелкие неисправности и повреждения оборудования, восстанавливают надежность электрических соединений, устраняют дефекты изоляции в лобовых частях обмоток электродвигателей, заменяют обгоревшие контакты силовых трансформаторов, промывают подшипники и заменяют в них масло, ремонтируют щеткодержатели с заменой щеток, пружин и гибких связей, проверяют одновременность опускания всех щеток на контактные кольца у двигателей с фазным ротором, очищают контакты реле или дугогасительные контакты пусковой аппаратуры от копоти и остатков оплавления или заменяют обгоревшие контакты и т. п.

1.Назначение и принцип работы электротельфера

1.1 Устройство электротельфера

Электротельферы— это компактные электролебедки (электротали), подвешенные на ходовой тележке к жестко закрепленной или подвижной несущей балке, полки которой используются как пути для тележки. Электротельферы на подвижной балке называют кран-балками. Кран-балки оборудуют механизмом перемещения с отдельным электроприводом. Для перемещения кран-балок на опорных конструкциях укладывают подкрановые пути из прокатных профилей.

1.2. Принцип работы электротельфера

Полноприводная электрифицированная таль (электротельфер) предназначена для подъема (опускания) груза и его горизонтального перемещения по балкам и швеллерам.

Оператор работает посредством контактного пульта управления с защитой. Как только ключ оператора покидает гнездо аутентификации, тельфер сразу отключает все производимые на тот момент операции.

Механизм передвижения тельфера состоит из двух тележек (приводной и неприводной), шарнирно связанных с грузовой траверсой, что позволяет тельферу свободно проходить криволинейные участки монорельса.

Питание электродвигателей осуществляют от сети переменного тока напряжением 380 В посредством гибкого кабеля, прикрепленного к корпусу тельфера.

Рис. 1.1 Внешний вид:

1-электроталь; 2-ходовая тележка; 3-балка; 4-концевой выключатель подъёма; 5-крюк.

Заключение

Разработанный механизм представляет собой компактные электролебедки (электротали), подвешенные на ходовой тележке к жестко закрепленной или подвижной несущей балке, полки которой используются как пути для тележки. Электротельферы на подвижной балке называют кран-балками. Кран-балки оборудуют механизмом перемещения с отдельным электроприводом. Для перемещения кран-балок на опорных конструкциях укладывают подкрановые пути из прокатных профилей.

Список литературы

1. Б.П. Додонов, В.А. Лифанов: Грузоподъёмные и транспортные устройства. – М.: Машиностроение, 1990г.

2. А.А. Богорад: Грузоподъёмные и транспортные машины. – М.: «Металлургия», 1989г.

3. Ю.В. Корнилов, В.И. Крюков: Обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных предприятий, - М.: «высшая школа», 1986г.