Содержание.

ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Стр.

Введение										4

- Характеристика готового продукта					5

- Стадии и химизм процесса							7

- Сушка хлора									9

- Башня сушки хлора								10

- Нормы технологического режима						12

- Контрольные точки производства						13

- Основные правила безопасности						15

- Охрана окружающей среды						17

Заключение										18

Список использованных источников						19

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение

Производство калия гидрата окиси технического основано на электролитическом методе разложения калия хлористого в водном растворе на электролизерах с диафрагмой.

Цех электролиза был введен в эксплуатацию в 1932 году, когда было закончено строительство комплекса производств: цех электролиза с ваннами Х-2 на Х-3, К-1, К-4, К-6 с наращиванием мощности по едкому натру и хлору.

При электролизе одновременно получаются продукты: калия гидрат окиси технический раствор, хлор газообразный и водород.

Всё это осуществляется по проектам ПКО завода.

Реконструкция цеха электролиза осуществлена по проекту Дзержинского филиала организации п/я 3092, генеральный проектировщик - ГИПРОХИМ.

Производство электролитического калия гидрата окиси технического в регламентируемом объеме действует с 1967 года и является результатом коренной реконструкции цеха электролиза, при которой было ликвидировано производство едкого электролитического натра, станции, производства перестроены и оснащены соответствующим оборудованием.

Производство калия гидрата окиси технического по технико-экономическому уровню относится ко второй категории.

В настоящее время на 1 и 3 сериях установлено на 10 электролизёров ДМ-25-1Т-01. Мощность  цеха на время утверждения регламента составляет 78000 тонн в год 100% КОН и состоит из одного технологического потока.

# 1. Характеристика готового продукта

# Готовым продуктом производства  является калия гидрат окиси технический (жидкий). Химическая формула – КОН.

Молекулярная масса (по международным атомным массам 1971г.) – 56,1.

# Калия гидрат окиси технический выпускается в соответствии с ГОСТ 9285 – 78 с изменением №1.

По физико-химическим свойствам калия гидрат окиси технический должен соответствовать показателям, указанным в таблице.

| 1. Наименование показателей | Норма для марки и сорта |
| --- | --- |
|  | 2. Высший | 3. Первый |
| 1. Внешний вид | Жидкость голубого или зелёного цвета, допускается выкристаллизованный осадок. |
| 2. Массовая доля едких щелочей (КОН + Na OH) в пересчёте на КОН, %, не менее | 54,0 | 52,0 |
| 3. Массовая доля углекислого калия (K2 CO3), %, не более | 0,4 | 0,8 |
| 4. Массовая доля хлоридов в пересчёте на Cl, %, не более | 0,7 | 0,8 |
| 5. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,3 | 0,1 |
| 6. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,004 | 0,01 |
| 7. Массовая доля хлорноватистого калия (KclO3), %, не более | 0,15 | 0,3 |
| 8. Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,015 | Не нормируется |
| 9. Массовая доля натрия в пересчёте на Na OH, %, не более | 1,7 | 2,0 |
| 10. Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,005 | Не нормируется |
| 11. Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,003 | Не нормируется |

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
| 12. Массовая доля нитратов и нитритов в пересчёте на азот (N), %, не более | 0,003 | То же |

Заключение

В данной дипломной работе описана одна из стадий получения электролитической щелочи (КОН). Данное производство является рентабельным, продукт пользуется спросом не только в нашей стране, ежемесячная прибыль составляет более 1 млн. рублей, производство является востребованным в связи с тем, что в последнее время правительство уделяет много времени сельскому хозяйству.

Список использованных источников.

1.  Регламент ОАО ̋ Сода ̋. Постоянный технологический регламент БС 20-97 производства калия гидрата окиси технологического (раствор), хлора газообразного и водорода. Генеральный директор ОАО ̋ Сода ̋ В. И. Фомин 1998 г.

2. Справочник по производству хлора, каустической соды и основных хлоропродуктов. Изд. 2-е, пер. и доп. М., «Химия», 1976г.