ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- Основная часть

  - Организация рабочего места сварщика

  - Характеристика свариваемой стали

  - Выбор и характеристика сварочных материалов

  - Подготовка кромок под сварку

  - Сборка деталей под сварку

  - Выбор режима сварки

  - Возможные дефекты сварных швов, способы их предупреждения

  - Контроль качества  сварных соединений и швов, способы контроля

- Охрана труда и пожарная безопасность при ручной дуговой сварке.

- Технологическая карта на изготовление (трубы)

Список использованной литературы ………………………………………………..25

Введение.

Сваркой называют процесс получения неразъемных соединений по средствам установления межатомных связей между свариваемыми частями при их нагревании или пластическом деформировании или совместном действии того и другого. В 1802г. российский учёный В. В. Петров открыл явление электрического дугового разряда и указал на возможность использования его для расплавления металлов. Своим открытием В. В. Петров заложил начало развития новых отраслей технических знаний и наук, получивших в дальнейшем практическое применение в электродуговом освещении, а затем и при электрическом нагреве, плавке и сварке металлов.

В 1882г другой российский ученый Н.Н.Бенардос, работая над созданием крупных аккумуляторных батарей, открыл способ электродуговой сварки металлов неплавящимся угольным электродом. Им был разработан способ дуговой сварки в защитном газе и дуговая резка металлов.

В 1888г. российский инженер Н. Г. Славянов предложил производить сварку плавящимся металлическим электродом. С именем Н. Г. Славянова связано развитие металлургических основ электрической дуговой сварки, создание первого автоматического регулятора длины дуги, и первого сварочного генератора. Им были предложены флюсы для получения высококачественного металла для сварных швов.

Условно развитие сварки можно разделить на ряд этапов:

- с 1948г. получили промышленное применение способы дуговой сварки в инертных защитных газах: ручная неплавящимся электродом, механизированная и автоматическая плавящимся и неплавящимися электродом.

- в 1950-1952г. была разработана сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей в среде углекислого газа. В конце пятидесятых годов французским учёным был разработан новый вид электрической сварки плавлением, получившей название электроннолучевой сварки. Впервые в открытом космосе была осуществлена автоматическая сварка и резка в 1969г. Продолжая эти работы

- в 1984г. космонавты С. Савицкая и В. Джанибеков провели в открытом космосе ручную сварку, резку и пайку различных металлов.

Сегодня свариваются материалы, которые ещё относительно недавно считались экзотическими. Это титановые ниобиевые и берилловые сплавы молибден, вольфрам, керамика, а также все возможные сочетания разнородных металлов.

В сварочное производство активно внедряются роботы, что позволяет полностью автоматизировать цикл сварки деталей без участия рабочего сварщика.

5

В последние годы патентные ведомства промышленно развитых стран мира ежемесячно регистрируют около двухсот изобретений в области сварной техники и технологии. Отсюда следует необходимость постоянного совершенствования обучения профессионального мастерства рабочих-сварщиков.

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

2. Техника безопасности и  пожарная безопасность

К работе электрогазосварщика (резчика) допускаются лица достигшие 18 летнего возраста, прошедшие специальное обучение, инструктаж по технике безопасности и усвоившие безопасные приемы работы.

Перед началом работы необходимо:

- Привести в порядок одежду.

- Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее из-под ног.

- Проверить исправность электросварочной аппаратуры и электроизмерительных приборов.

- Не устанавливать сварочные передвижные машины в загроможденных местах.

- Прочно уложить и закрепить предметы (детали) подлежащие сварке.

- Перед сваркой сосудов (цистерн, бочек), в которых находилось горючее (бензин, керосин, масло и т.д.) потребовать, чтобы эти сосуды тщательно промыли горячей водой, продули паром, просушили и проветрили.

- Проверить, чтобы электродержатель имел хорошо изолированную ручку и надежный !!!!!!!!!!!! с проводом.

Во время работы необходимо:

- Быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других.

- Нелопускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к работе.

- Ограждать места электросварки передвижными щитами.

- Следить, чтобы провода не находились в воде, были надежно защищены от наездов, по проездам и дорогам.

- При работе в резервуарах, колодцах и других затянутых пространствах предварительно убедитесь в отсутствии скопления в них вредных газов.

- В емкостях должна быть установлена вытяжная вентиляция.

- При сварке внутри емкостей пользоваться резиновыми галошами, перчатками и шлемом.

По окончании работы необходимо:

- Выключить рубильник сварочного аппарата.

- Обследовать все места, куда могли долететь раскаленные частицы металла.

- Собрать провода и защитные приспособления.

- Выключить местную вентиляцию.

- О всех неполадках доложить мастеру.

17

Так как сварочные места являются огнеопасными, то рабочее место должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения: ящик с песком и углекислотный огнетушитель.