ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Содержание

Введение……………………………………………………………………………..4

1. Принцип действия трансформатора………………………………………...…..6

2. Конструкция трансформатора…………………………………………...............8

3. Схема соединения обмоток трансформатора………………………………….11

4. Назначение, устройство составных частей масляного трансформатора…….13

5. Режимы нагрузки трансформаторов…………………………………………...19

6. Ремонт трансформатора………………………………………………………...22

7. Техника безопасности…………………………………………………………..25

Заключение…………………………………………………………………………27

Список использованной литературы……………………………………………..29

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

ВВЕДЕНИЕ

Электрическую энергию, обычно вырабатываемую электростанциями, расположенными в местах крупных залежей топлива, у рек, а также атомными электростанциями, приходится передавать за сотни и тысячи километров, в объединенную энергетическую систему, в промышленные центры и непосредственно к потребителю. Для этого сооружают мощные линии электропередачи (ЛЭП). Однако передача электроэнергии больших мощностей на значительные расстояния практически неосуществима. Причиной этого является то, что для ограничения потерь электрической энергии в ЛЭП (нагревание проводов), потребовалось бы такое сечение проводов и соответственно расход дефицитного цветного металла, при котором сооружение ЛЭП было бы неоправданно экономически и технически невозможно.

Чтобы уменьшить потери электроэнергии, увеличивают напряжение и соответственно снижают силу тока с помощью трансформаторов. Трансформатор, повышая напряжение, пропорционально уменьшает силу тока, поэтому передаваемая мощность остается без изменения, а потери в проводах ЛЭП резко уменьшаются. Например, при увеличении напряжения передаваемой энергии в 10 раз потери снижаются в 100 раз.

Для повышения напряжения в начале ЛЭП устанавливают повышающие трансформаторы, а в конце — понижающие, уменьшающие напряжение до требуемых значений.

Главное место среди множества различных видов трансформаторов, применяемых в энергетике, принадлежит силовым трансформаторам и автотрансформаторам.

Силовые трансформаторы предназначены для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, служащих для ее приема и использования. Их делят на силовые трансформаторы общего и специального назначения.

Силовые трансформаторы общего назначения предназначены для включения в сеть или для непосредственного питания приемников электрической энергии, если эта сеть и токоприемники не отличаются особыми условиями работы, характером нагрузки или режимом работы.

Из-за большой разветвленности электрических сетей, приходится устанавливать большое количество повышающих и понижающих силовых трансформаторов.

К специальным силовым трансформаторам относятся трансформаторы, предназначенные для непосредственного питания электрической сети потребителей или приемников электрической энергии, если эта сеть или приемники отличаются особыми условиями работы, характером нагрузки или режимом работы. К таким приемникам электрической энергии относятся промышленные электротермические печи, служащие для плавки стали и других металлов; установки, преобразующие переменный ток в постоянный, электровозы железнодорожного транспорта, подземные шахтные сети и установки и многие другие. К специальным силовым трансформаторам относятся также регулировочные и вольтодобавочные трансформаторы, предназначенные для регулирования напряжения в электрических сетях высокого напряжения, и некоторые другие.

Список использованой литературы

- С.А. Мандрыкин, А.А. Филатов. Эксплуатация и ремонт Электрооборудования станций и сетей. – М.,1983, 344стр.

- Г.С. Коротков, М.Я. Членов. Ремонт оборудования и аппаратуры закрытых распределительных устройств. - М., 1976, 245стр.

- Н.Ф.   Котеленц   и   другие.   Испытания,   эксплуатация   и   ремонт
электрических машин: высшее профессиональное образование - М.:
Академия, 2003, 380 стр.

- Б.Ф.  Токарев.  Электрические  машины:  высшее  профессиональное
образование - М: Энергоатомиздат, 1990, 620 стр.

З.И. Худяков. Ремонт трансформаторов: среднее профессионально-
техническое образование - М: Высшая школа, 1986, 230 стр.