ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Факультет “Электромеханический”

Кафедра”Электрическая тяга”

Допускается к защите

Зав. кафедрой   к. т. н., доцент

«____»___________

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема: “Разработка тормозной системы нового электровоза постоянного тока”

(пояснительная записка)

190303.54.ПД.00.ПЗ

(обозначение документа)

Разработал студент

(студент-дипломник)      (группа)         (подпись)         (дата)           (ф., и., о.)

Руководитель  д. т. н.,профессор                                           Асадченко В. Р.

(должность, звание)                          (подпись)         (дата)            (ф., и., о.)

Консультант   ассистент                                                          Хорохова А. В.

(должность, звание)                         (подпись)        (дата)                    (ф., и., о.)

Старший преподаватель                                                          Семенова Т. Г.

(подпись)        (дата)

Н. контролер  к.т.н., доцент                                                       Фролов Н. О.

(должность, звание)                          (подпись)         (дата)            (ф., и., о.)

Рецензент__________________________________________________________

(должность, звание)                          (подпись)         (дата)            (ф., и., о.)

Екатеринбург

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Факультет   “Электромеханический”   Кафедра     “ Электрическая тяга”

Специальность  “Электрический транспорт ж. д.”

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой

«____»____________

Задание

по дипломному проекту студента

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема проекта:  “Разработка тормозной системы нового электровоза постоянного тока”

утверждена приказом по университету от

2. Срок сдачи студентом законченного проекта  31.05.

3. Исходные данные к проекту     Грузовой поезд весом 80000 кН тормозит на спуске 10 ‰ со скорости 80 км/ч. Колодки в поезде – композиционные (кроме локомотива). В составе 4-х осные загруженные полувагоны на подшипниках качения.

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) Расчет механической части тормоза нового локомотива. Оценка воздушной части тормоза и описание принципа действия применяемого тормоза. Анализ свойства автоматичности тормозов и разработка путей его восстановления. Расчет тормозных путей в различных ситуациях при его обрыве.

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

1. Механическая часть тормоза нового локомотива_______________1 пл.

2. Воздушная часть тормоза                                                                      1 пл.                                3. Модернизация воздушной части                                                           1 пл.

4. Элементы модернизации                                                        ____ _ __1 пл.                             5. Расчеты тормозных путей до и после модернизации                         1 пл.

6. Плакат по охране труда                                                                         1 пл.

6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)

| Раздел | Консультант | Подпись, дата |
| --- | --- | --- |
|  |  | задание выдал | задание принял |
| Деталь проекта Экономический Безопасность жизнедеятельности | Асадченко В. Р. Семенова Т. Г. Хорохова А.В. |  |  |

7. Дата выдачи задания  __

Руководитель______________________

(подпись)

Задание принял к исполнению студент-дипломник________________________

(подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование этапов дипломного проекта | Срок выполнения этапов проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет механической части тормоза ВЛ11 |  |  |
| 2 | Расчет воздушной части тормоза ВЛ11 |  |  |
| 3 | Разработка модернизации тормозного оборудования ВЛ11 |  |  |
| 4 | Расчет длин тормозных путей при обрыве секций |  |  |
| 5 | Расчеты тормозной эффективности поезда при его обрыве и в штатном режиме |  |  |
| 6 | Разработка вопросов охраны труда и экономической эффективности |  |  |
| 7 | Оформление результатов |  |  |

Студент-дипломник_____________________________________

Руководитель проекта___________________________________

Реферат

Дипломный  проект - 108 с., 20 рис., 23 табл., 22 источника.

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

тормозное оборудование, механическая часть, тормозная колодка, сила сцепления, сила трения, воздушная часть тормоза, модернизация воздушной части, воздухораспределитель, автоматизация тормоза, себестоимости грузовых перевозок, время простоя локомотивов, экспертиза, условия труда локомотивных бригад, матрица решений

В проекте разработана тормозная система нового электровоза постоянного тока , рассчитанного на вес поезда 80000 кН.

В работе предлагается вариант реконструкции воздушной части тормоза, позволяющая автоматизировать работу тормоза при обрыве и уменьшить длину тормозного пути до безопасной величины.

В ходе работы произведен расчёт механической части тормоза ВЛ11, рассчитана воздушная часть тормоза ВЛ11, разработана модернизация тормозного оборудования ВЛ11, рассчитаны длинны тормозного пути при обрыве в зависимости от скорости до модернизации и после.

Рассчитана себестоимость грузовых перевозок от изменения участковой скорости движения поездов.

В проекте произведен выбор респиратора для локомотивной бригады c применением матрицы решений.

Выполнена экспертиза проекта на соответствие требованиям экологичности и безопасности.

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Введение………………………………………………………………..……… | 8 |
| 1 Расчет механической части тормоза…………………………..………… | 11 |
| 1.1 Исходные данные для расчета механической части тормоза……..….… | 11 |
| 1.2 Выбор эффективного нажатия тормозных колодок………………..…… | 11 |
| 1.3 Расчет передаточного числа рычажной передачи…………………..…... | 14 |
| 1.4 Расчет диаметра тормозного цилиндра и его выбор………………..…... | 16 |
| 2 Схемы пневматического тормозного оборудования электровозов ВЛ10 и ВЛ11………………………………………………………………… | 19 |
| 2.1 Схема тормозного оборудования электровоза ВЛ10………………...…. | 19 |
| 2.2 Расчет давления в ТЦ на разных ступенях торможения и объема ЗР электровоза ВЛ10……………………………………………………………… | 28 |
| 2.3 Расчет тормозных параметров подвижного состава при регулировании сил нажатия колодок……………….…………………………………..… | 32 |
| 3 Расчет длины тормозного пути поезда………………………………..… | 34 |
| 3.1 Исходные данные………………………………………………...………... | 34 |
| 3.2 Расчёт тормозного пути по интервалам времени………..……………… | 34 |
| 4 Расчёт тепловых режимов при торможении…………………………… | 48 |
| 5 Расчет продольно-динамических усилий в поезде при торможении... | 51 |
| 5.1 Исходные данные………………………………………………………….. | 51 |
| 5.2 Расчет продольно-динамических усилий в поезде…………...……….… | 51 |
| 6 Расчет производительности компрессоров и газодинамических процессов в тормозной магистрали……….………………………………. | 56 |
| 6.1 Оценка общего часового расхода воздуха……………………………….. | 56 |
| 6.2 Расчет требуемой производительности компрессорной установки и объема главного резервуара……...…………………………………………… | 57 |
| 6.3 Проверка производительности компрессорной установки и объема главных резервуаров……………………………..……………………………. | 59 |
| 6.4. Расчет процессов изменения давления сжатого воздуха в тормозной магистрали……...……………………………………………………………… | 60 |
| 7 Модернизация тормозного оборудования………………………………. | 66 |
| 7.1 Нарушение свойств автоматичности при обрыве поезда между вагонами………………………..…………………………………………….… | 66 |
| 7.2 Нарушение свойств автоматичности при обрыве между секциями локомотива………………..……………………….…………………………… | 69 |
| 7.3 Модернизация воздушной и электрической частей тормозного оборудования……...………………………………………………………...…. | 75 |
| 8 Расчет себестоимости грузовых перевозок от изменения участковой скорости движения поездов……………………...……………..…………... | 78 |
| 9 Безопасность и экологичность проекта……………………………….… | 89 |
| 9.1 Выбор респиратора для локомотивной бригады c применением матрицы решений………………………………………………….………..… | 89 |
| 9.2 Экспертиза дипломного проекта на соответствие требованиям безопасности и экологичности……………………..………………………… | 98 |
| Заключение…………………………...………………………...…………….. | 104 |
| Список использованных источников……………………………………... | 105 |

Введение

Тормозами называют комплекс устройств, предназначенных для создания управляемых дополнительных сил сопротивления движению поезда с целью его остановки или регулирования скорости движения. Тормоза являются главным средством, обеспечивающим безопасность и рост скоростей движения поездов.

В процессе совершенствования тормозной техники в нашей стране можно выделить три основных этапа. Первый (1834 – 1928) характеризуется применением исключительно импортных тормозных систем и устройств. Второй (1929 – 1990), наоборот, отличается тем, что по стратегическим соображениям разрабатывались и использовались только отечественных тормозные устройства. Наконец, с 1991 г. по настоящее время происходит интенсивный переход от устаревших пневмомеханических конструкций тормозных устройств к более совершенным электронно-пневматическим, выполненным на базе микропроцессорной техники.

Постоянный рост объема перевозок грузов и пассажиров требует увеличения скоростей движения и веса поездов. В таких условиях обеспечение безопасности движения на железных дорогах в значительной мере зависит от свойств и состояния тормозного оборудования подвижного состава. Это оборудование должно нормально работать в условиях сложных процессов, происходящих в движущемся поезде, – сухое трение тормозных колодок с преобразованием механической энергии в тепло, газодинамические процессы в тормозной магистрали, качение колес по рельсам в условиях предельного использования сил сцепления, взаимодействие вагонов между собой с появлением значительных продольных сил и др.

Одним из основных требований к тормозам подвижного состава является наличие автоматичности. В мировой практике именно таким тормозом, обеспечивающем высокую безопасность движения при разрыве поезда путем остановки всех его частей без участия машиниста, оснащаются все локомотивы и вагоны. Однако, требование автоматичности тормозов начинает нарушаться под теми или иными предлогами или нововведениями. При этом практики предпочитают ссылаться на исключительность ситуаций, приводящих к авариям.

Впервые в нашей стране существенная утрата свойства автоматичности тормоза возникла при внедрении крана машиниста (КМ) № 222 с высокой питательной способностью для эффективного отпуска и восполнения утечек в тормозных системах длинных поездов. При обрыве такого поезда, например в хвостовой части, расход воздуха в тормозную магистраль (ТМ) даже несколько снижается и компрессор включается реже. По тяговым параметрам на локомотиве машинист не всегда может определить это состояние, особенно когда сопротивление движению оборвавшейся части равно тормозным силам, развивающимся в головной. Последние изменяются в соответствии с распределением давления в ТМ.

Придать тормозам свойство автоматичности путем применения ускорителей экстренного торможения на ВР, как уже отмечалось, неперспективно из-за их нестабильной работы. Использовать «дросселирование» тормозной магистрали, даже временное' в поездном положении, в расчете на понижение ее пневматического питания и полное срабатывание тормозов в головной оборвавшейся части, невозможно по условиям их отпуска, зарядки и обычного поддержания поездного давления: в длинносоставных поездах.

Существующие на некоторых железных дорогах устройства контроля целостности ТМ определяют ее, как правило, косвенным путей и лишь извещают машиниста о возможном обрыве поезда. Системы автоведения поезда или контроль давления в хвостовой части ТМ по радиоканалу также не дают полной гарантии безопасности и по ряду причин не могут применяться повсеместно.

При разработке новых локомотивов в последнее время существенно перерабатывают их тяговые, аппаратные и другие части, оставляя в то же время в тормозных системах перечисленные недостатки, несмотря на использование дистанционных поездного № 130 и вспомогательного № 224 кранов машиниста. В то же время с учетом расширенных возможностей этих электронно-пневматических устройств путем придания им некоторых дополнительных функций, в частности измерения расхода воздуха, можно устранить недостатки.

Заключение

В дипломном проекте разработана тормозная система нового электровоза постоянного тока.

Для этой цели был произведен расчёт механической и воздушной частей тормоза, позволяющих увеличить вес поезда до 80000 кН. Кроме того, был произведён расчёт длин тормозных путей на уклоне -10 ‰.

В работе разработан вариант реконструкции воздушной части тормоза, позволяющая автоматизировать работу тормоза при обрыве и уменьшить длину тормозного пути до безопасной величины, т. к. одним из основных требований к тормозам подвижного состава является наличие автоматичности. В мировой практике именно таким тормозом, обеспечивающем высокую безопасность движения при разрыве поезда путем остановки всех его частей без участия машиниста, оснащаются все локомотивы и вагоны.

В данной работе рассчитана зависимость себестоимости грузовых перевозок от изменения участковой скорости движения поездов.

Кроме того, в работе рассчитаны длины тормозных путей при обрыве состава и секций электровоза, произведен анализ тормозной эффективности поезда при его обрыве и в штатном режиме.

В проекте произведен анализ условий труда локомотивных бригад и выбор респиратора для локомотивной бригады c применением матрицы решений.

Выполнена экспертиза проекта на соответствие требованиям экологичности и безопасности.