ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Факультет     Электромеханический_

Кафедра       « Электрическая тяга »

Допускается к защите

Зав. кафедрой     к. т. н., доцент

.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема  «Электровоз постоянного тока с синхронными двигателями»

(пояснительная записка)

190303.54.ПД.00.ПЗ

(обозначение документа)

Разработал          студент            .

(студент-дипломник)    (группа)      (подпись)        (дата)                   (ф.и.о.)

Руководитель   к. т. н., доцент                                                                 Першин Н.Н.

(должность, звание)           (подпись)           (дата)                    (ф.и.о.)

Консультанты  ст. преподаватель                                                           Семенова Т.Г.

(должность, звание)     	     (подпись)           (дата)                    (ф.и.о.)

ассистент                                                              Хорохова А.В.

(должность, звание)               (подпись)           (дата)                   (ф.и.о.)

Н. контролер   к.т.н., доцент                                                                    Фролов Н.О.

(должность, звание)       (подпись)            (дата)                   (ф.и.о.)

Рецензент___________________________________________________________________

(должность, звание)                      (подпись)            (дата)              (ф.и.о.)

# Екатеринбург

уральский государственный университет путей сообщения

Факультет  «Электромеханический»     Кафедра     «Электрическая тяга»

Специальность «Электрический транспорт ж.д.»

утверждаю:

Зав. кафедрой

«____»                         .

З а д а н и е

по дипломному проекту (работе) студента

.

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема проекта (работы) «Электровоз постоянного тока с синхронными двигателями»__ __

утверждена приказом по университету от «»  .  №507с                                  .

2. Срок сдачи студентом законченного проекта (работы)   .

3. Исходные данные к проекту (работе) Номинальное напряжение в контактной сети;  Масса поезда – 5000 т; Расчетный подъем  – 90/00; Электрическое торможение –рекуперативное_______________________________   __________________________________

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) Введение. Выбор мощности тяговых двигателей. Составление схемы силовых цепей. Расчет и выбор элементов автономного инвертора. Тепловой расчет импульсного преобразователя. Расчет сглаживающего реактора. Система управления электроприводом. Работа преобразователя частоты с автономным  инвертором и векторной широтно–импульсной модуляцией. Расчет вторичных цепей. Расчет параметров входного фильтра. Экономическая часть. Вопросы охраны труда.____________ ___________________________

5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

1 Схема силовых цепей электровоза                                                                                                  .

2 Схема вспомогательных цепей электровоза_________________________________________

3 Диаграмма напряжений и токов______________________________________ ____________

4 Схема системы управления_______________________________________________________

5 Плакат по экономической части–«снижение эксплуатационных затрат при внедрении нового электровоза»_____________________________________ _________________________

6 Плакат по  безопасности жизнедеятельности______________________________________

.6. Консультанты по проекту (работе, с указанием относящихся к ним разделов проекта)

| Раздел | Консультант | Подпись, дата |
| --- | --- | --- |
|  |  | Задание выдал | Задание принял |
| 1. Деталь проекта 2. Экономический 3.Безопасность жизнедеятельности | Першин Н. Н. Семенова Т. Г. Хорохова А. В |  |  |

7. Дата выдачи задания    .

Руководитель                                                                                                .

(подпись)

Задание принял к исполнению студент дипломник________________                                      .

(подпись)

календарный план

| № п/п | Наименование этапов дипломного проекта (работы) | Срок выполнения этапов проекта (работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор мощности ТЭД |  | − |
| 2 | Составление схемы силовых цепей |  | − |
| 3 | Расчет и выбор элементов автономного инвертора |  | − |
| 4 | Тепловой расчет импульсного преобразователя |  | − |
| 5 | Расчет сглаживающего реактора |  | − |
| 6 | Система управления электроприводом |  | − |
| 7 | Анализ работы преобразователя частоты |  | − |
| 8 | Расчет вторичных цепей и входного фильтра |  | − |
| 9 | Разработка вопросов безопасности жизнедеятельности |  | − |
| 10 | Оформление графических материалов и пояснительной записки |  | − |

Студент-дипломник           .

Руководитель проекта       Першин Н. Н.                                                .

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Уральский государственный университет путей сообщения

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»

ЗАДАНИЕ

на разработку раздела дипломного проекта

«Безопасность и экологичность проекта»

Студент     Группа         Т.

Профилирующая кафедра    Электрическая тяга                                                .

Руководитель проекта  доцент, к.т.н.  Першин  Н. Н.                                          .

Консультант раздела   ассистент    Хорохова А.В.                                                .

Тема дипломного проекта  Электровоза постоянного тока с синхронными двигателями                                                                                                                  .

Тема частей раздела  «Безопасность и экологичность проекта»

1) Система защиты работающих на локомотиве от поражения электрическим током                                                                                                                    .

2) Экспертиза дипломного проекта на соответствие требованиям безопасности и экологичности                                                                                                   ..

Наименование графической части, иллюстрирующей материал пояснительной записки:  Средства защиты от поражения электрическим током на локомотиве                                                                                                                    .

Задание выдано:                                                                   Согласовано:

Консультант                                             .Руководитель                                     .

Принято к исполнению «Дипломник                           .

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Реферат

Дипломный проект 111 с., 15 рис., 12 табл., 15 источников.

электровоз постоянного тока, сглаживающий реактор, автономный инвертор напряжения, IJBT транзисторы, тиристор, векторная широтно-импульсная модуляция, синхронный тяговый двигатель, тяговый режим, режим рекуперации, система управления, силовые цепи, вспомогательные цепи

Цель работы – проектирование силовых и вспомогательных электрических схем, системы управления электровозом постоянного тока с синхронными тяговыми двигателями.

В дипломном проекте выполнен расчет элементов силовой и вспомогательной цепи электровоза. Разработана система управления тяговым электроприводом,

Произведено сравнение затрат в эксплуатации проектируемого электровоза с электровозом ВЛ11.

Дипломный проект соответствует требованиям безопасности и экологичности.

Содержание

Введение…………………………………………………………………….……8

1 Выбор мощности ТЭД………...………………………………………….......10

2 Составление схемы силовых цепей………………….………………………12

3 Расчет и выбор элементов автономного инвертора…………………….......15

4 Тепловой расчет инвертора………………………….……………………….17

4.1 Критерий выбора IJBT транзисторов……………………………………...17

4.2 Расчет потерь мощности……………………………………………………19

4.3 Расчет температуры кристалла………………………...…………………..21

4.4 Методика полного теплового расчета IJBT транзисторов……………….23

5 Расчет сглаживающего реактора…………………………………………….31

5.1 Электромагнитный расчет………………………………………………….31

5.2 Тепловой расчет сглаживающего реактора……………………………….40

6 Система управления электроприводом……………………………………...44

6.1 Оптимальные законы управления электровозом…………………………44

6.2 Математическая модель синхронного двигателя…………………………46

6.3 Система управления синхронным электроприводом…………………….48

7 Анализ Работы преобразователя частоты с автономным инвертором и

векторной широтно-импульсной модуляцией………………………………52

8 Расчет вторичных цепей……………………………………………………...58

8.1 Схема вспомогательных цепей…………………………………………….58

8.2 Расчет вторичных ЭДС……………………………………………………..60

8.3 Выбор вентилей вторичной цепи…………………………………………..65

8.4 Расчет величины индуктивностей сглаживающих реакторов…………...70

8.5 Расчет инвертора……………………………………………………………74

9 Расчет входного фильтра……………………………………………………..80

10 Сравнение затрат в эксплуатации проектируемого электровоза с

электровозом ВЛ-11…………………………………………………………..82

10.1Общие сведения……………...……………………………………………..82

10.2 Расчет показателей использования ЭПС…………………. ……………..82

10.3 Расчет эксплуатационных расходов……………………………..……….87

11 Безопасность и экологичность проекта…………………………………….95

11.1 Система защиты работающих на локомотивах от поражения

электрическим током……………………………………………………...95

11.2 Экспертиза на соответствие дипломного проекта требованиям

безопасности и экологичности…………………………………………..105

Заключение.………………………………………………………………….....107

Список использованных источников……………………………………........108

Приложение А. Технические параметры IGBT модуля…………………….110

Введение

Применяемые коллекторные тяговые двигатели наряду с благоприятными тяговыми свойствами и относительно высокими технико-экономическими показателями имеют серьезные недостатки, связанные в первую очередь, с наличием коллектора и щеточного аппарата. Наличие коллектора снижает эксплуатационную надежность, усложняет ремонт тягового двигателя и увеличивает расходы на техническое содержание ЭПС.

Развитие электрической тяги сопровождалось как ростом мощности ЭПС в целом (увеличение числа осей), так и ростом единичной мощности двигателей. Рост единичной мощности коллекторных тяговых двигателей ограничивается коммутационной напряженностью машины, механической прочностью коллектора и крепления якорной обмотки, тепловой напряженностью. В качестве тяговых двигателей переменного тока первоначально были применены однофазные коллекторные двигатели пониженной частоты (162/3 и 25 Гц) и асинхронные с питанием от трехфазной контактной сети. Из-за сложности и ненадежности контактной сети и неудовлетворительных регулировочных свойств трехфазная система не нашла дальнейшего применения. Однофазные коллекторные двигатели пониженной частоты применяют на ЭПС ряда зарубежных стран. Принцип их работы аналогичен принципу работы машин постоянного тока, но переменный магнитный поток главных полюсов взаимодействует с переменным током якоря. Процесс коммутации таких машин тем сложнее, чем выше частота питающего тока что затрудняет их изготовление на частоту 50 Гц.

Задача значительного увеличения мощности ЭПС при одновременном повышении надежности может быть решена путем перехода на бесколлекторные тяговые двигатели (синхронные и асинхронные).

Сравнительный анализ коллекторных и  тяговых двигателей переменного тока для диапазона мощностей от 100 до 1500 кВт, выполненный фирмой ВВС, позволил выявить следующее: тангенциальная сила на поверхности ротора для  тягового двигателя переменного тока в 1,5 − 2 раза больше, чем для коллекторных, и достигает 5 Н/см2; мощность, отнесенная к единице поверхности ротора, в 2 раза больше и достигает 0,25 − 0 3 кВт/см2-окружная скорость ротора может достигать 80 − 90 м/с, что превышает допустимые значения для коллекторных машин; при сохранении частоты вращения тягового двигателя переменного тока на уровне частоты вращения якорей коллекторных машин возможно увеличение момента двигателя приблизительно на 50 %; по удельной мощности  в     2 − 2,5 раза превосходят коллекторные машины, а их КПД на 1,5 − 2 % выше.

Важное значение для эксплуатации имеет надежность системы. Повышение надежности тяговых двигателей и ликвидация коллекторно-щеточного узла определяется самой конструкцией машины переменного тока. Важным показателем эффективности внедрения  тягового привода переменного тока являются расходы на содержание электровоза в условиях эксплуатации