ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

# Факультет       Электромеханический       .

Кафедра           Электрическая тяга         .

## Допускается к защите

Зав. кафедрой                                                   .

доцент  Фролов Н.О.             .

### ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

# Тема                            Разработка электромашинного цеха электровозоремонтного депо       .

# _.

# (пояснительная записка)

190303.54.ПД.00.ПЗ

(обозначение документа)

Разработал              студент

(студент-дипломник)              (группа)               (подпись)                    (дата)                                   (ф. и. о.)

Руководитель            к.т.н., доцент                                                                       ВиноградовЮ.Н.

(должность, звание)                                              (подпись)                    (дата)                                  (ф .и. о.)

Консультанты       ст. преподаватель                                                                       Семенова Т.Г.

(должность, звание)                                               (подпись)                  (дата)                                   (ф .и. о.)

________ ассистент               _______________________________________________          _Хорохова А.В.

(должность, звание)                                             (подпись)                   (дата)                                  (ф .и. о.)

Н. контролер              доцент                                                                                         Фролов Н.О.

(должность, звание)                                            (подпись)                   (дата)                                   (ф .и. о.)

Рецензент                                                                                                                                             .

(должность, звание)                                                (подпись)                   (дата)                                   (ф .и. о.)

Екатеринбург

# Реферат

Дипломный проект - 110 с., 7 рис., 19 табл., 17 источников, 1 прил.

электроподвижной состав, электровоз, тяговый двигатель, электромашинный цех, роликовый подшипник, эксплуатация,  себестоимость, безопасность, экологичность

Цель работы – разработка электромашинного цеха электровозоремонтного депо для текущих и средних ремонтов тяговых двигателей.

В дипломном проекте разработан электромашинный цех с типовым современным оборудованием и произведено исследование роликовых подшипников тяговых двигателей на повреждение их электрическим током.

Определен парк эксплуатируемых локомотивов.

Разработаны годовые программы по ремонту локомотивов и тяговых двигателей

Разработан план по снижению числа роликовых подшипников, повреждённых в результате прохождения через них электрического тока.

Разработан план естественной вентиляции колесного цеха.

Разработанный электромашинный цех отвечает современным требованиям экологичности и безопасности производства работ.

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Содержание

Реферат	1

Введение	4

1 Тяговые расчеты для заданного участка	7

2 Организация эксплуатации электровозов	16

2.1 Обоснование плеч обслуживания	16

2.2 Определение эксплуатируемого парка локомотивов	17

2.3 Определение контингента локомотивных бригад	20

3 Организация ремонта локомотивов	25

3.1 Расчет годовой программы ремонта	25

3.2 Определение числа ремонтных стойл в депо	30

4 Проектирование плана депо	32

4.1 Назначение электровозоремонтного депо	32

4.2 Организационная структура электровозоремонтное депо	33

4.3 Основные подразделения депо	34

4.4 Оборудование электровозоремонтного депо	36

4.5 Определение длин стойловых участков	38

5 Электромашинный цех	41

5.1 Назначение электромашинного цеха	41

5.2 Основные неисправности электрических машин электроподвижного состава	42

5.3 Расчёт программы ремонта электромашинного цеха	44

5.4  Выбор основного технологического оборудования                       электромашинного цеха	47

5.5 Организация  текущего ремонта электрических машин	50

5.6 Организация среднего ремонта электрических машин	52

6 Повышение работоспособности роликовых подшипников тяговых двигателей	54

7 Определение себестоимости ремонта тяговых двигателей	68

7.1 Общие положения	68

7.2 Расчет фонда оплаты труда	68

7.3 Расчёт фонда оплаты труда основных производственных рабочих	68

7.4 Цеховые расходы	73

7.5 Расчет себестоимости ремонта одного тягового двигателя	74

7.6 Пути снижения себестоимости	75

8 Безопасность и экологичность проекта	76

8.1 Расчет естественной вентиляции электромашинного цеха	76

8.1.1 Требования к микроклимату производственных помещений        электромашинного цеха	76

8.1.2  Классификация оборудования электромашинного цеха по тепловым        выделениям и влаговыделениям	78

8.1.3 Определение воздухообменов	80

8.1.4 Размещение вентиляционного оборудования	89

8.2 Экспертиза на безопасность и экологичность	90

8.2.1 Общие требования	90

8.2.2 Отопление	91

8.2.3 Шум и вибрация	91

8.2.4 Пожарная безопасность	92

8.2.5 Освещение	92

8.2.6 Требования к технологическому оборудованию и инструменту	93

8.2.7 Требования к экологии	94

8.2.8 Гражданская оборона	94

Заключение	96

Список использованных источников	97

Приложение А. Тяговые характеристики……………………………….……….104

# Введение

В транспортной системе России ведущим и организующим видом является железнодорожный транспорт. В обозримом будущем железнодорожным перевозкам не будет альтернативы по экономической эффективности и экологической безопасности. Роль железнодорожного транспорта ещё более возрастает при осуществлении стратегических направлений научно-технического развития ОАО «РЖД» на период до 2015 г. («Белая книга» ОАО «РЖД») утверждённых в 2007 г. президентом ОАО «РЖД».

В осуществлении все возрастающих перевозок важную роль играет и будет играть локомотивное хозяйство, состоящее из локомотивов и стационарных устройств.

На протяжении всей истории развития отечественных железных дорог совершенствовалась материально-техническая база, структура управления и руководство локомотивным хозяйством, претерпевали серьезные изменения методы эксплуатации локомотивов и организация труда локомотивных бригад. Развитие и совершенствование локомотивного хозяйства обеспечивали улучшение использования мощности локомотивов, а так же снижение   эксплуатационных   расходов.

Помимо локомотивов, локомотивное хозяйство имеет развитую ремонтную базу, оснащенную современным механизированным и автоматизированным ремонтным оборудованием, электронными, диагностирующими установками, транспортными средствами, систему автоматизированных и механизированных экипировочных устройств.

По мере увеличения массы поездов, скорости и частоты движения возрастают требования к функционированию и оснащению локомотивного хозяйства. Вождение поездов массой 10 000 т, что стало нормой, например для Московской железной дороги, и отдельных поездов массой свыше 30 000 т требует не только большого мастерства локомотивных бригад, но и проведения организационно-технических  мероприятий,  обеспечивающих  надежность и безопасность работы локомотивов и всего локомотивного хозяйства.

Научно-технический прогресс на железнодорожном транспорте неразрывно связан с развитием локомотивного хозяйства, в котором сосредоточена почти восьмая часть общей стоимости основных фондов железных дорог, на его долю приходится свыше 36 % эксплуатационных расходов, затрачиваемых на перевозки грузов и пассажиров. Локомотивное хозяйство - крупнейший потребитель топлива и электроэнергии. Из общей численности работников железных дорог, связанных с обеспечением и организацией движения поездов, около 22 %  занято в локомотивном хозяйстве.

Из общей суммы основных фондов локомотивного хозяйства почти    90 % составляют капиталовложения в локомотивный парк, а остальные 10 % - в сооружения и технические средства, обеспечивающие экипировку, обслуживание и содержание локомотивного парка в исправном состоянии.

К сооружениям и техническим средствам относятся ремонтные мастерские, испытательные и экипировочные устройства. Они концентрируются в определенных пунктах - на железнодорожных станциях, и в комплексе с такими сооружениями, как энергетические подстанции, склады, служебно-бытовые здания, железнодорожные пути, образуют локомотивные депо - основное и оборотные и пункты технического обслуживания локомотивов - ПТОЛ. К локомотивным депо приписываются главные основные средства локомотивного хозяйства - локомотивы.

Локомотивное депо - это индустриальное предприятие, ремонтные участки и мастерские которого оснащены современным механообрабаты-вающим, сварочным, подъемно-транспортным, диагностирующим и другим оборудованием. Штат крупного депо достигает 3 тыс. человек и состоит из машинистов и помощников машинистов локомотивов (до 50 % общего штата), квалифицированных слесарей,  станочников  и других специалистов.

Содержание электроподвижного состава в исправном состоянии и его техническое обслуживание обеспечивается деятельностью специальных предприятий и подразделений, имеющих необходимые сооружения, устройства и оборудование.

На железнодорожном транспорте принята система планово-предупредительных ремонтов, заключающаяся в том, что электровозы через определенные промежутки времени или после выполнения определенного объема работы (пробега) подвергаются ремонту.

Действующая система состоит из двух основных видов ремонта электровозов: заводского и деповского. Заводской ремонт предусматривает восстановление эксплуатационных характеристик, исправности и полного ресурса всех узлов, агрегатов и деталей, полную замену проводов, кабелей и модернизацию конструкции. Основным назначением деповского ремонта является поддержание работоспособности электровозов в период эксплуатации между заводскими ремонтами. По существующей системе к деповскому ремонту относятся СР, ТР-3, ТР-2, ТР-1.

Одним из основных видов оборудования электроподвижного состава являются электрические машины.

Тяговые двигатели и вспомогательные электрические машины должны периодически в плановом порядке подвергаться текущим ремонтам и средним ремонтам в депо, капитальным  ремонтам, а так же средним ремонтам, которые предотвращают возникновения неисправностей и предупреждении безопасности движения - на ремонтных заводах.

В дипломном проекте на основании расчётов спроектирован электромашинный цех для текущих и средних ремонтов. В депо выполнены исследования по повышению надёжности роликовых подшипников тяговых двигателей, повреждаемых электрическим током.

# Заключение

В дипломном проекте определена масса состава, равная 7000 т, при этой массе поезд может пройти участок с подъемом 7,5 . Выбран плечевой метод обслуживания участка. Рассчитан списочный состав локомотивных бригад, который составил 83 локомотивные бригады и явочный состав - 73 локомотивные бригады. Определен годовой пробег электровозов, равный        18 067 500 локомотиво-км.

Рассчитана годовая программа ремонта, а так же определено количество неплановых ремонтов, которое составило в среднем 167 ремонтов.

При проектировании плана депо были рассчитаны длины стойловых участков для текущих ремонтов, а так же участок со станком для обточки колёсных пар и скатоопускной канавой.

Был спроектирован электромашинный цех. При проектировании был приведен перечень основного технологического оборудования данного цеха.

Рассчитана годовая программа ремонта цеха, которая составила 515 тяговых двигателей. Определена численность рабочих по среднему и текущему ремонту ТР-3, которая в итоге составила 96 человек.

В данный проект входит научно-исследовательский раздел по повышению надёжности работы роликовых подшипников. В результате исследований был выявлен такой факт, что 30 % роликовых подшипников повреждаются электрическим током. Так же предложены методы по устранению данной проблемы.

В разделе экономики произведен расчет себестоимости тягового двигателя ТЛ-2К-1 которая составила 130 000 р.

В разделе «Безопасность и экологичность» произведен расчет расхода приточного воздуха электромашинного цеха, а так же рассчитаны площади открывающихся окон.

Произведена экспертиза дипломного проекта на безопасность и экологичность.