Реферат

Дипломный проект 86 с., 4 рис., 7 табл., 19 источников.

электровоз, пробег, ремонт, колесная пара, бандаж, износ, прибор, гребнесмазыватель, исследование, анализ

В дипломном проекте дан статистический анализ износа гребней колесных пар в локомотивном депо Златоуст Южно–Уральской железной дороги. Приведено описание прибора К–61 и прибора для определения класса чистоты (шероховатости) сопрягаемых поверхностей «бандаж – обод». Показаны их эффективность.

Разработана электрическая схема реле пуска и блока автоматической системы гребнесмазывания бандажей колесных пар локомотивов. В проекте проведены расчеты экономической эффективности внедрения приборов в локомотивном депо Златоуст. Выполнена экспертиза на соответствие дипломного проекта требованиям безопасности и экологичности. Выполнен расчет местной вытяжной вентиляции для сварочного поста колесного цеха локомотивного депо Златоуст.

Содержание

Введение	8

1 Анализ использования бандажей колесных пар локомотивов	11

1.1 Причины износа колесных пар	11

1.2 Методы снижения износа гребней колесных пар локомотивов	15

2 Контроль шероховатости и его влияние на интенсивность отказов          бандажей колесных пар	22

2.1 Наблюдения за шероховатостью посадочных поверхностей в процессе эксплуатации	22

2.2 Сравнительная оценка различных способов контроля шероховатости  бандажей колесных пар	29

3 Прибор для определения класса чистоты (шероховатости) сопрягаемых поверхностей «бандаж – обод»	40

3.1 Назначение изделия	40

3.2 Технические характеристики прибора:	40

3.3 Устройство и принцип работы	41

3.4 Подготовка прибора к работе	43

3.5 Правила эксплуатации	43

3.6 Методы и средства проверки	44

3.7 Правила хранения	44

4 Разработка и внедрение метода и прибора неразрушающего контроля   твердости и структурного состояния колес подвижного состава	45

4.1 Разработка методик входного неразрушающего контроля и прибора               К–61	45

4.2 Разработка метрологического обеспечения	47

4.3 Анализ измерений твердости и коэрцитивной силы рельсов	48

4.4 Анализ измерений твердости и коэрцитивной силы бандажей	50

5 Разработка блока управления и реле пуска блока управления        автоматической системой гребнесмазывания гребней колесных пар	53

5.1 Устройство блока автоматического управления системой               гребнесмазывания гребней колесных пар локомотивов	53

5.2 Управление блоком автоматического управления системой           гребнесмазывания гребней колесных пар локомотивов	54

5.3 Реле пуска блока автоматического управления системой        гребнесмазывания гребней колесных пар локомотивов	56

6 Расчет экономического эффекта от повышения ресурса бандажей при  изменении способа контроля шероховатости посадочных поверхностей    «бандаж – обод»	58

7 Безопасность и экологичность проекта	68

7.1 Экспертиза на соответствие проекта требованиям безопасности и экологичности	68

7.2 Расчет местной вытяжной вентиляции от сварочного поста	73

Заключение	83

Список использованных источников	84

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

# Введение

В настоящее время остро встает проблема экономии всех видов
ресурсов – материальных, энергетических, трудовых, именно поэтому особо возрастает значимость надежной работы железнодорожного транспорта, его технических средств, так как их отказы в пути следования вызывают задержки поездов, нарушение графика движения, значительные потери пропускной способности и могут создать угрозу безопасности движения поездов.

Для поддержания необходимого уровня надежности локомотивов в эксплуатации в локомотивных депо на сети дорог Российской Федерации внедрена система технического обслуживания и ремонта, ее структура ремонтного цикла, которая определяет периодичность ремонтов. Так как система планово – предупредительных ремонтов имеет целью предупреждение постепенных отказов локомотивов, то пробеги между ремонтами различных видов устанавливают в зависимости от интенсивности износа наиболее ответственных узлов и деталей. При существующем дефиците материальных ресурсов остро стоит вопрос о повышении долговечности деталей и узлов. Один из путей – это сбережение их в эксплуатации за счет отказа от применения сложных технологий восстановления. С этим тесно связана проблема повышения эксплуатационной надежности подвижного состава, где отказы определяются возникновением предельных износов.

Долговечность, как один из факторов надежности, есть свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, т. е. такого момента, когда он должен быть направлен либо в ремонт, либо изъят из эксплуатации. Практическое решение этой задачи не может быть достигнуто решением отдельных задач по увеличению срока межремонтного цикла некоторых узлов локомотива. В результате различной загрузки локомотивов, особенностей профиля пути участков обслуживания, веса поездов, погодных условий и технического состояния подвижного состава электровозы одной серии после одинаковых пробегов ставятся в ремонт с различной степенью износа деталей и узлов.

Известно, что наиболее изнашиваемой деталью на электроподвижном составе являются гребни бандажей колесных пар, на процесс изнашивания которых воздействует большое число случайных факторов: химический состав материала и физические свойства бандажа, качество его изготовления, его прочностные 
характеристики, климатические и метеорологические условия его эксплуатации, нагрузочные режимы и частота их повторяемости (число пусков и остановок, режимы пуска и торможения, продолжительность движения с максимальной нагрузкой и  т. д.), температурные условия эксплуатации, степень влажности атмосферы и ее запыленность, насыщенность поверхности трения абразивными частицами, зависящими от интенсивности подачи песка, состояние пути и зависящие от него динамические нагрузки, а также многие другие факторы.

Известно, что затраты на содержание локомотивного хозяйства составляют 40 % общих эксплуатационных расходов на перевозки, из них почти 11 % – это расходы на техническое обслуживание и ремонт локомотивов в депо. За срок службы локомотива затраты на его техническое обслуживание и ремонт превышают в 10 – 15 раз его первоначальную стоимость. Поэтому, повышение долговечности деталей и узлов электроподвижного состава приводит не только к сокращению расхода металла, но и создает условия для дальнейшего совершенствования ремонтного  цикла, сокращения затрат труда и денежных расходов на ремонт локомотивов. С этой целью в научно–исследовательских и проектно–технологических институтах и на предприятиях особенно машиностроительной промышленности ведутся исследования в разработке новых способов, позволяющих повысить эксплуатационные показатели деталей и узлов, наиболее подверженных износу, улучшить их физико–механические характеристики поверхностного слоя металла и позволяющих повышать производительность труда.

Целью данного дипломного проекта является оценка влияния шероховатости на интенсивность отказов бандажей колесных пар локомотивов. Дана сравнительная оценка различных способов контроля шероховатости бандажей колесных пар. Помимо этого разработан прибор для оценки шероховатости посадочных
поверхностей.

# Заключение

1 В дипломном проекте дан анализ использования бандажей колесных пар на локомотивах, раскрыты причины износа колесных пар, приведен обзор методов снижения износа гребней колесных пар локомотивов, раскрыто влияние шероховатости посадочных поверхностей на надежность соединения
«бандаж – обод» колесных пар локомотивов.

2 Проведена разработка прибора для определения класса чистоты            (шероховатости) сопрягаемых поверхностей «бандаж – обод».

3 Для неразрушающего контроля структурного состояния и твердости бандажей и колес предложен прибор коэрцитиметр – структуроскоп К–61, обладающего высокой скоростью измерений. По сравнению с определением твердости по методу Бринелля, прибор К–61 обладает меньшей погрешностью измерений,
не требует специальной подготовки поверхности.

4 Внедрение прибора К–61 позволит произвести отбраковку, а также их
отбор с высокими прочностными свойствами для использования в более тяжелых условиях эксплуатации, что повысит безопасность движения, снизит интенсивность износа и увеличит межремонтные сроки, увеличить в 10 раз производительность контроля.

5 Проведен расчет местной вытяжной вентиляции в колесном цехе локомотивного депо Златоуст Южно–Уральской железной дороги.

6 Годовой экономический эффект в депо Златоуст от предложенных мероприятий составляет 10384,96 млн. р.