Реферат

Дипломный проект – 117 с., 20 рис., 15 табл., 20 источников, 6 прил.

разработка лабораторного комплекса по тренажеру грузового электровоза серии ВЛ11, подготовка к работе и правление электровозом серии ВЛ11, трогание и разгон поезда, динамика поезда при пуске, исследование динамики поезда при трогании с составом повышенного веса и длины, исследование динамических процессов в условиях управления тормозными средствами длинносоставных и тяжеловесных поездов, особенности динамики длинносоставных и тяжеловесных поездов в процессе управления тормозными средствами при следовании по ломаному профилю пути, зависимость себестоимости грузовых перевозок от массы поезда брутто, организация рабочего места при проведении лабораторного практикума по дисциплине «управление системами электроподвижного состава».

В данном дипломном проекте разработан лабораторный практикум для студентов специализации «Электрический транспорт железных дорог» по дисциплине «управление системами электроподвижного состава». Данный практикум позволит получить практические навыки ведения поезда повышенного веса и длины, подготовить к работе и правление электровозом серии ВЛ11, применение тормозных средств в длинносоставных и тяжеловесных поездах, а также подробно изучить динамику поезда. В экономической части произведен расчет целесообразности применения на практике длинносоставных и тяжеловесных поездов.

Содержание

Введение…………………………………………………………............................. 8

1 Разработка лабораторного комплекса по тренажеру грузового

электровоза серии ВЛ11…………………….....................................................13

1.1 Общие сведения о тренажерном комплексе грузового электровоза

ВЛ11……………………………………………………….................................13

2 Лабораторная работа № 1 «Подготовка к работе и правление

электровозом серии Л11»……………………………………………...............22

2.1 Цель работы…………………………………………………………………….22

2.2 Теоретическая часть…………………………………………………………...22

2.3 Содержание отчета…………………………………………………………….26

2.4 Контрольные вопросы………………………………………………………....26

3 Лабораторная работа № 2 «Трогание и разгон поезда. Динамика

поезда при пуске»………………………………………………………………28

3.1 Цель работы……………………………………………………………………28

3.2 Рабочее задание………………………………………......................................28

3.3 Содержание отчета…………………………………………………………….36

3.4 Контрольные вопросы………………………………………………………....37

4 Лабораторная работа № 3 «Исследование динамики поезда при

трогании с составом повышенного веса и длины»…………………………38

4.1 Цель работы…………………………………………………………………….38

4.2 Сведения из теории…………………………………………………………….38

4.3 Рабочее задание……………………………………….......................................39

4.4 Содержание отчета……………………………………………………………..45

4.5 Контрольные вопросы………………………………………………………….45

5 Лабораторная работа № 4 «Исследование динамических

процессов в условиях управления тормозными средствами

длинносоставных и тяжеловесных поездов»………………………………...46

5.1 Цель работы…………………………………………………………………….46

5.2 Сведения из теории…………………………………………………………….46

5.3 Рабочее задание……………………………………….......................................48

5.4 Содержание отчета……………………………………………………..............52

5.5 Контрольные вопросы………………………………………………………….52

6 Лабораторная работа № 5 «Особенности динамики

длинносоставных и тяжеловесных поездов в процессе

управления тормозными средствами при следовании

по ломаному профилю пути»………………………………………………….53

6.1 Цель работы…………………………………………………………………….53

6.2 Сведения из теории…………………………………………………………….53

6.3 Рабочее задание……………………………………….......................................54

6.4 Содержание отчета……………………………………………………………..57

6.5 Контрольные вопросы………………………………………………………….58

7 Зависимость себестоимости грузовых  перевозок от массы поезда

брутто ………………………………………………………………………….....59

7.1 Расчет себестоимости грузовых перевозок от массы поезда

брутто……………………………………………………………………………59

7.2 Расчет электроэнергии…………………………………………………………63

8 Организация рабочего места при проведении лабораторного

практикума по дисциплине «системы управления

электроподвижного состава» в аудитории 213а……………………………..68

8.1 Меры безопасности при работе с ЭВМ……………………………………….68

8.2 Общий анализ мероприятий по созданию безопасных условий

труда при работе с ЭВМ……………………………………………………….69

8.3 Государственные нормативные документы о требованиях к

условиям труда и ЭВМ………………………………………………………...71

8.4 Расчет освещения рабочего места и проверка уровня

освещенности на соответствие нормам……………………………………….77

8.5 Экспертиза дипломного проекта на соответствие

требованиям безопасности и экологичности………………………................81

Заключение………………………………………………………………………...85

Список использованных источников…………………………………………..86

Приложение А. Ведомость наибольших допускаемых скоростей

движения поездов и одиночных локомотивов по

перегонам, главным и приемоотправочным путям

раздельных пунктов (выдержка из приказа № 188-Н

от 10 мая 2007)…………………………………………………...88

Приложение Б. Перечень километров, на которых производится

обязательная проверка действия тормозов в пути

следования, основные и при отправлении с

промежуточных станций на Свердловском отделении

дороги…………………………………………………………….92

Приложение В. Режимная карта «Свердловск – Сортировочный –

Дружинино»……………………………………………………...96

Приложение Г. Режимная карта «Свердловск – Сортировочный –

Шаля»…………………………………………………………….101

Приложение Д. Режимная карта «Свердловск – Сортировочный –

Камышлов»………………………………………………………107

Приложение Е. Режимная карта «Свердловск – Сортировочный –

Каменск – Уральский»………………………………………….113

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение

В транспортной системе России ведущим и организующим видом является железнодорожный транспорт. В обозримом будущем железнодорожным перевозкам не будет альтернативы по экономической эффективности и экологической безопасности при транспортировке значительных по объемам стабильных потоков массовых грузов, доставляемых на средние и дальние расстояния, а также по обеспечению пассажирских перевозок. Проводимые в настоящее время структурные преобразования железнодорожного транспорта коренным образом меняют механизмы и процессы его функционирования.

Цель развития ОАО «РЖД» направлена на достижение параметров экономической эффективности, экологической и функциональной безопасности и устойчивости отечественного железнодорожного транспорта общего пользования, определенных Транспортной стратегией Российской Федерации и стратегией развития ОАО «РЖД».

Стратегия развития железнодорожного транспорта и достижение концептуальной цели ОАО «РЖД» связаны с успешным решением следующих задач:

– принципиальное повышение эффективности работы ОАО «РЖД», достижение высокой рыночной капитализации холдинга на основе внедрения новейших методов и средств управления, технологий и техники перевозочного процесса, создания принципиально новых комплексных форм обслуживания клиентов;

– достижение уровня производительности труда, соответствующего лучшим показателям мировых лидеров железнодорожного транспорта, в том числе за счет проведения эффективной политики управления персоналом;

– создание   условий   устойчивого,   безопасного   и   эффективного функционирования железнодорожного транспорта как организующего элемента транспортной системы страны для реализации основных геополитических и геоэкономических целей Российского государства;

– формирование  инфраструктурного  базиса  единого  транспортного пространства российской экономики;

– обеспечение рационального взаимодействия с другими видами транспорта на основе логистических принципов при организующей роли железнодорожного транспорта;

– обеспечение транспортной доступности точек ресурсного обеспечения и промышленного роста, а также мест работы, отдыха, лечения, образования, национальных культурных ценностей для граждан России;

– приведение уровня качества транспортных услуг и безопасности перевозок в соответствие с требованиями населения и экономики и лучшими мировыми стандартами;

– создание достаточных провозных способностей и необходимых резервов для полного удовлетворения спроса на перевозки при конъюнктурных колебаниях в экономике;

– обеспечение глубокой интеграции в мировую транспортную систему;

поддержание высокого уровня готовности к деятельности в чрезвычайных ситуациях, соответствующего требованиям обороноспособности и безопасности страны;

– повышение  инвестиционной  привлекательности  железнодорожного транспорта;

– снижение транспортной нагрузки на окружающую среду;

– внедрение высоких стандартов организации труда, его максимальной производительности и достижения на этой основе устойчивого обеспечения перевозочного процесса квалифицированными кадрами.

Общее сравнение применяемых производственных средств в ОАО «РЖД» с зарубежными аналогами показывает отставание по ключевым характеристикам подвижного состава, электротехнических и электронных устройств, рельсов, стрелочных переводов и других технических средств.

В сфере локомотивостроения проблемы заключаются в отсутствии серийного производства магистральных грузовых электровозов постоянного тока, магистральных грузовых тепловозов, двухсистемных локомотивов и локомотивов с бесколлекторным тяговым приводом, отвечающих современным требованиям и конкурентоспособным на транспортном рынке.

В сфере производства моторвагонного подвижного состава – в отсутствии серийного производства высокоскоростных (свыше 250 км/час) электропоездов с бесколлекторным тяговым приводом.

С отставанием от зарубежного уровня ведется разработка силового оборудования тяговых подстанций, включая сухие (безмасляные) трансформаторы, вакуумные и элегазовые коммутационные аппараты. Существенное отставание наблюдается по вторичным цепям коммутации и управления электрооборудованием (применение релейных схем), отсутствуют интеллектуальные системы, в том числе системы защиты от коротких замыканий без непосредственного заземления опор на рельсовую цепь. На зарубежных железных дорогах типоразмерный ряд мощности электрооборудования в 2 – 3 раза шире, чем в России. Это не позволяет на российских железных дорогах подбирать оптимальные решения для каждой тяговой подстанции в зависимости от нагрузки.

Ориентиры инновационного развития ОАО «РЖД».

Ускоренная модернизация существующей материально-технической базы железнодорожного транспорта к 2015 году:

– ликвидация барьерных мест с ограничениями провозных способностей и создание технологических резервов;

– полная замена подвижного состава и технических средств с истекшими сроками службы на новую технику с высокой производительностью и низкой ремонтоемкостью;

– внедрение инновационных технологий в области эксплуатации и ремонта объектов железнодорожного транспорта;

– увеличение среднего веса грузового поезда на 6 %;

– увеличение средней участковой скорости в грузовом движении на 10 %;

– снижение удельного расхода электроэнергии на тягу поездов на 4 %;

– увеличение маршрутных скоростей пассажирских поездов на основных направлениях на 12-15 %;

– повышение коэффициента эксплуатационной готовности инфраструктуры и подвижного состава до технически обоснованного уровня;

– снижение уровня отказов технических средств на 20 %.

Приоритетами развития предприятий локомотивостроения является расширение   производственных   мощностей,   освоение   инновационных технологий и привлечение необходимых для этих целей инвестиций под гарантии покупки современной техники со стороны ОАО «РЖД».

Предусматриваются следующие основные направления улучшения технических параметров и характеристик подвижного состава:

– Электровозов:

1) разработка в вариантах для равнинных и горных участков;

2) разработка в вариантах постоянного тока, переменного тока и двухсистемном с идентичными сцепными свойствами, что позволит исключить переформирование грузовых поездов на железнодорожных станциях стыкования;

3) повышение срока службы до 40 лет с модернизацией после      20-25 лет эксплуатации;

4) улучшение тяговых свойств на 20-30 %, в том числе за счет повышения осевых нагрузок до 30 тс без увеличения воздействия на путь и его элементы.

5) повышение коэффициента полезного действия до 90 %; в том числе, грузовых электровозов:

6) повышение конструкционной скорости до 120 км/ч;

7) применение  локомотивных  сцепов  гибкого  формирования, позволяющих оптимально подбирать мощность локомотива по числу осей  6, 8, 12 или 16, а также использовать распределенную тягу по длине поезда.

– Пассажирских электровозов:

1) повышение конструкционной скорости до 160…200 км/ч;

2) управление одним машинистом без помощника, создание машинисту комфортных условий работы.

В дипломном проекте предлагается разработать лабораторный комплекс по тренажеру машиниста электровоза ВЛ11. В экономической части проекта произведен расчет экономического эффекта в эксплуатации грузовых перевозок от массы поезда брутто.

Проект разрабатывается с применением ЭВМ как для выполнения ряда расчетов, так и для оформления пояснительной записки дипломного проекта.